《建设项目环境影响评价技术指南 汽车维修》

编制说明

北京市生态环境评估与投诉中心

北京市生态环境保护科学研究院

二〇二二年五月

# 目  录

目  录	I

一、任务来源	1

二、制定技术指南的必要性及意义	1

2.1行业发展和污染治理的需要	1

2.2环评审批和落实“放改服”改革的要求	2

2.3可解决行业环境保护难点问题	4

2.4填补现有标准体系空白	5

三、工作过程	6

3.1标准编制主要工作过程	6

3.2北京市汽修行业调研	6

3.2.1 行业范畴分析	6

3.2.2 北京市行业发展现状	8

3.3汽车维修行业生产工艺与排污节点	14

3.3.1原辅料中污染物来源	14

3.3.2主要设备	16

3.3.3生产工艺及污染物产生环节	18

3.3.4污染物排放特点	20

3.3.5废气污染防治技术	20

3.4 汽车维修行业污染防治措施	22

3.4.1废气污染防治措施	23

3.4.2废水防治措施	24

3.4.3固体废物污染防治措施	25

四、技术指南制定的依据和原则及与现行法律、法规和标准的关系	25

4.1总体思路	25

4.2基本原则和技术路线	26

4.2.1基本原则	26

4.2.2技术路线	26

4.3 与现行法规、法律和标准的关系	27

五、主要技术内容及说明	28

5.1 范围	28

5.2 术语和定义	28

5.3 一般规定	28

5.4技术要点	29

5.4.1 环境影响因素识别和评价因子筛选	29

5.4.2建设项目工程分析	30

5.4.3环境现状调查与评价	34

5.4.4主要环境影响和保护措施	34

5.4.6环境管理与监测计划	36

5.4.7环境影响评价结论	37

5.5编制要求	37

六、重大意见分歧的处理依据和结果	37

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况	38

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由	38

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案	38

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)	38

十一、其他应说明的事项	38

# 一、任务来源

为落实 “简政放权、放管结合、优化服务”的改革要求，指导北京市市域范围内环境影响评价文件编制、技术评估和审批管理工作高效开展，实现经济高质量发展和生态环境高水平保护，北京市生态环境局于2020年12月下达了《建设项目环境影响评价技术指南 汽车维修》（以下简称《指南》）的编制任务，并委托北京市生态环境评估与投诉中心、北京市生态环境保护科学研究院共同承担该《指南》的编制工作。

《指南》起草单位：北京市生态环境评估与投诉中心、北京市生态环境保护科学研究院。

# 二、制定技术指南的必要性及意义

2.1行业发展和污染治理的需要

近年来，随着国民经济的飞速发展和人民生活水平的提高，汽车保有量急剧增长，汽车修理养护服务需求不断扩大，汽车修理养护企业扩展势头迅猛，汽车维修业从道路运输业附属部分逐步转化为社会主义市场经济的重要组成部分，由单一劳动技术性行业逐步转化为具有专业技术性强、劳动密集性高、作业分散性大、经营模式多样的现代服务行业。

我国汽车维修企业根据经营项目和服务能力分为可从事一类维修或者二类维修业务的整车维修企业和可以从事三类维修业务的专项维修企业。

汽车维修行业涉及的环境问题包括废气、废水、危废和噪声等方面。其中，汽车维修行业排放的大气污染物主要包括颗粒物与VOCs，VOCs排放最为突出。产生的生态环境问题主要有：

（1）排放特征污染物光化学活性大，空气质量影响大。汽车维修行业VOCs排放主要来自表面涂装过程使用的种类繁多的涂料、有机溶剂以及涂装工艺造成的VOCs挥发，对臭氧和二次细粒子生成具有显著贡献。

（2）排放特征污染物毒性大，健康危害大。汽修企业排放的苯、二甲苯、甲苯等芳香烃类物质，以及酮类、醚类物质具有一定毒性，尤其是苯具有较强的致癌性，吸入毒性和经皮毒性较高，长期接触影响人体健康。

（3）企业布局不合理现象普遍，对城市居民健康影响大。汽车维修企业数量多且零散，维修过程尤其是喷涂操作过程中涉及到多种有机溶剂的使用，调漆、运输等过程管理不到位，极易造成VOCs挥发逸散产生无组织排放。汽修企业与人口分布具有明显的重合，虽然方便了客户，但是人口密集区的环境敏感性也较高，汽修企业大气污染物多为低空排放，周围林立的建筑物不利于污染物的扩散，影响周边居民健康。。

随着汽车维修行业环境污染问题日益突出，提升汽修行业污染管控水平已经成为北京市污染治理的重点任务，北京市已将汽修行业的污染治理列入全市重大生态环境政策之中。《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》明确提出持续推动汽修行业优化整合提升，鼓励具备条件的推广建设集中式、封闭式钣喷中心；《北京市深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划》明确持续推进汽修行业污染防治能力提质升级，试点建设集中化钣喷中心，VOCs管控水平明显提升。

汽车维修行业环境影响评价技术指南的制定，可以明确汽修行业环评技术要求，强化汽车维修行业的环境污染治理能力，规范汽车维修行业的生态环境准入，加强汽车维修行业生态环境前端管控。因此，《建设项目环境影响评价技术指南  汽车维修》的编制是汽修行业发展和污染治理的客观需求。

2.2环评审批和落实“放改服”改革的要求

汽车维修业作为具有专业技术性强、劳动密集性高、作业分散性大、经营模式多样的现代服务行业，包含喷烤漆、焊接、抛光、调漆、洗车等工序，涉及机电维修和钣金维修，有些还涉及碱性清洗工序，维修时产生的挥发性有机废气、危险废物等污染物对环境所带来的污染，同时还需考虑废水处理设施处理效率和洗车废水循环利用率等问题，使得该行业建设项目环境影响评价审批重点和后续监管工作难点更加突出。

环境影响评价制度是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测的方法与制度。我国实施环境影响评价制度已有40多年，在建设项目污染防治方面发挥了重要作用。按照分类管理、分级审批的要求，汽车维修建设项目在开工建设前须开展环境影响评价工作，并申请行政许可。2020年发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定了“营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的或者营业面积5000平方米及以上且年使用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”汽车维修场所开展环境影响报告表；2022年4月实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》北京市实施细化规定（2022年本），细化了营业面积的范围，加强了分类管理的可操作性。同时，随着环境影响评价领域“放管服”改革的不断深入，北京市出台了《北京市生态环境局环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2022年本）》，明确了汽车维修行业的审批权限已下放至区级生态环境审批部门，相关审批人员工作压力进一步增大。

随着北京市汽车维修领域新政策的不断提出，未来将鼓励集中式、封闭式钣喷中心为主要发展方向，行业环境影响将出现新的特点，环境影响评价工作需规范工作要求，优化污染防治措施，减少VOCs等污染物的排放，严守生态环境准入关。

目前，汽车维修环境影响评价没有行业技术指南，环境影响评价文件编制及审批工作只能参考《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（以下简称“总纲”）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》《环境影响评价技术导则 大气环境》《环境影响评价技术导则 地表水环境》《环境影响评价技术导则 声环境》等相关环境要素导则，无论是总纲还是环境要素导则适用于所有行业类型的建设项目，单纯依据普适性要求不能全面、有针对性、深入的解决汽车维修行业建设内容专业、环境影响典型、管理要求严格的综合环境问题，造成环境影响评价文件审查技术需求逐渐突出，加剧审批工作难度。因此，有必要尽快出台服务环境影响评价编制及审批工作的汽车维修行业技术指导性标准，提高环境影响评价文件编制质量，统一该行业环境影响评价文件编制及技术审查要求，服务区级生态环境部门真正做到“接得住”、“管得好”，提升汽车维修类建设项目审批质量和效率，将深化“放管服”改革和优化营商环境落到实处。

2.3可解决行业环境保护难点问题

汽车维修服务生产工艺主要包括车辆诊断、机电维修、钣金处理、喷烤漆（含调漆）、车辆调试、车辆清洗等工序。首先是车辆入场检查、技术诊断、拆除，对拆除的零部件进行修复和更换；对于需要进行表面修复的车辆先进入钣金车间修理，调漆后送入喷烤漆房进行喷漆、烤漆；对于不需要进行表面修复的车辆，进入维修车间修理，修理后的汽车经检测工序合格后出厂等，通常还有汽车清洗业务；产污环节主要包括喷烤漆（含调漆）废气（包括喷烤漆有机废气、加热炉燃烧废气、调漆废气）、少量的焊接烟气，汽车清洗废水；钣金噪声、喷烤漆房风机等各类设备噪声；汽车维修过程中产生的废旧轮胎、废包装物等一般固体废物和废机油、废油漆桶、废活性碳和过滤棉等危险废物。另外，不同经营项目和服务能力的汽车维修企业在建设内容、工艺流程、原辅材料、污染排放因子和源强等方面又具有一定的差异性，给该类项目的环境影响评价带来一定难度。

北京市从事环境影响评价的编制单位两百余家，编制环评文件质量参差不齐。为做好本次技术指南的编制工作，北京市生态环境评估与投诉中心开展了汽车维修建设项目环境影响评价前期研究工作，对近五年80余本环评报告进行了调阅研究，发现这些报告存在对相同工艺产生的污染物描述不一致、对相同工艺排放的同类污染物执行标准不一致、对相同废物类别的危险废物描述不一致等现象，还有一些报告只分析喷烤漆等主要工序产生的污染物，对于调漆、喷枪清洗等同样产生大量VOCs的工序缺少分析。

编制汽车维修行业环境影响评价技术指南，可以规范和统一汽修行业环境影响评价中的有关技术要求，解决汽修行业环境保护管理中存在的难点问题。

2.4填补现有标准体系空白

目前，国家出台的建设项目环境影响评价导则（技术指南）体系以总纲为框架，有生态、大气、水、声、土壤等环境要素导则，针对环境影响报告表发布了《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，上述几个标准只针对建设项目环境影响评价做了整体要求，由于不同行业的建设项目污染物产生和排放情况千差万别，生态环境部已出台了轨道交通、水利水电、铀矿冶、输变电工程、制药、钢铁、煤炭采选、农业等行业导则。

对于汽车维修行业，国家和北京市虽然出台了相关水污染物、大气污染物排放标准，但是对建设项目环境影响评价缺乏统一的技术规范，不同规模、不同工艺的汽车维修企业现场勘查与调查的内容重点，环境影响评价报告的编制要点，以及环境影响评价标准、评价因子、评价等级、评价内容、评价重点等方面缺乏统一性。为填补空白，有必要尽快研究和制定此类项目的环境影响评价技术指南，以规范此类项目的环境影响评价技术工作，突出评价重点，为环境管理提供强有力的技术支持。目前，《北京市“十四五”时期地方生态环境标准发展规划》已将汽车维修行业列为环境影响评价标准方面的重点标准。

综上所述，本标准的制定，既能够解决汽车维修企业环境保护管理中存在的难点问题，又能够规范和统一环境影响评价中的有关技术要求，提高环评编制单位对该类项目环境影响评价文件的编制能力，为深化“放管服”改革提供专业技术服务的同时，减少了行政部门的管理成本。

三、工作过程

3.1标准编制主要工作过程

接到北京市生态环境局下达的工作任务后，北京市生态环境评估与投诉中心和北京市生态环境保护科学研究院集中技术力量，成立了编制组开展《指南》编制工作。编制组查阅了大量国内外相关文献资料，调查分析了北京市汽车维修行业发展现状，对典型企业开展了环评文件调研和现场实地考察，全面了解产业的生产状况、发展趋势、产排污情况、现有控制技术水平等；并结合北京市生态环境保护的具体要求进行分析与应用，形成《指南》（征求意见稿）。

评估中心技术委员会组织讨论3轮。开展征求意见工作，向环境影响评价文件编制单位、高等院校和科研院所、汽修企业、行业协会、区生态环境主管部门意见等征求意见。组织专家咨询会，邀请了高等院校和科研院所、生态环境部标准管理单位、汽修行业主管部门、行业协会、环境影响评价文件编制单位专家参会。编制组对各轮讨论会、征求意见及专家咨询会意见认真研究，修改完善，完成《建设项目环境影响评价技术指南  汽车维修》（征求意见稿）。

3.2北京市汽修行业调研

3.2.1 行业范畴分析

针对汽车维修行业的定义开展了广泛调研，重点研究了《机动车维修管理规定》、《汽车维修业开业条件》（GB/T 16739.1-2014）、《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228-2015）等文件中的有关术语对汽车维修的界定，另外采纳了专家咨询会上行业主管部门专家的意见。

《机动车维修管理规定》中明确“机动车维修经营，是指以维持或者恢复机动车技术状况和正常功能，延长机动车使用寿命为作业任务所进行的维护、修理以及维修救援等相关经营活动机动车维修经营包括从事汽车维修、危险货物运输车辆维修、摩托车维修和其他机动车维修（指从事转向作业的轮式车辆和拖拉机运输机组的维修）经营。”

《汽车维修业开业条件》（GB/T 16739.1-2014）中“3.1 汽车整车维修企业：有能力对所维修车型的整车、各个总成及主要零部件进行各级维护、修理和更换，使汽车的技术状况和运行性能完全（或接近完全）恢复到原车的技术要求，并符合相应国家标准和行业标准的规定的汽车维修企业。按规模大小分为一类汽车整车维修企业和二类汽车整车维修企业。”

《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“811汽车、摩托车等修理与维护”包含四个小类，分别为8111汽车修理与维护、8112大型车辆装备修理与维护、8113摩托车修理与维护、8114助动车等修理与维护。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的规定，营业面积5000平米以上的汽车维修企业才需要开展建设项目环境影响评价工作，根据调查，北京市不存在营业面积5000平米以上的摩托车和助动车维修与维护企业，因此只考虑8111和8112的行业范围。其中“O8111 汽车修理与维护”定义为，“指汽车修理厂及路边门店的专业修理服务，包括为汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务，不包括汽车回厂拆卸、改装、大修的活动。”

《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228-2015）中汽车维修企业指“从事汽车修理、维护和保养服务的企业。本标准中汽车维修企业指符合GB/T 16739.1-2004或GB/T 16739.2-2004的要求并含有涂漆工序的汽车维修企业，不包括从事油罐车、化学品运输车等危险品运输车辆维修的企业。”

为充分与国民经济行业分类相衔接，便于明确行业范围，同时采纳有关行业主管部门反馈意见，本标准采用《机动车维修管理规定》《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228-2015）中对汽车维修的定义，界定明确汽车维修“对应GB/T 4754-2017中8111和8112的行业范围”。

根据《机动车维修管理规定》中规定，我国汽车维修经营业务根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。一类汽车整车维修企业和二类汽车整车维修企业（GB/T 16739.1 汽车维修业开业条件第1部分：汽车整车维修企业）是指有能力对所维修车型的整车、各个总成及主要零部件进行各级维护、修理及更换，使汽车的技术状况和运行性能完全（或接近完全）恢复到原车的技术要求，并符合相应国家标准和行业标准的规定的汽车维修企业。按规模大小分为一类汽车整车维修企业和二类汽车整车维修企业；

汽车专项维修业企业（GB/T 16739.2-2014汽车维修业开业条件第2部分：汽车专项维修业户）是指从事汽车发动机、车身、电气系统、自动变速器、车身清洁维护、喷涂、轮胎动平衡及修补、四轮定位监测调整、供油系统维护及油品更换、喷油泵和喷油器维修、曲轴修磨、气缸磨、散热器（水箱）、空调维修、汽车装潢（篷布、布垫及内装饰）、汽车玻璃安装等专项维修作业的业户（三类）。有关行业分类（产品分类）详见表1。

表1  各类汽车维修行业营业范围

| 分类 | 简介 |
| --- | --- |
| 一类 | 从事汽车大修和总成修理生产的企业，此企业也可从事汽车维护、汽车小修和汽车专项修理生产。 |
| 二类 | 从事汽车一级，二级维护和汽车小修生产的企业。汽车维护是指为维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业。汽车小修是指用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理。 |
| 三类 | 专门从事汽车专项修理（或维护）生产的企业和个体户，专项修理（或维护）。主要项目为车身修理，涂漆，篷布，坐垫及内装装饰修理，电器，仪表修理，蓄电池修理，散热器，油箱修理，轮胎补修，安装汽车门窗玻璃，空调器，暖风机修理，喷油器，化油器修理。曲轴修磨，汽缸镗磨，车身清洁维护等。 |

3.2.2  北京市汽车维修行业发展现状

1.行业发展概况

据统计，2020年北京市共有汽车维修企业3129家，其中一类维修758企业家、二类维修企业1013家、三类维修企业1358家。企业分布情况如表2：

表2   北京市一、二、三类汽车维修企业分布表

| 所在区 | 三类 | 二类 | 一类 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区 | 160 | 152 | 193 | 505 |
| 昌平区 | 193 | 100 | 58 | 351 |
| 丰台区 | 167 | 104 | 75 | 346 |
| 房山区 | 98 | 132 | 63 | 293 |
| 通州区 | 166 | 87 | 29 | 282 |
| 大兴区 | 131 | 98 | 40 | 269 |
| 顺义区 | 99 | 99 | 52 | 250 |
| 海淀区 | 79 | 63 | 99 | 241 |
| 密云区 | 51 | 45 | 28 | 124 |
| 平谷区 | 54 | 49 | 19 | 122 |
| 延庆区 | 69 | 23 | 10 | 102 |
| 石景山区 | 24 | 14 | 26 | 64 |
| 怀柔区 | 25 | 14 | 18 | 57 |
| 经济技术开发区 | 12 | 6 | 23 | 41 |
| 东城区 | 15 | 17 | 8 | 40 |
| 西城区 | 12 | 9 | 5 | 26 |
| 门头沟区 | 3 | 1 | 12 | 16 |
| 合计 | 1358 | 1013 | 758 | 3129 |

图1 北京市各区汽车维修企业分布表（一、二、三类）

图2北京市各区汽车维修企业分布表（一、二类）

2.行业发展面临新要求

根据《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》的要求，在“十四五”期间，北京市将持续推动汽修行业优化整合提升，鼓励具备条件的推广建设集中式、封闭式钣喷中心，因此未来北京市新建的汽修企业将以成规模的大型汽修企业和集中式、封闭式钣喷中心为主，因此《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中规定的营业面积5000平米以上的汽修企业开展建设项目环境影响评价工作，正与北京市汽修企业未来发展相契合，未来北京市新建的大型汽修企业需要有技术指南对其建设项目环境影响评价工作进行规范。

另外2022年北京市出台了《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》，规定禁止新建、改建、扩建汽车修理与维护业，但色漆使用水性漆且喷漆及喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修除外，这就明确了对北京未来汽车维修业项目的要求，新建、改建、扩建项目使用的面（色）漆必须为水性漆，喷漆和喷枪清洗环节必须密闭且配套废气收集处理装置。

3.原辅材料使用情况

汽修作业过程使用物料较多，原辅材料包括底漆、中涂漆、面（色）漆、罩光清漆，固化剂、稀释剂、清洗剂等。

根据北京市第二次污染源普查的结果，汽修行业原辅材料总使用量为359.6万L（含除油剂85.3万L），其中除油剂占比最高，约为24%，其次为面漆、清漆，合计占比约为33%。通过核算，北京市汽修行业废气（主要污染物为VOCs）年产生量约为2492吨，年排放量为2213吨。废气产生量及排放量分布情况与汽修企业分布情况类同，朝阳区与五环至六环之间区域为北京市汽车修理行业产生废气的最主要贡献地区，一类（4S店）企业VOCs排放总量占比最大。详见图3。

图3汽修行业物料使用占比情况

4.主要生产设备情况

（1）喷烤漆房情况

截至2022年3月，北京市在用喷烤漆房1583个。各区喷烤漆房分布差异较大，烤漆房数量超过100个的区为：朝阳区（394）、丰台区（184）、海淀区（161）、房山区（152）、顺义区（143）、大兴区（120）、昌平区（107）详见下图。

图4各区汽修企业烤漆房分布情况

烤漆房外观与内部设置见图5。

图5 喷烤漆房

（2）喷枪

汽车维修喷涂具有小批量、多品种的特点，难以采用汽车整车厂的静电喷涂、无气喷涂工艺，普遍采用空气喷枪，各种类型喷枪油漆利用率差异较大。喷枪实物见图6。

图6专用喷枪

喷枪种类及具体参数见表3。

表3  喷枪种类及参数

| 雾化技术 | 传统高压 | RP中压 | HVLP低压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雾化方式 | 气压雾化 | 气压、气流雾化 | 气流雾化 |
| 进气压力 | 0.3-0.4 MPa | 0.25 MPa | 0.2 MPa |
| 雾化压力 | 0.2-0.3 MPa | 0.13 MPa | 0.07 MPa |
| 耗气量 | 380L/min | 295L/min | 430 L/min |
| 喷涂效率 | 35-45% | ＞65% | ＞65% |

根据喷涂涂料种类，汽修行业喷枪一般为底漆喷枪、面漆喷枪、清漆喷枪。 底漆喷枪喷嘴口径一般在1.6-1.9mm之间，雾化均匀，喷幅中心区宽大、喷幅集中，主要用于底漆、中涂漆的喷涂。面漆喷枪喷嘴口径一般在1.3-1.5mm之间,雾化精细，喷幅中心区宽大、喷幅分散，能够满足面漆着色和装饰的要求，达到颜色均匀、涂层饱满的效果，主要用于色漆、清漆的喷涂。

（3）废气治理设施情况

汽修企业喷烤漆房按相关要求配备废气处理设施，处理技术主要采用活性炭吸附为主，共计723家；其次为 活性炭+UV光氧化 组合治理技术，共计318家，合计占比为93.61%；等离子技术使用数量较少，为2家；目前仅1家采用沸石转轮吸附脱附+催化燃烧技术，为北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司一分公司。各种治理技术分布情况详见下表。

表4   废气处理装置类别分布

| 序号 | 废气装置 | 企业数量（家） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附 | 722 |
| 2 | 等离子 | 2 |
| 3 | UV光氧 | 19 |
| 4 | UV光氧+活性炭吸附 | 318 |
| 5 | 等离子+活性炭吸附 | 8 |
| 6 | 活性炭吸附+UV光氧+等离子 | 41 |
| 7 | 沸石转轮吸附脱附燃烧 | 1 |
| 合计 | 1111 |

各汽修企业活性炭单次填充量差异较大，单次填充量为100千克以下的823家，占比68.52%；单次填充量为100-500千克的201家，占比16.74%；合计占比85.26%。绝大多数汽修企业喷烤漆房活性炭填充量均不满足《汽车维修行业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228-2015）的要求。

表5  活性炭填充量情况

| 序号 | 活性炭填充量 | 汽修企业数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100千克/次以下（含） | 823 |
| 2 | 100-500千克/次 | 201 |
| 3 | 500-1000千克/次 | 19 |
| 4 | 1000千克/次以上 | 15 |
| 5 | 合计 | 1058 |
| 其余企业为烤漆房闲置、停用状态 |

3.3汽车维修行业生产工艺与排污节点

为详细掌握汽车维修行业的污染物产生与排放特点，《指南》从该行业的主要原辅材料与污染物产生的关系、生产工艺及污染物产生环节、污染物排放特点入手，总结现有汽车维修行业的主要治理手段。

3.3.1原辅料中污染物来源

（1）涂料类型及特点

汽修行业涂料因作业方式、作业场所要求、烘干温度等原因，区别于原厂漆（汽车制造行业），均为常温涂料（烘干温度为55℃左右）。按类型可分为溶剂型涂料和水性涂料，目前汽修行业除面漆（色漆）实现水性化并实现广泛推广，底漆、中涂、清漆均为溶剂型涂料。

溶剂型涂料采用有机溶剂（稀释剂）作为分散介质，主要成分为树脂和有机溶剂等；其主要特点包括产品质量稳定，品牌及生产厂家较多，价格相对低廉，流平、遮盖性、漆膜硬度较高，生产作业和烘干时间较短，对漆工喷涂技术要求不高等。但VOCs含量较高，即用状态溶剂型涂料VOCs含量可超过50%以上，涂料中的有机物在喷涂和烘干环节将产生大量VOCs。

水性涂料采用水作为分散介质，但仍使用少量双极性有机溶剂进行调配分散性，有机溶剂含量约为5%~15%；汽修行业面漆水性化推广使用时间较短，目前部分涂料厂家水性涂料的成膜效果、遮盖性、流平性、单车成本等方面与溶剂型涂料存在一定差距，但有机溶剂含量相比溶剂型涂料大幅减少，从源头替代方面可大幅减少挥发性有机物的产生和排放，间接减轻废气末端治理技术难度和运行成本。

表6   各涂层涂料使用情况

| 涂料 | 类型 | 主要种类 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 溶剂型 | 环氧树脂、醇酸环氧氨基等 | 部分钣喷车辆使用 |
| 中涂漆 | 溶剂型 | 聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸氨基树脂等 | 分为浅色、灰色和黑色 |
| 面漆 | 溶剂型 | 聚氨酯、丙烯酸树脂、氨基醇酸树脂、聚氨酯树脂等 | 普遍应用 |
|  | 水性漆 | 双组份聚氨酯、丙烯酸氨基树脂等 | 应用比例约为50% |
| 清漆 | 溶剂型 | 丙烯酸氨基树脂、聚氨酯等 | 普遍应用 |

（2）涉及污染物的原辅料

底漆：底漆包括环氧底漆和塑料底漆，修补底漆主要作用为保护金属层防腐蚀，并增强上涂层的附着力。主要为溶剂型双组分环氧底漆。但实际生产仅对汽车金属件表面损伤原有电泳涂层，或暴露金属层的车身部位开展底漆喷涂作业。塑料底漆主要使用于更换保险杠等树脂部件，对树脂表面增强附着力并提高漆膜厚度。目前底漆均为溶剂型，使用量因更换部件、车辆质量等原因大幅减少。

中涂漆：中涂漆主要用于填充腻子细微凹陷，从而提供平整光滑表面，以提高面漆的鲜艳度和光泽；部分企业不喷涂底漆，将中涂漆称作“底漆”。目前中涂漆主要为溶剂型双组分聚氨酯漆。

面（色）漆：面漆是汽车车身色彩和美学效果的关键涂层，主要由色母、树脂和溶剂组成。主要为聚氨酯、丙烯酸树脂面（色）漆，逐渐由单组份向双组分发展。面漆喷涂效果应与车身无明显色差，作业至少对单一板块进行整体喷涂，使用量远远大于底漆和中涂。目前汽修行业涂料仅面（色）漆实现了水性化并应用推广。与传统溶剂型面（色）漆相比，VOCs含量减少了30-40%。

清漆：清漆为车身最外层透明漆膜，主要用于保护内部漆层、提升美观效果及漆膜硬度。使用量不少于面（色）漆使用量，目前清漆均为溶剂型，且固体分含量较低，是汽修行业挥发性有机物最主要来源之一。

固化剂：又名硬化剂、熟化剂或变定剂，主要用于双组分涂料增进或控制固化反应的物质。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，双组分涂料固化过程通过添加固化剂得以实现。

稀释剂：分为溶剂型和水性稀释剂；水性稀释剂主要成分是水，并含有少量乙酸乙酯、乙酸丁酯等有机溶剂，与溶剂型稀释剂中常见的甲苯、二甲苯溶剂相比，其危害性较小。

清洗剂：包括化清、除油剂、洗枪水。主要用于喷涂前对喷涂表面进行清洁除油，喷涂结束喷枪清洁等环节。水性漆喷枪可使用清水清洗，或专用含少量溶剂的专用清洗剂使。目前主流为溶剂型清洗剂，主要成分为苯系物和酯类。

汽修喷涂原料中所含有的甲苯、二甲苯、乙苯等挥发性有机物，对大气污染物二次气溶胶、臭氧的贡献均处于前列。

3.3.2主要设备

根据不同承修车辆，涉及的生产设备主要包括仪表工具（表7）、专用设备（表8）、检测设备（表9）和通用设备（表10），具体参考如下表：

表7  仪表工具

| 序号 | 设 备 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 万用表 | 8 | 外径千分尺 |
| 2 | 气缸压力表 | 9 | 内径千分尺 |
| 3 | 燃油压力表 | 10 | 量缸表 |
| 4 | 液压油压力表 | 11 | 游标卡尺 |
| 5 | 真空表 | 12 | 扭力扳手 |
| 6 | 空调检漏设备 | 13 | 气体压力及流量检测仪（针对燃气汽车维修企业） |
| 7 | 轮胎气压表 | 14 | 便携式气体检漏仪（针对燃气汽车维修企业） |

表8  专用设备

| 序号 | 设 备 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 汽车举升设备 | 14 | 变速箱油加注设备 |
| 2 | 四轮定位仪 | 15 | 制动液更换加注设备 |
| 3 | 轮胎平衡机 | 16 | 脂类加注设备 |
| 4 | 自适应巡航系统校正设备 | 17 | 车身整形校正设备 |
| 5 | 车道保持校正设备 | 18 | 车身整形修复设备 |
| 6 | 电路检测设备 | 19 | 板件切割、打磨设备 |
| 7 | 蓄电池检测设备 | 20 | 无尘干磨设备 |
| 8 | 发动机翻转设备 | 21 | 洗枪及溶剂收集设备 |
| 9 | 变速箱举升机、发动机解体清洗设备 | 22 | 汽车外部清洗设备 |
| 10 | 轮胎拆装机 | 23 | 喷油泵试验设备 |
| 11 | 喷油器清洗设备 | 24 | 充电机 |
| 12 | 汽车空调冷媒回收净化加注设备 | 25 | 喷烤漆房及设备 |
| 13 | 不解体油路清洗设备 | 26 | 调漆设备 |

表9 检测设备

| 序号 | 设 备 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽车故障电脑诊断仪 | 汽（电）车维修 |
| 2 | 尾气分析仪或不透光烟度计 |  |
| 3 | 空调专用检测设备 |  |
| 4 | 车用制动力、侧滑、悬架检测设备； |  |
| 5 | 冷却系统测试仪 |  |
| 6 | 燃油系统压力测试仪 |  |
| 7 | 气缸压力测试仪 |  |
| 8 | 喷油量测试仪 |  |
| 9 | 动力转向辅助测试仪 |  |

表10  通用设备

| 序号 | 设 备 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 汽（电）车维修 |
| 2 | 砂轮机 |  |
| 3 | 台钻（含台钳） |  |
| 4 | 电焊设备（大中型客车、大型货车维修） |  |
| 5 | 气体保护焊设备 |  |
| 6 | 压床 |  |
| 7 | 空气压缩机 |  |
| 8 | 抢修服务车 |  |

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）对汽车维修说明：“指汽车修理厂及路边门店的专业修理服务，包括为汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务”明确了汽车维修的主要内容。依据汽车维修的工艺流程中主要工序车辆诊断、机电维修、钣金处理、喷烤漆、车辆调试、车辆清洗等将汽车维修的主要维修设备归类到六个工序中，以便于环境影响评价工作中工程分析、源强核算、环境影响预测、环保措施论证及环境保护措施监督检查清单等工作以工艺流程中的各工序为主线开展工作。以附录A的形式表达工程组成，具体见表11（附录A中主要维修设备以产生污染物的设备为主，下表包含所有主要维修设备）。

表11  工程组成情况

| 维修车型 | 主要维修内容 | 主要维修流程 | 主要维修设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型客车；大、中型客车；小型货车；大型货车 | 为汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务，以及大型车辆装备修理与维护 | 车辆诊断 | 汽车故障电脑诊断仪、汽车空调冷媒回收净化加注设备、冷却系统测试仪、机油压力测试仪、气缸压力测试仪、喷油量测试仪、尾气分析仪或不透明烟度计、电路检测设备、蓄电池检测设备等 |
|  |  | 机电维修 | 发动机等总成吊装设备、发动机解体清洗设；喷油器清洗设备、不解体油路清洗设备、废油收集设备、变速箱油加注设备、脂类加注设备等 |
|  |  | 钣金处理 | 车身整形校正设备底盘测量设备、车身整形修复设备、焊接设备、板件切割设备、打磨设备、除尘除垢设备、抛光设备等 |
|  |  | 喷烤漆 | 喷烤漆房、调漆设备、无尘干磨设备、喷枪、电烤灯、洗枪及溶剂收集设备等 |
|  |  | 车辆调试 | 车用制动力侧滑及悬架检测设备；汽车前照灯检测设备、喷油泵试验设备等 |
|  |  | 车辆清洗 | 汽车外部清洗设备、循环水回用设备等 |

3.3.3生产工艺及污染物产生环节

1.生产工艺

汽修行业喷涂作业一般工序为：

（1）采用除油剂等进行金属表面清洁，去除喷涂钣块的颗粒物及油污，提高后续喷涂附着力。

（2）对钣块裸露金属层部位进行底漆喷涂，喷涂仅对局部进行作业；部分企业已取消该环节。

（3）采用原子灰等进行部位填补找平，并进行打磨。

（4）进行局部中涂漆喷涂，并根据作业环境温度进行适度烘干。

（5）进行面漆喷涂，需对钣块整体进行喷涂，根据喷涂量及作业温度进行适度烘干。

（6）进行钣块整体进行清漆喷涂并烘干。

图7 汽车钣喷服务流程

2.产排污环节

汽车维修行业的主要污染物为废气，废气的主要来源调漆、喷漆、烘干、清洗过程（如下图所示）。

图8 喷烤漆工艺VOCs产排污环节

调漆废气主要来自涂料、稀释剂、固化剂等原料混合、搅拌调配工序；喷烤漆废气主要来自烤漆房内喷涂和烘干环节；清洗废气主要来自喷漆完成或换色时，使用溶剂清洗剂对喷枪、喷壶进行清洗环节。

3.3.4污染物排放特点

1.间歇式排放。与汽车制造等工业行业相比，汽修作业为间歇性，汽修行业单钣块喷涂时间不足20分钟，烘干时间约30分钟（且不开排风风机）。全工序包括刮腻子、调漆、喷漆、烘干、清洗等工序，均为人工操作，每道工序均需分别作业，无法实现流水线及自动化作业。

2.产生浓度存在差异。不同喷烤漆对象、不同漆工手法、不同油漆品牌，废气产生浓度和产生量存在明显差异。喷漆、清洗环节废气浓度相对较高，其他环节废气浓度均较低。汽车维修钣喷部件50%以上为保险杠，喷涂涂料使用量少，（项目调研单车修补用漆约300ml/块，且通风量大，约20000m3/h），折算非甲烷总烃平均产生浓度约为7mg/m3，低于北京市《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228-2015）要求。

3.废气成分变化较大。汽修涉及物料较多，油漆除面漆有水性和溶剂型之分，其他均为溶剂型；水性漆主要溶剂成分为水、酯类、醇醚类，溶剂型漆主要溶剂成分为甲苯、二甲苯等。同时稀释剂、固化剂、除油剂等物料有机物差异较大，不同品牌涂料的有机溶剂成分也存在差异，导致废气中有机物成分变化较大。

3.3.5废气污染防治技术

汽修企业废气治理设施主要采用活性炭、UV光氧、等离子处理装置、吸附脱附催化燃烧等处理技术，与其他工业涂装行业废气处理技术类似。

1.活性炭吸附技术，主要利用多孔固体（活性炭）将气体混合物的一种或多种组分积聚或凝聚在吸附剂表面，达到分离目的，废气治理主要将VOCs成分吸附活性炭表面，不发生化学成分改变，属物理吸附。

活性炭分为粉末状、块状、颗粒状、蜂窝状等多种形式，汽修行业多采用颗粒状或蜂窝状，该技术初期投入较低，但定期更换产生的废活性炭为危险废物，处理处置需要较大费用，维护费用较高。

温度和湿度对活性炭吸附效果影响较大，活性炭常温下吸附效果较好，烤漆房烘干温度通常为50-60℃，烤漆热风可将已吸附废气吹脱，不利于去除污染物，降低治理效果。水性漆将造成废气中湿度升高，活性炭对水分吸附远大于挥发性有机物，导致活性炭吸附效率下降。

图9 活性炭吸附

2.紫外光（UV光氧）催化氧化技术，主要利用高能紫外线光束分解空气中氧分子产生游离氧，对废气中有机物进行氧化反应，达到消除有机物的目的。该技术主要问题为催化反应速度慢、效率低；紫外光灯管数量不足导致氧化能力低，废气排放速度快，造成氧化能力和反应时间不足，废气处理效果较低。

图10  UV灯管

3.等离子技术，主要利用外加能量电场作用下，介质放电产生大量的高能电子作用于废气中O2、H2O，产生强氧化能力的自由基或活性粒子，与废气中 VOCs发生非弹性碰撞，通过激发、离解、电离等反应，最终将VOCs降解为CO2、H2O等物质。该技术因高压放电，对易燃易爆废气处理具有一定的危险性，设备部件构型设计、制造精度、严密性等要求较高，前期一次性投入较高；放电的电压、电流直接影响废气处理效果，运行耗电费用较高，同时废气风速影响废气的停留时间和反应时间，处理效果一般。该技术去除恶臭异味效果明显。

图11等离子

4.吸附脱附催化燃烧技术，主要利用活性炭或沸石对有机废气进行吸附，在设定固定时间下或吸附饱和状态进行高温热空气脱附，脱附废气进入燃烧室进行燃烧氧化为CO2、H2O等无害物质，燃烧方式使用催化低温燃烧，燃烧温度在350-450℃，减少能源使用。该技术处理效果较好，但前期一次性投资较高，运行维护专业性较高。

图12 吸附脱附催化燃烧

3.4 汽车维修行业污染防治措施

根据行业污染排放特点，重点从废气、废水、固废等方面调查污染防治措施技术水平现状。

3.4.1废气污染防治措施

汽车维修工艺过程中会产生废气、噪声、固体废物等污染，但其大气污染物排放是评价的重点，排放的大气特征污染物主要为 VOCs和颗粒物。 VOCs 主要来自于喷烤漆工艺中使用的原辅料溶剂的挥发，以及储存和调配漆料的挥发。主要 VOCs 产生相关原料包括底漆、面漆（色漆）、罩光清漆等，主要辅料包括漆料配套的助剂、稀释剂、固化剂等。颗粒物主要来自焊接工艺和打磨工艺。同时，也包含汽修企业内部进行供暖，餐饮产生的其他废气。

1.调漆室废气

开展喷烤漆作业应当设置油漆调配专用场所或设备（统称为调漆室），调漆室配置及油漆调配作业应符合下列要求：

调漆室应当密闭并安装集气系统，保证油漆调配环节产生的挥发性有机物（VOCs）经由集气系统导入挥发性有机物控制设施，达标排放。

油漆调配（含油漆经销（供应）商已调配色号的油漆添加稀释剂和固化剂）、喷枪清洗等作业均应在调漆室内进行。禁止在维修厂区内露天调配油漆。

油漆调配时使用的含VOCs物料应随取随开，用后及时密闭，以减少挥发。

2.喷烤漆废气

新建（购）漆房应选用符合本市交通产品认证目录的喷烤漆房品牌和型号，并配备或指定喷烤漆房专（兼）职管理人员，建立健全的管理制度。

喷烤漆房配备的挥发性有机物吸附技术与装置应符合下列规定：

（1）选用适宜高效的废气污染治理设施，确保达标排放。不推荐使用低温等离子、光氧化、光催化等VOCs净化技术；

（2）采用活性炭吸附技术的喷烤漆房，应按照北京市地方标准《汽车维修业大气污染物排放标准》（以下简称《汽修排放标准》）的规定足量装填活性炭；

（3）喷烤漆房活性炭应选用碘值大于800毫克/克的品种，并向活性炭经销（供应）商索要活性炭碘值检测报告，存档备查；

（4）配备高效漆雾净化装置；喷烤漆房在使用过程中，不得设置未经吸附净化处理的废气排放旁路。

维修经营者对工件进行喷涂、流平、烘干等作业均应在喷烤漆房内进行，同时应符合下列废气净化工艺流程：

（1）在喷涂作业前应先开启废气净化装置，待治理设施达到正常运行条件后，方可开展作业；

（2）在作业停止、残留VOCs废气处理完毕后，方可停运治理设施。作业过程中，治理设施应保证正常运行。

（3）喷烤漆房的废气净化装置发生故障或检修时，不得进行喷涂、流平、烘干等作业；

（4）喷漆作业应采用高流量、低气压的高效喷涂设备，传递效率不低于 50%。

3.物理作业废气

汽车修理配件的物理作业，主要是切割、打磨等工序，可能会产生含扬尘、金属碎屑等污染物的废气。

对工件进行切割、焊接及干打磨作业时，应当在单独隔离间或有隔离帘遮挡的密闭空间内进行，并配备固定式、摇臂式、移动式等过滤除尘装置；干打磨工位应配备无尘干磨设施。

4.其他废气

如设置燃气锅炉，按照北京市《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/ 139-2015)，需要加装低氮燃烧器，保证氮氧化物的达标排放。

设置职工食堂的，其油烟排放需要满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 11/ 1488-2018），该标准对油烟、颗粒物、非甲烷总烃等污染物设置了控制限制，并规定“未经任何净化设备净化排放油烟的餐饮服务单位视同超标排放”。

3.4.2废水防治措施

1.废水来源

汽车维修行业产生的废水主要来自汽车清洗废水和生活污水，还有极少企业产生少量碱性含油废水。

洗车废水来自洗车。洗车废水主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、LAS、SS、石油类、总氮、总磷等。水量根据车型和洗车工艺的不同而异。

极少的大型汽车维修企业仍存在汽车发动机、零部件的碱性清洗工艺，排出的碱性含油废水的特点是水量少、间歇排放，含油且pH高、COD浓度高。

2.治理措施

碱性含油废水首先通过氯化钙破乳，再加 PAC、PAM等絮凝剂沉淀后，经活性炭吸附处理后排放或回用。处理工艺为：碱性含油废水 →破乳预处理→絮凝沉淀→过滤吸附→排放或回用。

洗车废水经油水分离、物化处理、活性炭吸附和膜过滤等措施处理后，可循环使用。洗车废水循环利用率可达到80%以上，基本可不排废水。

一些大型的汽车维修厂将含油废水、洗车废水与生活污水混合处理，处理后出水用于洗车、绿化或生活杂用水，基本达到废水零排放。

3.4.3固体废物污染防治措施

汽车维修经营者在实施喷烤漆（含调漆）作业过程中产生的含VOCs废料的收集、贮存和处置应符合下列基本规定：

（1）存放过含 VOCs 原辅材料的容器、包装袋应密封。废溶剂、废吸附剂、沾有涂料或溶剂的棉纱、遮蔽纸、胶带、抹布等废弃物应放入密闭容器；

（2）含VOCs废料属于危险废物的，应按危险废物贮存。在危险废物贮运过程中，应加强管理。所有危险废物须委托有资质的单位进行合理处置。

四、技术指南制定的依据和原则及与现行法律、法规和标准的关系

4.1总体思路

《指南》整体结构和内容遵循国家建设项目环境影响评价技术导则体系规定，保证了《指南》与现行技术规范要求的一致性。按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，同时考虑到行业的基本特点和标准的针对性，在具体条款设置上总体分为两类，一是普适性条款，主要包括评价等级、评价范围及环境保护目标、评价标准、现状调查与评价、环境影响评价结论等内容，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》进行适度简化，同时执行相关技术导则或规范；二是针对性条款，主要包括可以体现行业特点的评价因子筛选、污染源源强核算、环境保护措施、环境管理与监测计划等内容，现行技术导则或规范对这些内容要求不细致、不明确，《指南》着力制定细化的针对性技术要求，具体细节内容以规范性附表给予约束，或以资料性附表、附图给予指引，力求强化《指南》在汽车维修项目环境影响评价工作中的适用性和可操作性。

4.2基本原则和技术路线

4.2.1基本原则

1.衔接性原则

《指南》制定过程充分考虑与现行导则和政策的衔接性。环境影响评价报告依据生态环境部发布的《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》进行填写并进行适度简化，要求不一致的以《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》为准，建设项目产生的环境影响需要深入论证的， 应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。《指南》规定环境影响评价涉及的评价等级、评价范围及环境保护目标、评价标准等工作原则、方法及一般程序等内容充分遵循现行环境影响评价导则规定，同时依据生态环境部发布的《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》进行适度简化，保障指南与环境保护的方针政策相一致。

2.适用性原则

《指南》从不同的服务对象需求出发，设置相关章节，明确技术要求，力求提高其适用性，更好地服务于编制单位、建设单位以及生态环境部门及其技术评估机构，从而作为进一步强化北京汽车维修行业污染控制的技术依据。

3.操作性原则

《指南》制定过程中充分调查研究了汽车维修行业各领域政策、管理规范、排放标准以及北京市汽车维修项目建设情况和污染排放情况及治理水平，在此基础上结合环评文件编制、技术评估和各级审批管理需求提出符合北京市汽车维修建设项目环境影响评价的技术要求，力求使指南做到科学合理、技术上可行、具有可操作性。

4.2.2技术路线

首先，调查汽车维修行业现状和产业政策，分析行业生产工艺及污染物产生特点，梳理了汽车维修行业污染防治措施。其次，基于全市已开展过环评审批的汽车维修项目，分别从项目环境影响评价编制、技术评估和审批管理等多角度，分析环评重点、技术关键点和管理要求。最后，依据国家及北京市相关法规、政策和技术规范，考虑北京市实际情况，吸收借鉴了现有项目环境影响评价工作经验，明确了评价的重点技术要求。

4.3 与现行法规、法律和标准的关系

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》于2016年更新，相关的《环境影响评价技术导则 地下水环境》于2016年更新，《环境影响评价技术导则 大气环境》《环境影响评价技术导则 地表水环境》《建设项目环境风险评价技术导则》于2018年更新，《环境影响评价技术导则 声环境》于2021年更新，相关文件《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》于2020年出台。

《指南》作为上位标准的补充，重点明确了几方面的内容。

1.适用的行业范围

《指南》为充分与国民经济行业分类相衔接，便于明确行业范围，同时采纳行业主管部门反馈意见，最后《指南》采用《机动车维修管理规定》中对于汽车维修的定义，并明确“对应GB/T 4754-2017中 8111和 8112的行业范围”。

另外《指南》针对《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）及北京市实施细化规定中需要开展环境影响评价的汽车维修建设项目，明确了北京地区适用的行业范围。《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“811汽车、摩托车等修理与维护”包含四个小类，分别为8111汽车修理与维护、8112大型车辆装备修理与维护、8113摩托车修理与维护、8114助动车等修理与维护。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及北京市实施细化规定，营业面积5000平米以上的汽车维修企业才需要开展建设项目环境影响评价工作，根据调查，北京市不存在营业面积5000平米以上的摩托车和助动车维修与维护企业，因此只考虑8111和8112的行业范围。

2.技术要求

在技术要求方面，针对汽车维修的行业特点，《指南》重点对该行业提出技术和管理要求。

《指南》就汽车维修行业的环境影响评价提出针对性技术要求和管理要求，在环境影响评价因子的筛选上明确了行业特征污染因子。在建设项目工程分析中给出了建设项目的基本概况、平面布置、主要设备、主要原辅材料等建设项目组成、主要技术指标及建设项目主要内容，以保证相关内容全面、清晰。在工程污染源分析中对于各产污环节的污染物种类及污染因子都进行了较详细的规定，并根据重点产污环节做出了要求，使《指南》更具实用性和可操作性。在环境保护防治措施方面，全面剖析行业特点，重点关注挥发性有机物的来源和治理措施，以及危险废物贮存与转移处置，使得关注点更切合实际情况。

3.编制要求

《指南》还给出了汽车维修建设项目环境影响评价文件编写要求，以及对相关附图附件的要求，进一步规范报告文本。

五、主要技术内容及说明

《指南》共分六节，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般规定、技术要点、编制要求及附录。以下对标准文件中主要部分进行说明。

5.1 范围

《指南》规定了汽车维修建设项目环境影响评价的一般规定、技术要求和编制要求。

《指南》适用于汽车维修建设项目环境影响评价，可指导环境影响技术评估和环境影响评价管理工作。

5.2 术语和定义

《指南》中涉及的术语包括喷烤漆房、涂料、即用状态等。

喷烤漆房，来源于《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228），指可以加热空气介质，并在其中进行喷漆、烘烤作业的装置。

涂料，来源于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597），指液体、糊状或粉末状的一类产品，当其施涂到底材上时，能形成具有保护、装饰和/或其他特殊功能的涂层。即用状态，指原料产品调配好即可用于生产的状态。

即用状态，来源于《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228），指原料产品调配好即可用于生产的状态。

5.3 一般规定

《指南》从四个层次制定一般规定。

首先考虑汽车维修类建设项目的环境影响评价工作分类，执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市有关细化规定的要求。截至《指南》编制时，北京市有关细化规定指《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2022年本）》，细化规定明确了汽车维修场所是指“营业面积（包括涂装、销售、洗车等配套设施所占的总面积）5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的；营业面积（包括涂装、销售、洗车等配套设施所占的总面积）5000平方米及以上且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的。”

其次是对《指南》依据的技术导则和技术规范作出了规定。应依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，以及HJ 2.1、HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4 、HJ19、HJ169、HJ610等标准的相关规定，确定工作任务、工作程序、评价标准、评价等级、评价范围、评价方法、环境保护目标等，填写要求不一致的以《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》为准。

然后根据生态环境部要求，应落实“三线一单”生态环境分区管控要求，坚决制止违反生态环境准入清单规定进行生产建设活动的行为，不断强化生态环境源头防控，北京市已于2021年发布《北京市生态环境准入清单（2021年版）》，因此建设项目准入应符合生态环境准入清单中的管控要求。另外建设项目还应符合《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》等生态环境保护规划中的要求。

最后《指南》对建设项目环评与规划环境影响评价联动作出了规定。依据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）、《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130）相关规定，以及《北京市优化营商环境条例》关于在特定区域“政府及有关部门编制控制性详细规划应当同步开展环境、水、交通等区域评估”的要求，建设项目所在区域（或汽修园区）如已开展规划环境影响评价或街区层面控制性详细规划环境影响评价工作，应说明其与规划环评结论及审查意见的相符性；建设项目环境影响评价若简化，应符合国家和北京市有关规定的要求，说明依据和理由。

5.4技术要点

5.4.1 环境影响因素识别和评价因子筛选

应按照HJ2.1的规定从废气、废水、噪声、固体废物、生态影响、环境风险等方面识别环境影响因素。

应按照HJ 2.1的规定筛选评价因子，《指南》结合《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228）《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877）以及《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501）《水污染物综合排放标准》（DB11/ 307）《汽车维修业污染防治技术规范》（DB11/T 1426）等，给出废气、废水、固体废物等主要污染因子，除废气、废水、固体废物等常规污染因子外，还应根据汽车维修建设项目生产工艺特点筛选特征污染因子。其中，特征污染因子应包括苯、苯系物、非甲烷总烃、阴离子表面活性剂、石油类等，以及除上述物质外GB 26877、GB 37822、DB11/ 307、DB11/ 501、DB11/ 1228等标准中限制排放的物质。北京汽修行业中虽然已基本不再使用苯、苯系物原辅料，但是鉴于《汽车维修业大气污染物排放标准》对苯、苯系物有明确规定，另外无明确不允许使用含苯和苯系物原辅料的法规和政策文件，因此仍将苯、苯系物列入《指南》。

5.4.2建设项目工程分析

1.建设项目概况

（1）建设内容

项目概况应重点说明工程组成、主要技术指标、主要建设内容等，并采用表、文字等综合方式，以保证相关内容全面、清晰。

工程组成应以列表形式进行统计说明，给出维修车型、主要维修内容及相应维修设备等工程组成，具体内容和格式应符合《指南》附录A中的表A.1，附录A按照车辆诊断、机电维修、钣金处理、喷烤漆、车辆调试、车辆清洗等汽车维修的主要工序列出了汽修行业主要维修设备，并对表11的主要维修设备进行了简化，主要保留与产生污染相关的维修设备。按照文字与表格结合的方式给出用地面积、建筑规模、经营规模、工程投资等主要技术指标，主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等主要建设内容，具体内容和格式应符合《指南》附录B中表B.1和表B.2。其中，经营规模应给出营业面积，营业面积应为包含厂房、接待室、停车场等配套设施的总面积。

改建、扩建项目应说明与现有工程的依托关系，分析阐明现有工程环境保护措施及处理效果、污染物排放及达标情况、核算现有工程污染物实际排放总量。

应给出现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，明确与项目有关的主要环境问题并提出整改措施。

（2）平面布置

平面布置应包括主体工程、辅助工程、主要废气和废水污染治理设施、固体废物贮存和处置设施、废气和废水收集路径及排放口、主要噪声排放源等。制图要规范、清晰、给出图例和必要的文字标注说明。

（3）主要生产设备和原辅料

《指南》针对主要生产设备给出了附录B中的B.3表，应按照该表分析项目主要设备情况。一般情况下，喷烤漆房数量及规模是决定产能的关键设施，环评中需详细说明其数量和规模。表面处理、打腻子（做底）、上底漆、面漆、罩光及最后的上蜡打磨等主要设备应结合生产制度或处理方式说明其生产能力或处理规模。如有备用设备的，也应说清楚设备的具体备用情况。

《指南》针对主要原辅料给出了附录B中的B.4表，应按照该表列表说明项目用到的原辅材料及燃料。重点关注涉及排放挥发性有机物、有毒有害等受控污染物质的原辅材料。主要原辅料重点包括：涂料（油漆）、溶剂（稀释剂）、油料、清洗剂等，以及废气治理措施涉及的活性炭等。其中底漆（底中涂）、罩光清漆的辅料主要为固化剂和稀释剂，面漆包括本色漆（素色漆）和闪光漆（金属闪光漆、珍珠漆等），需要调配出合适的色母，并在使用前按照比例添加固化剂和稀释剂。

2.影响因素分析

（1）工艺流程及产排污环节分析

应给按工艺单元分别给出带产排污环节的工艺流程图，并对产排污节点进行编号。《指南》给出了附录C，具体工艺流程图可参考附录C的示例。

另外应参考附录D表D.1、表D.2、表D.3，分析给出污染物产生情况及其处理方式、排放去向。

考虑到《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228）对即用状态下挥发性有机物含量的要求，《指南》规定对于各种漆料，应按照调配比例计算即用状态的挥发性有机物含量。

考虑到《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》对有毒有害大气污染物编制大气专题的要求，《指南》规定如涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，应明确其来源、转移途径和流向。

（2）水平衡分析

应开展水平衡分析，绘制水平衡图，给出生产废水、生活用水量及污水排放量。

清洗水分析时，如有体积较大的汽车备件及较复杂的装置（发动机、变速箱、悬挂总成等），一般均配有自动清洗系统，应先逐个计算单次清洗水量，再进行汇总；如小容积的器皿，一般使用后收集统一清洗，应结合洁净度要求分别计算清洗设备的清洗次数、每次清洗水用量，再进行汇总。

根据《汽车维修业水污染物排放标准》要求，需要分析不同车型基准排水量，因此应重点分析不同车型车辆清洗用水量、排水量和水循环利用情况。

3.污染源源强核算

根据HJ2.1的规定，应按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884）的相关规定进行污染源源强核算，说明核算方法、依据和过程。应按照附录E列表给出源强核算结果。源强核算应结合工艺流程和产排污环节分析情况，计算不同产污节点的污染物产污量，并与产污节点编号相对应。

污染源源强核算应包括正常排放和非正常排放。非正常排放指生产设施或污染防治（控制）措施非正常工况下的污染物排放，即工艺设备运转异常、污染防治设施达不到应有治理效率、同步运转率等非正常情况下的污染物排放。

《指南》将大气污染物、水污染物和危险废物需要重点分析的产排污情况分别列出：车辆诊断、机电维修、钣金处理、调漆及喷烤漆等工序，以及有机溶剂贮存和餐饮产生的废气；机电维修、喷烤漆和车辆清洗工序均列为可能产生废水；机电维修、钣金处理、调漆及喷烤漆产生的危险废物。其中水污染物考虑机电维修可能有超声波清洗零部件，喷烤漆在采取湿法的情况下会存在废水，因此将机电维修、喷烤漆和车辆清洗工序均列为可能产生废水的工序。喷涂环节应结合使用的涂料种类进行分析，并确认喷涂频次；喷涂后烘干，应说明烘干室内温度、挥发性有机物逸散速率和持续时间；设备、工具、配件、模具采用清洗、浸泡的，应明清洗剂种类、用量、成分、持续时间。

按照《污染源源强核算技术指南 准则》HJ884-2018中的要求，源强核算可以分为物料衡算法、类比法、实测法、产污系数法和排污系数法。具体的企业应该根据自身情况和技术能力选取，具体选取方法如下：

现有工程应优先采用实测法，通过单位时间排放量的检测，核算总体排放量；

新建、改建、扩建的企业，优先采用类比法、物料衡算法和排污系数法。如有规模、技术方法、原辅料和污染控制措施选择相类似的现有企业，可以优先采用类比法，通过原企业的排污量，类比核算新建企业的各项污染物排放量。

物料衡算法和排污系数法相对类比法和实测法难度较大，《指南》专门编制了附录F，并在附录F中给出了汽修行业常见治理技术的挥发性有机物去除效率。其中，如果有完整清晰的原辅料成分数据和精确的检测能力辅助，可以使用物料衡算法，精确计算单位时间内的污染物生产量和排放量。排污系数法通过通入物料总量，根据不同的收集措施和治理措施的经验效率，核算出污染物排放量。适合企业对自身的环保工程有了一定的计划和方案后，进行整体核算。

另外如汽修企业修理对象较为明确，为固定品牌，如奔驰系列有共性的，原辅料用量及品类、工艺及产能等制式化较高，能够清晰推算出单位修理件数的产物系数，也可以使用产污系数法。

5.4.3环境现状调查与评价

《指南》规定依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，以及HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4、HJ 19、HJ 160等标准的相关规定，开展大气、地表水、声、生态环境、地下水质量现状调查与评价。根据汽修行业的行业特点、可能产生的环境影响和所在区域的区域环境特征，识别现状调查与评价的重点环境要素、环境保护目标。

5.4.4主要环境影响和保护措施

考虑根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对《指南》内容进行了简化，将环境影响预测与评价和环境保护措施合并为一节。

1.主要环境影响

《指南》规定项目环境影响预测应依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》以及HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4、HJ 19、HJ 169、HJ 610等标准的相关规定执行；危险废物环境影响评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》执行。

由于土壤导则明确汽修行业为IV类项目，可不开展土壤评价，因此未列HJ 964。

2.主要环境保护措施

（1）一般要求

环境保护措施包括项目拟采取的废气、废水、噪声和固体废物污染防治措施，生态保护措施及环境风险防范措施，应分别说明工程措施和管理措施的具体内容。

在分析措施治理效果时，与GB 26877、DB11/ 1228、DB11/T 1426中所列污染防治技术进行对比分析，论证防治措施的技术可行性、稳定达标排放的可靠性。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的规定，废气和废水污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性。汽车维修行业尚未颁布污染物防治可行性技术指南和排污许可规范，在分析措施治理效果和可行性技术时主要是按照已经颁布的GB 26877、DB11/ 1228、DB11/T 1426进行对比分析，若所采用技术未采用标准中所规定的可行技术，需要简要分析措施的可行性。

（2）废气防治措施

废气治理措施应明确所采取治理措施的实施位置、工作原理，保障稳定运行的设备参数或操作要求，还需说明废气的主要收集方式、收集效率、处理工艺、处理能力、去除效率和运行管理要求。

重点分析论证喷烤漆房废气和调漆室以及打腻子过程中产生的挥发性有机废气。评价喷烤漆废气、调漆废气以及喷烤漆房加热炉废气、打磨废气、焊接烟气等达标可行性。

《指南》考虑对无组织排放的挥发性有机废气的防治措施，提出按照DB11/ 1228规定给出原辅料的贮存、调配、使用过程，以及废弃有机溶剂、吸附剂等驻村过程产生的挥发性有机废气的防治措施。另外根据《汽车维修业大气污染物排放标准》（DB11/ 1228）的规定，要求给出非原位再生吸附处理措施的吸附剂使用量及更换周期，且每万m 3 /小时设计风量的吸附剂使用量不应小于 1m3 ，更换周期不应长于 1 个月。

（3）废水防治措施及可行性论证

《指南》要求给出各类废水的主要收集方式、处理工艺、处理能力、去除效率和运行管理要求。

汽车维修企业产生废水最主要是车辆清洗废水，另外在机电维修过程中存在产生零部件清洗废水的可能，在喷烤漆过程中存在用湿法处理漆雾而产生废水的可能。

汽车维修企业清洗过程产生的含油废水应集中收集，并采用截油器、油水分离器等除油设施进行预处理。

洗车房应配备水循环设施，明确水循环利用率。宜使用再生水作为清洗用水。

废水排口应设置废水排放口图形标志，向公共污水处理系统排放的污染物应符合 GB 26877 要求。

按照《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877）的要求，若维修企业废水排放量高于不同车型的基准排水量，则须将水污染物浓度换算为水污染物基准水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。维修数量和排水统计周期为一个工作日。单位基准排水量和水污染物基准排水量排放浓度折算方法应符合GB 26877的规定。

（4）噪声防治措施

产生噪声的作业宜在室内进行。应说明噪声防治措施的降噪工艺和降噪效果，明确降噪设施的具体内容和实施位置。应分析项目厂界噪声和环境保护目标达标的可行性。

（5）固体废物防治措施

对于危险废物处置方案的可行性分析，环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或处置方案的可行性；未委托利用或者处置单位的，应给出建设项目危险废物安全处置要求。危险废物应严格按照GB 18597进行暂存，说明暂存设施、设备的规模、位置、建设及管理要求等，还需论证危险废物收运和处置方案的可行性。

汽车维修过程中产生的危险废物主要包括废有机溶剂与含有机溶剂废物，废矿物油与含矿物油废物，染料、涂料废物，含汞废物，石棉废物，其他废物，废催化剂等。

危险废物应分类收集贮存，贮存设施设计、运行应符合 GB 18597 要求。

根据《汽车维修业污染防治技术规范》（DB11/T 1426-2017）的规定，废有机溶剂、废矿物油等液态危险废物盛装量不应超过容器容积的3/4；含有挥发性有机物的危险废物应放入密闭容器中贮存；破损的铅蓄电池应贮存在耐酸容器中。

危险废物应交由持有相应危险废物经营许可证的单位收集、利用、处置，并执行转移联单制度。

（6）地下水环境保护措施

地下水保护应重点采取分区防控，给出不同分区的防渗技术要求。危险废物贮存设施应按GB 18597的规定给出防渗系数等关键参数；污水处理站、水循环利用设施等区域的防渗技术要求应符合 HJ 610的规定，关注并论证生产装置、储罐和管道、废水处理池、事故池等设施防腐蚀、防泄漏和泄漏监测措施的可行性。

（7）环境风险防范措施

《指南》要求按照HJ 169的规定，分析环境风险防范措施的可控性，给出危险废物贮存、泄漏、扩散的防范措施，明确环境风险应急预案的要求。

5.4.6环境管理与监测计划

应按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和HJ 2.1的规定，说明环境管理和环境监测的要求，重点给出污染物排放及环境保护措施监督检查清单，明确污染物排放的管理要求。应按照HJ 942规定，给出主要排放口和一般排放口的数量、位置，以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度、排放量、排放方式和去向。应强化项目日常环境管理，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护保障计划，并按照HJ 944的建立环境管理台账记录。固定污染源监测点位，尤其是大气集中排放口的监测点位，应按照DB11/ 1195要求设置，并按照HJ 819规定，给出自行监测方案。

5.4.7环境影响评价结论

从生态环境保护角度，明确建设项目环境影响可行或不可行的结论。

根据HJ 2.1，梳理环评不予通过的几种情况，即存在重大环境制约因素、环境影响不可接受或环境风险不可控、环境保护措施经济技术不满足长期稳定达标及生态保护要求、区域环境问题突出且整治计划不落实或不能满足环境质量改善目标等情况，如符合上述一种或多种情况的应提出环境影响不可行的结论。

5.5编制要求

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和HJ 2.1规定进行编制，反映环境影响评价的全部工作成果，突出工程分析、环境保护措施及其可行性论证等重点内容。

同时规定了必备图件，至少包括地理位置图、厂区平面布置图、环境保护目标分布图、评价范围图、分区防渗图、水平衡图、监测点位置图等，另外规定了附图中应标明指北针、图例及比例尺等相关图件信息。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，应填写建设项目污染物排放量汇总表，因此《指南》规定环境影响评价文件应给出建设项目污染物排放量汇总表中各项数据的核算依据，分析主要污染物排放总量替代来源及其可靠性。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

尚未开始全社会公开征求意见。

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准依据现行有关国家标准、地方标准，对汽车维修类建设项目环境影响评价工作明确了技术要求，并未采用国际标准。与其上位标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016) 标准相比，适用范围更具有针对性，内容上更加突出行业特点，服务对象更为广泛，包括项目环境影响评价文件编制、环境影响技术评估和环境影响评价管理等。。

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

《指南》为规范汽车维修类建设项目环境影响评价相关工作提供了技术指导，有利于保障环境影响评价文件质量，提高技术评估效率，作为推荐性标准，可为建设项目环境影响评价审批等管理工作，提供可靠技术支撑。

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

《建设项目环境影响评价技术指南  汽车维修》为推荐性标准。

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)

《指南》发布后，将在汽车维修项目环境影响评价文件编制、技术评估和生态环境管理工作范围进行推广，此外，鼓励技术评估单位及生态环境管理部门组织汽车维修企业、环境影响评价文件编制单位进行宣贯培训。

十一、其他应说明的事项

无。

# Text boxes

中涂

底漆

面漆

（色漆）

烘干

罩光

（清漆）

上蜡

打磨

烘干

烘干

表面

处理

打腻子（做底）

底漆

废气

调漆

喷漆

烤漆

清洗设备（洗枪）

VOCs治理设施

废气

废气

废气

集气罩+活性炭处理