ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

北京市地方标准

DB 11/ T 1156—XXXX

工业清洁生产审核技术通则

General principles for cleaner production audit in industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 审核基本原则	3

5 审核思路	3

6 审核程序	4

7 审核技术要求	6

8 清洁生产审核报告编制	17

附录A （规范性附录）环境可行性分析方法 	18

附录B （资料性附录）物耗高、能耗高、污染重的原因分析内容示例	19

附录C （资料性附录）平衡示例图	21

前  言

本标准依据GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准自实施之日起，代替北京市地方标准《工业清洁生产审核技术通则》（DB11/T 1156-2015）。

本标准2015年首次发布，本次为第一次修订，与DB11/T 1156-2015相比，主要修改如下：

—— 审核技术要求进一步完善，分别结合自愿性审核和强制性审核的特点，提出了不同的审核技术要点，更具操作性。

—— 细化了环境管理内容，并根据废水、废气、噪声、固废四大要素明确产生、控制和处置/排放等的具体内容。

—— 细化了平衡实测和原因分析的内容，尤其是特征污染因子平衡的建立和分析提出了更为细致的技术要求。

—— 细化了问题挖掘及原因分析，并对清洁生产方案尤其是强制性清洁生产审核提出的方案提出了更为明确的方案类型要求。

—— 新增了1个规范性附录：环境可行性分析方法，1个资料性附录：平衡示例图。

本标准由北京市生态环境局提出。

本标准由北京市**归口。

本标准由北京市发展和改革委员会、北京市生态环境局、北京市经济和信息化局组织实施。

本标准起草单位：北京市固体废物和化学品管理中心、轻工业环境保护研究所、中科国清（北京）环境发展有限公司。

本标准起草人：

引  言

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，提高资源与能源利用效率，减少有毒有害物质使用、产生与排放，减少污染物产生与排放，保护生态环境质量，规范工业企业清洁生产审核的程序和方法，为企业和咨询机构开展清洁生产审核工作，清洁生产管理部门加强清洁生产审核管理、开展评估和验收工作提供技术支持和指导，制订本标准。

工业清洁生产审核技术通则

范围

本标准规定了工业企业开展清洁生产审核的基本原则、审核思路、程序、技术要求以及审核报告编制基本要求。

本标准适用于指导工业企业和咨询机构开展清洁生产审核工作，同时适用于指导清洁生产管理部门对清洁生产审核工作的管理。

本标准适用于开展自愿性清洁生产审核和强制性清洁生产审核工作。

规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 3484 企业能量平衡通则

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

HJ 884 污染源源强核算技术指南 准则

DB11/307 水污染物综合排放标准

DB11/501 大气污染物综合排放标准

DB11/1195 固定污染源监测点位设置技术规范

DB 11/T 1040  工业企业清洁生产审核报告编制技术规范

《清洁生产审核办法》（2016年）（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国环境保护部令第38号）

术语和定义

GB/T 3484 和 GB/T 12452界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

清洁生产审核  cleaner production audit

按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出降低能耗、物耗、废物产生以及减少有毒有害物料的使用、产生和废弃物资源化利用的方案，进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。

审核期  audit period

企业开展一轮清洁生产审核工作从起始日期到结束日期的时间段；对于未能通过评估验收的情形，审核期顺延调整。

审核基准期 benchmark period of audit

企业开展本轮清洁生产审核工作当年的上一自然年度。非连续生产企业可取上一年度同一生产周期为审核基准期。若企业当年未能通过评估验收或因其他原因延迟评估超一年以上，审核基准期应为企业重新开展清洁生产审核工作的上一自然年。

审核考察期 review period of audit

企业开展清洁生产审核活动包括审核基准期在内、以审核基准期回溯的三个自然年的时间。

3.5

“双超”企业 enterprises of pollutants exceeding emission standard/total amount control

污染物排放超过国家或者北京市规定的排放标准，或者虽未超过国家或者北京市规定的排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标或排污许可证许可排放量的企业。

3.6

“双有”企业 enterprises of involving toxic/ harmful substances

使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业。

3.7

高耗能企业 enterprises of high energy consuming

超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业。

3.8

有毒有害物质  toxic and harmful substances

有毒有害物质包括：（1）危险废物。包括列入《国家危险废物名录》的危险废物，以及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。（2）剧毒化学品、列入《重点环境管理危险化学品目录》的化学品，列入《优先控制化学品名录》的化学品，以及含有上述化学品的其他物质。（3）含有铅、汞、镉、铬等重金属和类金属砷的物质。（4）《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质。（5）列入《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》及其他大气或水污染物名录规定的有毒有害物质。（6）土壤污染风险管控的污染物，以及其他应当纳入有毒有害物质管控的物质。

3.9

生产周期 production period

原辅材料进入生产设备到产品输出的时间。

3.10

清洁生产重点方案 key options of cleaner production

投资额度大于总投资额的20%，或能解决清洁生产审核重点问题并支撑清洁生产目标实现的清洁生产方案。

3.11

清洁生产一般性方案  general options of cleaner production

除重点方案外的清洁生产方案均为清洁生产一般性方案。

审核基本原则

合规性

企业应在审核中全面落实产业政策、生态环境保护、资源与能源节约等方面的法律、法规、标准、文件等要求。

4.2  真实性

清洁生产审核应以企业客观现状和真实有效的基础数据为依据。

4.3  逻辑性

清洁生产审核应遵循发现问题、分析问题、解决问题的一致性，问题与方案的对应性。

4.4  针对性

企业应围绕物耗高、能耗高、污染重等主要问题，有针对性地开展审核工作。

4.5 持续性

企业应在完成本轮审核后，将审核机制纳入企业经营管理制度并加以落实。

审核思路

审核思路主要包括：

a）发现问题

通过合规性分析、现场调查、员工座谈、专家指导、实测数据分析等方式，查找和明确企业生产过程中物耗高、能耗高、污染重等主要问题及其产生的部位、环节和性状，获得清晰明确的主要问题及其产生源等详细信息；列入强制性清洁生产审核的企业，要针对强审原因进行深入、全面的问题挖掘。

b）分析问题

针对发现的问题，从原辅材料、资源和能源，工艺技术，设备，过程控制，产品，废物，管理和员工等方面追踪、排查，分析物耗高、能耗高、污染重等问题产生的原因。

c）解决问题

根据发现的问题及问题产生的原因，研究、确定可以避免问题发生或减轻发生问题严重性的清洁生产备选方案，通过技术、环境和经济等可行性分析，确定可行的清洁生产方案并实施。

审核程序

审核程序包括七个阶段：审核准备、预审核、审核、清洁生产方案产生和筛选、清洁生产重点方案的确定、方案的实施、持续清洁生产，各阶段主要工作内容和工作产出见图1。

按照清洁生产管理部门要求，企业可采用扫描法、指标法、蓝图法、审核法、改进研究法等开展快速清洁生产审核，相关要求细则另行规定。

工作内容                                         工作产出

清洁生产审核程序框架图

审核技术要求

审核准备

a）组建审核组织机构

清洁生产审核组织机构可分为审核领导小组与审核工作小组，应充分动员全员参与；若企业规模不大，可将审核领导小组与审核工作小组合并为审核小组；

审核领导小组的组长应由企业负责人担任，组员由企业高层领导、生产、能源、设备、环保、财务等职能部门负责人组成，对审核过程中各项工作进行决策、协调和监督；

审核工作小组的组长应由主管生产或环境保护工作的高层领导担任，组员由企业各职能部门管理人员和技术人员组成，负责审核过程中各项工作的开展。

b）制定审核工作计划：明确审核各阶段工作内容、起止时间、负责人（或负责部门）及参与人（参与部门）等。

c）宣传培训工作：不同阶段针对不同人员宜采取不同的宣传培训方式，宣传培训内容应主要包括清洁生产与生态环境保护等方面。

d）确定审核基准期、审核考察期及审核期。

7.2预审核

7.2.1 一般原则

采用资料收集、现场考察、专家咨询和调研、员工座谈等方式对企业现状进行综合评价与分析，查找物耗高、能耗高、污染重的环节和部位，并进行原因分析（对强审原因涉及的问题和环节应重点分析），提出相应改进措施。

7.2.2企业基本情况调研

7.2.2.1企业概况

调研企业概况，包括企业发展史、规模、产品、产量、产值、生产周期、组织结构、人员状况、生产所在地的地理位置及环境敏感目标、厂区布置。厂区布置调研需重点关注废气、废水排放口，危险化学品、危险废物贮存场所，废气、废水治理设施等环境保护重点区域位置。

7.2.2.2生产经营情况

a）调研企业现场管理情况，如是否有跑冒滴漏现象。

b）调研生产工艺情况，包括生产工艺流程及产污环节与污染物类型，生产单元及辅助单元构成，掌握各工序工作原理、作用及主要参数等。

c）调研设备设施情况，包括主要生产及辅助生产设备设施情况、各类设备设施运行与维护情况、水和能源计量仪器仪表配置情况，分析设备的先进性、完好性、匹配性等。

d）调研企业经营情况，包括产值、利润等。

e）调研产品情况，包括产品结构、各类产品实际生产能力和产量、产品合格率、产品有毒有害物质含量等。

7.2.3原辅料消耗情况

调研原辅材料情况，包括原辅材料类别、成分、数量、贮存及使用情况；对消耗量大、产生污染重的原辅材料，应逐月分析审核考察期内单位产品原辅材料消耗及波动情况。

对于生产中使用或排放有毒有害物质的强制性清洁生产审核企业：

a）应识别涉有毒有害物质的原辅材料，明确有毒有害物质成分、含量、物理和化学等基本性质，分析潜在的环境危害、对人体的危害及相应的预防措施；

b）分析有毒有害物质使用环节、物质流向（包括进入产品、通过废气或废水排放、进入危险废物等），各环节的收集方式及处理措施；

c）利用地下管线输送有毒有害物质的，或采用地下储罐贮存有毒有害物质的，应进行跑冒滴漏检查；

d）评价有毒有害原辅材料的贮存、使用等方面的合规性；

e）分析单位产品有毒有害原辅材料消耗及波动情况；

f）研究并提出无毒、低毒原料替代或削减消耗量的改进措施。

7.2.4水资源消耗情况

调研水资源使用情况，包括取水来源、用水量及用水环节或部位、现有节水措施情况，水耗定额等约束性指标完成情况，水平衡测试开展情况，逐月分析审核考察期内单位产品水资源消耗及波动情况。

对列入北京市和各区重点监控用水单位名录的企业、取用地下水或污水直接排向环境水体的企业，还应分析各主要用水环节水资源消耗情况，明确导致高水耗的生产工序，并进行原因分析，研究并提出减少水资源消耗量的改进措施。

7.2.5能源消耗情况

调研能源使用状况，包括能源种类、消耗情况，逐月分析审核考察期内单位产品各种能源消耗、综合能耗及波动情况，调研能耗限额等约束性指标完成情况、能源审计开展情况。

对列入北京市和各区重点用能单位名单或超过其单位产品能耗限额标准构成高耗能的强制性清洁生产审核企业，明确导致高耗能的生产环节，开展高耗能原因分析，并分析审核考察期能耗变化趋势，研究并提出节能改进措施等。

7.2.6环境保护状况调研

7.2.6.1  环境管理情况

环境管理情况调研包括排污许可制度执行、环境影响评价和“三同时”制度执行、环境信息公开、环境守法、环境管理制度与突发环境事件应急预案落实情况、环境信用评价的现状与执行情况等，并依据相关法律法规的要求对以上事项的合规性进行分析。对于仅需开展排污许可登记的企业，需调研环境影响评价和“三同时”制度执行情况。

a）排污许可制度执行情况：对需申领排污许可证的企业，应调研排污许可证申请、变更和延续情况，排污许可证执行报告情况及核实排污许可内容与实际情况的一致性。

b）环境影响评价和“三同时”制度执行情况：对于尚未申领排污许可证的企业，应调研自建厂以来新、改、扩建建设项目的环境影响评价及建设项目“三同时”制度执行情况，环境影响评价要求的防治污染措施的执行情况，调研是否存在新、改、扩建建设项目未批先建、未验先投的情况，若存在，调研其整改情况；对于已申领排污许可证的企业，应调研取得排污许可证之后的上述情况。

c）调研企业环境信息公开情况，包括排污许可信息公开、强制性清洁生产审核信息公开等依法需进行信息公开的情况。

d）调研企业环境守法情况，包括环境税缴纳、环保限期整改、环保处罚、突发环境事件，各违法行为具体情况、整改情况等。

e）调研环境管理制度与突发环境事件应急预案备案情况。

f）调研企业环境信用评价的现状与执行情况，行业内环保领跑者及其他环境管理情况。

7.2.6.2废水及其污染物

a）水污染物产生、收集、排放情况

调研企业废水的产生环节、产生量、回用途径、排放去向，按照物料溯源方式明确主要污染物种类，调研污染物浓度、废水产生量、回用量及排放量。

对于有中水回用的企业应调研中水回用水质、去向和水量；对涉及重金属企业还应调研含重金属废水的产生环节、收集及排放情况，研究并提出含重金属废水减排（鼓励零排放）的改进措施。

b）水污染物控制措施情况

企业建有污水处理设施的，应调研污水处理工艺流程，污水处理设施的投运时间、设计处理能力、实际处理能力、处理效率，关键设备设施/各单元的技术参数（规格、对主要污染物的去除效率等）、运行维护情况（维护保养的频次、内容）和运行台账等。

对于污水直接排向环境水体的企业、废水“双超”企业、含第一类污染物废水企业、含重金属废水企业和含难降解有机物废水企业等重点排污企业，还应调研在当前污染负荷条件下，不同处理工段废水中主要污染物的去除效率，分析存在问题及减排潜力。

对于废水“双超”企业，还应开展包括污染物排放超过排放标准或超过总量控制指标的原因分析，分析审核考察期排放浓度或总量变化趋势、应采取的污染物治理或减排措施、限期整改或治理方案落实情况等。

c）水污染物监测及排污口规范化情况

调研企业水污染物自行监测方案和监测执行情况（包括监测点位、监测指标、监测频次等），在线监测设备的安装使用、维护和校准情况（包括监测指标、数据联网等），废水排放口情况（包括排放口编号、位置和标识牌等），分析废水排放口设置与DB11/1195的符合性；明确废水排放执行标准，并结合审核考察期内所有在线监测数据及第三方监测报告数据，对标DB11/307及相关行业排放标准，分析废水中污染物达标排放情况，分析是否满足基准排水量限值要求，并对污水处理设施进、出水中主要污染物的水质稳定性进行分析。

含第一类污染物废水企业需在车间或车间处理设施排放口进行监测，并进行污染物达标稳定性分析。

7.2.6.3废气及其污染物

a）大气污染物产生、收集、排放情况

按照溯源方式考察企业各类废气的产生环节、产生量、排放去向，明确废气中的特征污染物并核算特征污染物实际排放量。调研废气的收集方式，分析废气收集效率。

考察挥发性有机物无组织排放情况，分析法兰、阀门、物料及废气贮罐等无组织排放的环节和点位，并采用物料衡算等方法对无组织排放量进行核算，研究并提出提升有组织排放、降低无组织排放的改进措施。

b）大气污染物控制措施情况

调研各类废气处理工艺流程，废气治理设施的投运时间、设计处理能力、实际处理能力、处理效率，关键设备设施的技术参数（风量、温度、压力、废气收集效率、对主要污染物的去除效率等）、运行维护保养情况（频次、内容）和运行台账等。

废气“双超”企业、产生挥发性有机物、含重金属废气等特征污染物的重点排污企业，还应调研在当前污染负荷条件下，不同处理单元中废气主要污染物的去除效率，分析存在问题及减排潜力。

废气“双超”企业还应开展“双超”原因分析，分析审核考察期污染物排放浓度或总量变化趋势、应采取的污染物治理或减排措施、限期整改或治理方案落实情况等。

c）大气污染物自行监测及排污口规范化情况

调研企业大气污染物自行监测方案和监测执行情况（包括有组织和无组织废气，监测点位、监测指标、监测频次等），在线监测设备的安装使用、维护和校准情况（包括监测指标、数据联网情况等），废气排放口情况（包括排放口编号、位置和标识牌，采样平台，排气筒数目、高度等），分析废气排放口设置与DB11/1195的符合性。

明确废气排放执行标准，并结合审核考察期内有效在线监测数据及第三方监测报告数据，对标GB 37822、DB11/501及相关行业排放标准，分析废气中污染物达标排放情况（包括分析是否满足基准排气量限值）。

7.2.6.4固体废物

a）固体废物产生、收集情况

调研企业一般固体废物的产生来源、产生量；结合企业原辅材料及有毒有害物质使用情况，调研危险废物的产生环节、产生类别、产生量，并对照《国家危险废物名录》，分析危险废物类别识别的准确性和完整性。

b）固体废物贮存情况

调研企业固体废物（含一般固体废物和危险废物）的贮存方式、贮存量，调研企业贮存固体废物过程中采取的防止污染环境的措施；依据GB18597分析危险废物贮存场所规范化设置情况。

c）固体废物处置利用情况

调研企业固体废物（含一般固体废物和危险废物）的综合利用方式、综合利用量和综合利用率、处置方式和处置量；调研企业自利用、处置固体废物过程中采取的防止污染环境的措施；对于危险废物需转移处置的企业，调研危险废物处置情况和转移联单运行的合规性。

调研企业固体废物管理台账情况。

调研企业危险废物管理计划备案情况。

对列入北京市重点排污单位名录的产生危险废物的企业应研究并提出危险废物减量化、资源化、无害化的改进措施。

7.2.6.5噪声

考察企业环境噪声污染来源、噪声污染防治控制措施。结合审核考察期内第三方监测报告数据，对标GB12348及相关标准，分析企业厂界噪声达标情况；对于厂界存在环境敏感目标的企业应研究并提出降低噪声产生和排放的改进措施。

7.2.6.6污染物总量核算

对于产生并排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属等重点污染物且属于排污许可重点管理的企业，可采用在线监测等实测法（优先采用）、物料衡算法、类比法、产污系数法等对污染物的产生量和排放量进行核算，明确数据来源和计算依据。核算方法可参考附录A。

对于已取得排污许可证的企业，应将排污许可证执行报告作为污染物总量核算的主要参考依据。

7.2.7法规政策符合性分析

a）对照企业适用的生态环境保护政策、法律法规、标准规范等文件，逐条分析企业生态环境管理相关条款的落实情况，对于不符合项应明确其整改方案、责任人和实施计划。

b）评估企业在用的生产工艺技术、设备设施和产品等与国家及本市相关产业政策、行业准入政策等的符合性。

c）对照国家及北京市下达的各项节能减排指标、水耗定额、能耗限额，评估企业相关指标的符合性。

7.2.8清洁生产水平评估

a）对照国家或北京市推荐的清洁生产技术，评估企业的应用执行情况。

b）对照企业所在行业现行的清洁生产评价指标体系或清洁生产标准，评估企业清洁生产水平，对差距进行原因分析；若无行业现行清洁生产评价指标体系或清洁生产标准，可与国内外同种工艺、同等装备、同类产品的先进水平、企业历史最好水平进行对比评估。

7.2.9 数据来源及分析方法

对产品产量、原辅材料消耗量、资源能源消耗量、污染物排放浓度与总量、固体废物产生处置量等至少应收集审核考察期内的数据，其它相关资料与数据至少应收集审核基准期内的数据。

对于间歇式生产企业，尤其是有中间产品进出的企业，也可按车间、重点工序、中间产品等进行原辅料、新鲜水、能源消耗的统计分析。

审核过程中应对收集的各类数据进行分析，分析方法可结合行业特点和企业实际，选用对标法、类比法、回归分析法等。现有数据不能支撑清洁生产水平评价和生态环境保护达标评价时，应进行实测、核实；强制性清洁生产审核企业缺失的污染物排放数据、能源消耗数据、有毒有害物质相关数据应进行补充实测。

计算单位产值消耗或单位产值污染物产生量/排放量，应以审核基准期的价格为不变价折算其余年份的产值。

7.2.10审核重点的确定

a）一般原则：污染重的环节；原辅材料和资源能源消耗高的环节；使用/产生有毒有害物质的环节；清洁生产潜力大；采取措施易产生显著经济效益、环境效益的环节；清洁生产管理部门要求等。

b）审核重点可包括超标、超总量、污染重、超水耗定额、超能耗限额、使用/排放有毒有害物质的生产环节或过程等。

确定审核重点可视具体情况选用简单对比法、权重总和计分排序法。

7.2.11清洁生产目标的设置

a）设置原则：清洁生产目标应具有时效性，可根据企业情况设置清洁生产近期、中期和远期目标，近期一般是指到本轮审核基本结束并完成审核报告时为止，中期原则上不超过审核结束两年，远期原则上不超过审核结束四年；对于超标、超总量和限期整改的企业，清洁生产目标的完成时限应不晚于本轮审核完成时间和政府对其整改时间要求，两者取严。

b）设置依据：国家和北京市节能减排分解指标、企业环保现状以及生态环境管理要求，如达标排放、区域总量控制、限期减排、限期治理、有毒有害物质限制使用/排放等；行业清洁生产评价指标体系或清洁生产标准；行业先进水平、企业历史最好水平、企业资金与技术实力等。

c）目标设置：清洁生产目标宜分为企业整体目标和审核重点目标两级，应含有与审核重点存在问题相对应的指标；清洁生产目标包括绝对量和相对量指标，应有改进措施作支撑，且具有可操作性、激励性；对于强制性清洁生产审核企业应根据审核要求将纳入强审原因、污染物达标排放、污染物减排与完成总量控制指标、能源消耗符合能耗限额、能源削减与完成总量控制指标、有毒有害物质使用削减等相关的具体要求纳入清洁生产目标的组成内容。

清洁生产近期目标应为企业审核结束时所能完成的目标，中远期目标应与企业相应方案或可持续清洁生产方案实施相对应；对于审核结束能完成全部方案的企业，可不设置中远期目标。

7.2.12 提出并实施清洁生产方案

通过员工座谈、专家咨询、现场查看等方式，结合企业清洁生产水平评估发现的问题，研究并提出清洁生产备选方案，对于明显易行的备选方案经初步筛选后应尽快组织实施。

7.3   审核

7.3.1 审核重点概况分析

7.3.1.1审核重点基本情况

分析审核重点基本情况、平面布置，明确审核重点主要存在的资源、能源及生态环境问题等。

7.3.1.2审核重点工艺流程

明确审核重点工艺流程、各生产单元功能、产排污节点和输入、输出物质情况。明确审核重点工艺流程图。

审核重点工艺流程示意图

7.3.2 审核重点计量检测

核实计量检测，调研审核重点计量器具的详细分布、配置，计量器具使用、维护、统计与管理等情况。计量器具应至少满足平衡测试要求，对计量器具配备和管理不符合GB 17167和GB 24789相关要求的，企业应进行完善。

平衡测试应以实测为主，各类计量器具应齐全，满足清洁生产平衡测试要求。实测条件无法满足时，也可采用其它方法进行平衡分析。

7.3.3 审核重点实测方法和要求

7.3.3.1总体要求

平衡包括物料平衡、水平衡、能源平衡、特征污染因子平衡及其它必要平衡，企业可根据管理部门要求及自身实际情况开展相关实测，并建立平衡。工业企业应建立物料平衡；列入北京市和各区重点监控用水单位名录的企业、取用地下水或污水直接排向环境水体的企业应建立水平衡；列入北京市和各区重点用能单位名单或超过其单位产品能耗限额标准构成高耗能的强制性清洁生产审核企业应建立能源平衡；“双超双有”企业应建立特征污染因子平衡。

审核重点需构建平衡图并进行分析，平衡测试应以实测为主。实测范围和周期应符合相关要求和实际情况，实测工具应使用符合国家有关计量认证规定和技术规范的实测设备。

水平衡测试宜按照GB/T 12452有关规定进行并分析，能源平衡测试宜按照GB/T 3484有关规定进行并分析。

7.3.3.2实测准备

制定实测计划：明确实测项目、实测点位、实测工具或方法；确定实测时间和周期，确定实测人员。

7.3.3.3实测要求

a）实测项目：应对审核重点全部的输入、输出物流进行实测，包括原辅料、水、汽、产品及中间产品、循环使用物质、污染物等。物流中组分的测定根据实际工艺情况而定，原则上实测项目应满足对物质流的分析。

b）实测点位：实测点位的设置须满足平衡计算的要求，即主要的物流进出口应进行检测，对因工艺条件所限无法实测的某些中间过程，可用理论数据代替，理论数据应有可靠来源。

c）实测时间和周期：对于周期性（间歇）生产的企业，按正常生产周期进行逐个工序的实测，至少实测三个周期。对于连续生产的企业，应连续（跟班）实测不少于72小时；

输入输出物流的实测应保持同步性，应在同一生产周期内完成。

d）实测条件：实测时生产设施处于正常运行状态，生产负荷应不低于审核考察期年平均生产负荷。

e）数据要求：边实测边记录，及时记录、保存原始数据，并记录测定的工艺条件（温度、压力等）。数据单位应统一，应与生产报表及年、月统计表有可比性，且不得使用月度、年度统计数据代替实测数据，间歇生产的产品，采用单位产品进行统计；连续生产的产品，采用单位时间产量进行统计。

7.3.4 审核重点物料平衡的建立和分析

7.3.4.1 物料平衡的建立和分析

物料平衡的原理如公式（1）所示：

∑输入 = ∑输出                                                       （1）

建立物料平衡的步骤如下：

a）开展实测

依据审核重点的工艺流程，构建工艺流程图，开展实测。

b）平衡测算

根据实测结果，分析输入、输出物流的总量达到平衡的情况。输入总量与输出总量之间的偏差在5%以内（一般情况）则可采用物料平衡的结果进行后续评估与分析；反之，则须分析造成较大偏差的原因。若存在实测数据不准或物料排放等情况，应重新实测或补充实测。

c）构建物料平衡图

依据实测和平衡测算结果构建物料平衡图。审核重点涉及有毒有害物质的，物料平衡图中应明确其成分和数量，或每一成分单独编制物料平衡图。

工艺流程物料平衡图和物料平衡总图示例分别见附录C图C.1和图C.2。

d）物料平衡结果分析

结合物料平衡图，寻找污染物/有毒有害物质/废物及其产生部位，对物料平衡结果进行分析，分析内容应包括：

●输入、输出物料平衡的偏差；

●主要原料及有毒有害物质利用率；

●物料流失部位（包括无组织排放）及其他污染物产生环节、产生部位和去向；

●污染物（包括流失的物料）的种类、数量和所占比例以及对生产和环境的影响及部位。

7.3.4.2分析物料损失原因

紧密结合物料平衡数据，从原辅材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、产品、废物、管理、员工这八个方面分析物料损失及污染物产生原因。具体参见附录B。

7.3.5 审核重点水平衡的建立和分析

水平衡实测准备参见7.3.3.2，实测要求参见7.3.3.3，实测过程参见7.3.3.4。

按照GB/T 12452开展水平衡测试，构建水平衡图，明确主要用水节点、废水产生点及水污染物产生情况。分析水的利用效率、水流失情况，对流失原因进行排查，对水消耗原因进行分析；与同行业或同工序先进工艺技术或设备对比，研究并提出减少水量消耗的改进措施。

对于审核期当年或上一年开展过水平衡测试且生产经营情况与现状保持一致的企业，可以直接引用水平衡测试的数据。

7.3.6 审核重点能源平衡的建立和分析

能源平衡实测准备参见7.3.3.2，实测要求参见7.3.3.3，实测过程参见7.3.3.4。

结合审核重点，参考GB/T 3484开展能源平衡测试，构建能源平衡图，明确主要用能节点。分析能源利用效率、消耗强度与负荷，对能耗高的原因进行分析。与同行业或同工序先进工艺技术或设备对比，研究并提出减少能源消耗的措施。

对于审核期当年或上一年开展过能源审计且生产经营情况与现状保持一致的企业，可以直接引用能源平衡测试的数据。

7.3.7审核重点特征污染因子平衡的建立和分析

7.3.7.1实测准备及要求

特征污染因子平衡应关注化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（可以非甲烷总烃等具体物质表征）、重金属（汞、铬、镉、铅、砷）等重点污染物。

特征污染因子平衡实测应包括但不限于污染物产生环节、产生量、排放量及排放去向，废气有组织排放的收集方式及收集效率，污染治理设施对主要污染物的去除效率等。

开展特征污染因子平衡实测时应同时监测污染物有组织和无组织产生量、排放量、污染物浓度，以及治理设施的关键技术参数（如压力、温度等）。

实测工具应选用符合国家相关标准要求和计量认证认定的环境监测设备，包括在线监测设备、便携式监测设备等。

实测时间和周期：对于周期性（间歇）生产的企业，应监测相同生产负荷下三个生产周期的污染物产生、排放浓度；在线监测设备及便携式监测设备应连续监测三个生产周期。对于连续生产的企业，应连续（跟班）实测不少于72小时。

其他实测准备参见7.3.3.2，实测要求参见7.3.3.3，实测过程参见7.3.3.4。

7.3.7.2 特征污染因子平衡建立及结果分析

特征污染因子平衡建立参见7.3.4.1。

特征污染因子平衡分析时，需对污染物的产生环节、产生量，污染物的收集方式及收集效率、污染治理设施各处理单元的处理效率，污染物排放去向、排放量进行分析。针对污染重的部位进行原因分析，从源头削减、过程控制、末端治理全方位研究并提出污染物减排的改进措施。

7.3.8 提出并实施清洁生产方案

针对审核重点，根据物耗高、能耗高、污染重的原因分析，继续提出并实施清洁生产方案。

7.4清洁生产方案产生和筛选

7.4.1清洁生产方案的类型

清洁生产方案包括一般性方案和重点方案。

7.4.2清洁生产备选方案产生的途径

产生方案的途径主要包括但不限于：

a）预审核阶段和审核阶段提出的备选方案；

b）限期整改或治理方案；

c）超能耗限额构成高耗能的治理方案；

d）根据获得的相关平衡关系和分析结果，提出的改进措施；

e）组织专家进行技术咨询获得的改进措施建议；

f）发动全体员工提出的清洁生产方案建议；

g）参照国内外同行业在原辅材料与能源、工艺技术、设备、过程控制、产品、废物、管理和员工操作等方面可以借鉴的实践结果。

7.4.3清洁生产方案的筛选和确定初步可行的重点备选方案

在进行方案筛选时可采用两种方法，一是采用定性判断进行初步筛选，二是采用权重总和计分排序法进行筛选和排序。一般性方案可采用定性判断进行筛选和确定。对于初步可行的重点方案，采用权重总和计分排序法进一步筛选和确定，筛选时应明确各项取值依据，取值依据示例如表1所示。

清洁生产方案权重与得分取值依据表

| 序号 | 影响因素 | 权 重 （W） | 方案得分（R） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-10 | 5-7 | 1-4 |
| 1 | 技术可行性 | 8-10 | 可操作性强 | 可操作性一般 | 可操作性较差 |
| 2 | 环境可行性 | 8-10 | 效果非常好 | 效果较好 | 效果一般 |
| 3 | 经济可行性 | 6-8 | 效果非常好 | 效果较好 | 效果一般 |

“双超”企业需按要求提出减少污染物产生和排放的清洁生产方案。高耗能企业需按要求提出降低能源消耗的清洁生产方案。“双有”企业需按要求提出减少有毒有害物质使用和产生的清洁生产方案。列入北京市和各区重点监控用水单位名录的企业、取用地下水的企业需按要求提出降低水资源消耗的清洁生产方案。

强制性清洁生产审核企业中产生的技术可行、环境效果显著，但经济效益不明显或不产生经济效益的方案，应根据实际情况确定为可行性分析的中高费备选方案；对纳入国家重金属污染综合防治规划的强制性清洁生产审核企业，可行性分析的中高费备选方案应包含重金属污染物削减方案。

7.5清洁生产重点方案的确定

7.5.1重点方案的确定

7.5.1.1调研技术

调研内容应包括但不限于：多个有效方案的技术工艺流程图、技术要点、方案实施途径、主要设备清单及配套设施要求、方案所达到的技术经济指标、环境、经济效益预测、方案投资总费用等。

明确技术方案是否属于国家或北京市推荐的污染防治可行技术。

7.5.1.2技术可行性分析

技术可行性分析应对多个备选方案采用的技术，包括技术原理、方案服务流程、方案涉及设施设备、主要技术参数等进行分析，并分析与国家节水、节能、节材、降耗和综合利用等政策的符合性，以及在国内外同行业中的先进性、成熟性、安全性、可靠性和适用性。

7.5.1.3环境可行性分析

采用定量和定性相结合的方法对多个备选方案实施后产生的直接环境效益和间接环境效益进行预测。直接环境效益应包括但不限于污染物（废水、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、重金属、固废、噪声等）减排情况，有毒有害物质使用削减量、有毒有害废物减排量；间接环境效益应考虑改造后可能引起的新的污染物的产生和排放。

具体分析方法参见附录A。

7.5.1.4经济可行性分析

经济可行性分析应包括但不限于：

a）净现值、投资回收期、内部收益率等财务指标的计算；

b）利用财务指标分析、判断方案的经济可行性；

c）环保治理工程方案在技术可行性分析、环境可行性分析均可行的情况下，若经济效益不明显或不产生经济效益，可不进行经济可行性分析。

7.5.2确定可行的重点方案

根据备选方案技术、环境、经济可行性分析结果，确定可行的重点方案。清洁生产审核企业应包含能实现审核目标的重点方案。

7.5.3污染减排方案的确定

污染减排方案应至少调研方案的工作原理/技术路线，明确详细的减排效益核算（包括数据来源、核算依据和核算过程等）。

7.6方案的实施

7.6.1实施清洁生产方案，汇总分析实施效果

方案按照边审核、边提出、边实施、边见效的原则进行实施，拟实施的方案需制定详细的实施计划（包括方案的启动及计划完成时间等）。原则上针对强审原因的方案应在审核结束时实施完成。

对于污染减排方案，应在方案实施后对污染治理设施进口和出口的污染物浓度分别进行监测，并分析治理效率。

对已实施方案的环境效益和经济效益进行汇总分析，依据已实施方案的实施效果对清洁生产审核近期目标完成情况进行分析；依据拟实施方案的预期实施效果，对已实施、拟实施方案的环境效益和经济效益进行汇总分析，预测所有方案实施后的环境效益和经济效益，并对清洁生产审核中远期目标完成情况进行预测。

“双超”企业的环境效益应包括超标污染物的达标和总量削减情况；高耗能企业的环境效益应包括能源消耗削减情况；“双有”企业的环境效益应包括有毒有害物质的削减情况。

7.6.2审核期企业状况和清洁生产水平提升情况分析

a）生产经营状况

审核期的生产经营情况分析包括产量产值、原辅材料消耗、资源能源消耗等。对涉及审核重点、审核目标和清洁生产方案的指标值应与审核基准期的指标值对比分析，若指标值水平低于审核基准期，应分析原因并提出整改措施。

b）环境保护状况

分析审核期的环境保护情况，包括废水、废气产生排放情况，污染物控制措施，一般固废和危险废物产生、贮存、处置情况等。核算审核期污染物排放量，并分析清洁生产方案在污染防治水平提升和污染物排放削减方面的效果。对涉及审核重点、审核目标和清洁生产方案的，应与审核基准期进行对比分析，若水平低于审核基准期，应分析原因并提出整改措施。

c）法规政策符合性分析

法规政策符合性分析内容参见7.2.7，若有不符合项，应分析原因并提出整改措施。

d）清洁生产水平提升情况

对照企业所在行业现行的清洁生产评价指标体系或清洁生产标准，分析清洁生产水平提升情况。

依据企业实际生产经营情况，对清洁生产审核近期目标完成情况进行分析；若目标未完成，应进行原因分析并提出改进措施。

对于强制性清洁生产审核企业，评估“双超”企业是否在规定的期限内达到了国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标和污染物减排指标；评估“双有”企业是否有效地削减了其有毒有害原辅料的使用量或有毒有害污染物的排放量；评估高耗能企业是否达到了能耗限额。

7.7持续清洁生产

持续清洁生产应包括但不限于：健全持续清洁生产组织机构、完善清洁生产管理制度、落实拟实施方案，提出持续清洁生产方向，持续开展清洁生产宣传和培训等。

8 清洁生产审核报告编制

企业清洁生产审核报告分前言、正文、结论三部分。具体内容与编写要求见 DB11/T 1040。

对于再次开展清洁生产审核的企业，应在前言中梳理上一轮未完成清洁生产方案实施情况。

对于本轮清洁生产审核未能通过的情形，应在前言中梳理评估情况、未通过原因、专家意见及整改措施等。

附录A
（规范性附录）

环境可行性分析方法

产生并排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属等重点污染物且属于排污许可重点管理企业，可采用在线监测等实测法（优先采用）、物料衡算法、类比法、产污系数法等对污染物的产生量和排放量进行核算，明确数据来源、计算依据和计算过程。计算污染物产生量/排放量过程中，若涉及产值应以审核基准期的价格为不变价折算成年度数据，若涉及产品产量应以审核基准期的产品产量为基准折算成年度数据。

对于挥发性有机物、含重金属废气的产生量，建议采用物料实测法进行核算；对于挥发性有机物、含重金属废气的排放量，建议通过废气收集效率、处理效率进行核算，其中处理效率应通过实测法确定。

企业所在行业发布了污染源源强核算技术指南的，可采用行业污染源源强核算技术指南中的技术方法进行污染物产生量的核算；若未发布，可参考HJ884。

可参考以下文件进行污染物排放量的核算：

（1）企业所在行业发布了排污许可证申请与核发技术规范的，可采用技术规范中推荐的实际排放量核算方法进行实际排放量的核算；若未发布，可参考HJ942；

（2）企业所在行业发布了污染源源强核算技术指南的，可采用行业污染源源强核算技术指南中的技术方法进行污染物产生量与排放量的核算；若未发布，可参考HJ884；

（3）VOCs的核算可依据《北京市环境保护局关于印发<北京市工业污染源挥发性有机物（VOCs）总量减排核算细则>（试行）的通知》；

（4）重金属污染物排放量的核算可依据生态环境部发布的《关于印发<重点重金属污染物排放量控制目标完成情况评估细则（试行）>的通知》；

（5）生态环境部发布的年度主要污染物总量减排核算有关要求的通知。

附录B
（资料性附录）

物耗高、能耗高、污染重的原因分析内容示例

B.1 原辅材料、资源和能源

有关原辅材料、资源和能源方面的原因：

a）原辅材料不纯或未净化；

b）原辅材料储存、发放、运输过程的流失；

c）原辅材料的投入量或配比的不合理；

d）原辅材料超定额消耗；

e）有毒有害原辅材料的使用；

f）单位产品能耗或综合能耗高；

g）能源传输不合理；

h）高品位能源的低效使用；

i）未利用清洁能源和二次能源等；

j）水资源消耗、处理回用不合理。

B.2 工艺技术

有关工艺技术方面的原因：

a）工艺技术相对落后，原料转化率低；

b）未采用无/低污染工艺；

c）设备布置不合理，无效传输线路过长；

d）反应及转化步骤过长；

e）连续化生产水平低；

f）工艺条件要求过严或过松；

g）生产稳定性差等。

B.3 设备

有关生产设备方面的原因：

a）设备破旧、漏损；

b）设备自动化控制水平低；

c）有关设备之间配置不合理；

d）主体设备和公用工程不匹配；

e）设备缺乏有效维护和保养；

f）设备的功能不能满足工艺要求；

g）现有设备不符合国家和本市产业政策等。

B.4 过程控制

有关生产过程控制方面的原因：

a）原辅材料和能源计量仪器仪表配备不足；

b）计量检测、分析仪表不齐全或监测精度达不到要求；

c）某些工艺参数（温度、压力、流量、浓度等）未能得到有效控制；

d）过程控制水平不能满足工艺技术要求或改进潜力明显；

e）工艺参数调整不及时等。

B.5 产品

有关产品方面的原因：

a）产品储存和搬运中的破损、漏失；

b）产品合格率低于国内外先进水平；

c）未体现产品生态设计；

d）不利于环境的产品规格和包装；

e）不合格产品的处置不合理等。

B.6 废物

有关废物（包括污染物、有毒有害物质）方面的原因：

a）对可利用的废物未进行再利用和再循环；

b）废物的物理化学性状不利于后续的处理和处置；

c）单位产品废物产生量与国内或国外同行业先进水平存在较大差距；

d）产生的危险废物没有按照国家规定进行贮存与处置；

e）有毒有害物质对环境或人体造成危害等。

B.7 管理

有关管理方面的原因：

a）有利于清洁生产的管理制度、岗位操作规程等未能得到有效执行；

b）现行的管理制度不能满足清洁生产需要。

示例：未建立有效的能源管理体系与计量管理体系；未建立并实施有效环境管理制度；岗位操作规程不够严谨；生产运行记录（包括原料、产品和废物）不完整；信息交换不畅；缺乏有效的奖惩办法。

B.8 员工

有关员工方面的原因：

a）员工清洁生产意识不强；

b）员工的技能不能满足本岗位要求；

c）员工缺乏责任心和执行力；

d）员工缺乏敬业和团队合作精神。

附录C

（资料性附录）

平衡示例图

图C.1 审核重点（酿造车间）工艺流程物料流程图（单位：kg/批次）

图C.2 审核重点（酿造车间）物料平衡图（单位：kg/批次）

# Text boxes

第一阶段：审核准备

取得领导支持，组建审核组织机构，制定审核工作计划，开展宣传培训。

企业领导支持与参与，成立审核领导小组和工作小组，审核工作计划，全员积极参与。

第二阶段：预审核

- 现状调研和现场考察；

- 清洁生产现状水平分析与评估；

- 确定审核重点，设置清洁生产目标；

- 提出并实施清洁生产方案。

- 企业生产经营现状、资源能源消耗现状、环境保护现状；

- 清洁生产现状水平评估结果；

- 审核重点和清洁生产目标；

- 清洁生产备选方案清单。

第三阶段：审核

- 审核重点概况分析、强审原因；

- 根据工作需要开展实测，建立物料平衡、水平衡、能源平衡、特征污染因子平衡等；

- 分析物耗高、能耗高、污染重的原因；

- 提出并实施清洁生产方案。

- 物料平衡图、水平衡图、能源平衡图和特征污染因子平衡图；

- 物耗高、能耗高、污染重的原因分析清单；

- 清洁生产备选方案清单。

第四阶段：方案的产生和筛选

方案产生、汇总、分类和筛选。

- 可行的清洁生产备选方案清单；

- 推荐进入可行性分析的中高费备选方案。

第五阶段：清洁生产重点方案的确定

- 调研并确定方案内容；

- 进行技术可行性、环境可行性和经济可行性分析；

- 确定可行的重点方案。

- 重点方案可行性分析结果；

- 可行的重点方案清单。

第六阶段：方案的实施

- 组织实施清洁生产方案；

- 汇总已实施方案效果；

- 制定拟实施方案实施计划，汇总拟实施方案效果；

- 分析审核期企业生产经营、资源能源消耗情况、环境保护情况，评估清洁生产水平提升情况。

- 已实施清洁生产方案效果汇总清单，分析清洁生产近期目标完成情况；

- 拟实施清洁生产方案实施计划与效果预测，分析清洁生产中远期目标的预期效果和实现的可能性；

- 审核期企业生产经营、资源能源消耗情况、环境保护情况和清洁生产水平提升情况。

第七阶段：持续清洁生产

完善清洁生产组织机构、管理制度，制定持续清洁生产计划，明确持续清洁生产的方向，完成清洁生产审核报告。

持续清洁生产组织机构，健全的清洁生产管理制度，持续清洁生产计划和清洁生产审核报告。

中间产品

单元操作1

单元操作2

单元操作3

单元操作4

单元操作5

原料

辅料

水

水

废 水

废 气

废 气

废 水

废 渣

辅 料

蒸汽

酒花 75

废硅藻土606

水

硅藻土

1 000

576

192 000

废酵母2 800

酵母

1 000

193 766

损失（冷凝固物）2 500

196 200

198 700

水蒸气20 160

酒花泥及热凝固物2 500

218 700

废水5 500

麦糟30 875

水

100 000

152 566

水

122 000

30 566

11 700

清酒储存

过 滤

发 酵

麦汁冷却

旋流澄清

煮 沸

过 滤

糖 化

粉 碎

19 175

麦芽

大米

大米损失117

麦芽损失192

190 900

损失（废水等）2 008

清酒 190 900

麦芽损失 192

大米损失 117

麦糟30 875

冷凝固物2 500

废酵母2 800

废硅藻土606

废水7 508

硅藻土 576

酵母 1 000

酒花 75

水 223 000

大米 11 700

酿 造 车 间

麦芽 19 175

水蒸气20 160

酒花泥及热凝固物2 500