# 《低碳出行碳减排量核算技术规范》

# 北京市地方标准编制说明

（征求意见稿）

2023年10月

# 任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

## 任务来源

2022年11月，北京市应对气候变化管理事务中心牵头，联合北京交通发展研究院申报了京津冀区域协同标准《低碳出行碳减排量核算技术规范》编制研究项目。2023年1月，北京市市场监督管理局公布了《2023年北京市地方标准制订项目计划》，将《低碳出行碳减排量核算技术规范》列入计划中。项目编号为20231147，项目类别一类，为标准制订项目。同时该标准已列入京津冀地方标准计划，油京津冀三地共同起草编制。

## 归口单位

北京市生态环境局、天津市生态环境局、河北省生态环境厅

## 起草单位

北京市起草单位：北京市应对气候变化管理事务中心、北京交通发展研究院

## 主要起草人

# 制订标准的必要性和意义

## 制订标准的必要性

### （1）我国交通领域碳排放量大且减排难度高

为响应“30·60”双碳目标，我国各领域均面临零碳发展重要转型的局面。近年来，在工业、建筑等领域碳减排已经取得突破性进展的情况下，交通领域碳排放依然呈现快速上升趋势，近十年年均增速达6%，成为我国碳排放增速最快的一个领域。从碳排放规模来看，交通领域是碳排放的重要来源。目前我国年二氧化碳排放约百亿吨，其中交通领域（包含航空、铁路、水运、管道以及城市交通）约占11%。随着能源转型的不断推进、产业结构的进一步升级，预计城市交通碳排放占比还将持续增大。国内外大城市经验也表明，与工业、建筑等领域相比，我国交通领域碳排放增速最快，碳减排难度更大，交通领域亟需尽快实现高碳—低碳—零碳转型。

### （2）京津冀区域小微型客车碳排放持续增长，且体量大，应重点关注

京津冀地区是中国经济最具活力、吸纳人口最多的地区之一，在我国战略地位十分重要。随着《京津冀协同发展规划纲要》文件的发布，为落实中央京津冀协同发展战略部署，北京市政府2015年工作报告提出“做好跨行政区、跨领域规划对接，推动建立统一的生态环境规划、标准、监测、执法体系”，天津市、河北省政府也就推进京津冀标准化合作提出了相关要求。要在交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先突破，加深三地联防联控的合作，从而助力京津冀区域协同发展。

近年来，京津冀区域的机动车保有量呈现稳步增长的趋势，城市交通领域的碳排放量也随之增加。以北京为例，自2011年小客车指标调控政策实施以来，北京市机动车保有量增长速度虽然有所下降，但总量依然呈上升趋势，机动车增长率及私人机动车增长率分别为4.6%及4.8%。此外，天津和河北省也呈现出机动车增长率稳步增长的趋势。据统计，2015-2019年天津市机动车从273.69万辆增长至308.88万辆，年均增速约为3%。河北省机动车从1075万辆增长至1647万辆，年均增速约为9%。因此按照上述趋势，若不采取有效措施，京津冀三地在城市交通领域所产生的碳排放将持续增长，难以实现达峰和中和。

### （3）绿色出行比例提高已进入平台期，亟需引入新的内生动力

京津冀区域政府为响应《绿色出行创建行动方案》，引导和鼓励公众形成绿色出行的习惯，并培养节能低碳的环保意识，陆续出台相应政策。其中，北京市提出在既有中心城区绿色出行比例为74%的基础上力争于2025年达到76.5%的目标。天津市提出在既有72%的基础上，实现于2025年中心城区绿色出行比例达到75%的目标。河北省则表示到2025年，城区常住人口100万以上城市绿色出行比例力争达到60%。

截至“十三五”末，京津冀三地的省市级政府部门主要以完善基础设施建设和加强交通需求管理为抓手，从源头减少出行总量和缩短出行距离。从交通需求管理的角度来看，普遍采取大力发展轨道交通、优化公交服务、改善慢行出行环境等做法，推动绿色出行。通过设置公交专用道、开通多样化公交线路提升公交服务；建设自行车专用路、慢行示范街区等改善慢行出行环境。截至目前，多项政策的出台虽已取得一定的成就，但小客车出行依然是主要的出行方式，绿色出行比例处于平台期。以北京为例，自2017年—2022年，在绿色出行水平提升方面取得长足进步，但增长速度曲线逐渐平缓。其中，中心城绿色出行比例从2017年的72%缓步提升至2022年底74.6%，近5年绿色出行比例均维持在74%左右，同时小微型客车出行比例居高不下（24%左右）。因此，现阶段所采用加大基础设施投入和交通需求管理等手段，实现提高绿色出行比例的效果逐渐减弱，亟需引入创新的机制和手段来推动绿色出行比例的进一步提高。

目前，成熟的碳市场机制和绿色金融产业逐渐成为助推“双碳”目标实现的重要手段。中国碳市场发展速度较快，碳市场正处在逐步成熟阶段。随着时间的推移，碳市场的交易产品和交易方式得到进一步丰富，除了碳配额商品本身外，广东、深圳等地不断探索碳金融系列商品。在成熟的碳市场机制和潜力无限的绿色金融产业的支撑下，公众可将绿色出行所产生的碳减排量在碳市场进行交易并获得多样化的物质奖励和精神激励。政府和企业通过给予物质和精神激励，鼓励公众自觉践行绿色出行理念，培养低碳出行习惯。

### （4）绿色出行相关方法学规范化程度待提升

全国各省市为响应2019年6月由交通运输部等十二部委印发的《绿色出行行动计划》文件号召，纷纷开展相关研究工作。北京市政府率先开展“低碳出行方法学”相关主题研究，并于2020年4月正式发布《北京低碳出行碳减排方法学（试行）》。随后，天津、河北等地陆续发布多个低碳公共出行碳普惠方法学并举办系列绿色出行宣传活动。各省市通过采用科学规范的核算方法量化社会公众采用低碳出行产生的碳减排量，为推动社会公众绿色低碳出行提供强有力的支持。

由于京津冀区域内各省市交通发展水平和信息化程度存在差异，因此各城市的统计口径、数据来源不同，数据获取难度也不同，从而导致不同城市的具体标准、界定范围、基线情况均有所不同。在此情况下，各地均存在方法学跨区域使用适配性低、数据来源混乱和数据质量参差不齐等问题，并成为全国推动出行“绿色化”进程中的重点问题。

综合考虑以上因素，亟需构建一套适用于京津冀地区，统一的、高质量的低碳出行核算方法标准体系，将方法程序化，数据来源规范化，推动我国城市交通高质量、高效、绿色发展。

## （二）制订标准的意义

### （1）为开展丰富的碳激励手段提供统一、规范化的技术支撑

当前，利用碳激励手段引导公众绿色出行的方式，经过一段时间的探索和实践收获了公众的正面评价，助力推进了北京、深圳等地公众绿色出行比例的提高。

经过实践证明，高质量的数据和科学、标准化的计算方法是开展碳激励手段的基础要求。为进一步将激励效果和范围扩大到区域，引导更多的社会公众参与绿色出行，计划以编制《规范》为抓手，对低碳出行行为减排效果评估程序进行规范化要求，明确基准高碳行为碳排放量和绿色出行碳排放量计算所需参数、数据的来源及数据监测方案，为京津冀区域公众从高碳出行行为向低碳出行行为转变的模式提供有效的核算依据，确保碳减排量的计算能够有据可依、有源可溯，从而支持京津冀区域的碳普惠体系建设工作，为汇集并探索更多样化的碳激励手段提供科学、统一、标准化的技术支撑。

### （2）促进城市交通领域减污降碳协同增效

截至目前，全国各地已陆续依据自有的低碳出行专题方法学开展降碳工作。其中，北京地区已为我国绿色出行降碳工作做出卓越贡献。截至2023年8月，北京绿色出行碳普惠项目正式注册用户超357万人，月活跃用户88万人，累计碳减排量51万吨，同时活动有效转移21%的绿色出行观望者（日常出行主要使用小微型客车的群体）开始参与绿色出行，转移13%的绿色出行参与者（日常出行交替使用小微型客车和绿色出行的群体）为绿色出行践行者（日常出行主要采用绿色出行的群体），市民绿色出行意愿显著提升。

通过编制本标准鼓励城市居民绿色出行的同时，也是减少小微型客车污染物排放的有效手段。经测算，当小微型客车群体向绿色出行群体的日平均转移量达到500万人次时，将带来每年超万吨的碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物和细颗粒物的减排量，大大改善城市空气质量。

### （3）加快公众心智模式的转变进程，从而推动社会运转模式转变

在全国各城市依据本标准开展减排效果评估工作的过程中，公众所选择的每种低碳行为均会被监测、量化，并通过碳交易返还碳资产给公众，予以及时反馈和激励。公众在主动选择绿色出行方式时，既可以获得低碳行为认可感和社会价值荣誉感，也可获得美好出行和绿色出行的幸福感，从而固化其绿色出行的心智意识，培育绿色低碳出行理念和生活方式，助推全社会养成低碳生活模式。

# 主要工作阶段

本标准规范的研究工作于2022年10月启动，成立了编制小组。具体的工作阶段如下：

## 预研阶段

资料收集整理，制订编制方法。2020年8月-2020年12月，开展北京等城市全出行方式的出行量、车辆情况和能源类型等资料收集和调研工作，对国内外现有和正在制订的相关标准规范和文献资料进行梳理、归纳和分类。2021年1月-2021年4月，与专家咨询城市交通碳排放影响因素等技术内容。

## 预编制阶段

编制小组在调研、分析的基础上，结合全国各城市在城市交通领域碳排放调查的现状和技术需求。2021年5月-2021年6月，结合第一阶段收集的资料和整理的成果，初步确定《低碳出行碳减排量核算技术规范》的编制计划；

编制小组在确定编制计划基础上，按照各技术板块确定工作清单和人员分工安排，有步骤的形成技术部分的初步方案。2021年7月-2021年11月，确定技术部分（基准线情景、项目情景等部分）的框架内容；2021年12月-2022年5月，确定碳减排量核算方法涉及的参数和数据（包括基准线情景的定义和识别、基准线情景碳排放、项目情景碳排放和泄漏量等部分）；2022年6月-2022年8月，确定基准线人公里速度碳排放因子、各低碳出行方式人公里碳排放因子等参数计算方法；

编制小组在2022年9月，针对标准中技术部分方法的科学性、合理性组织专家咨询会。2022年9月-10月，编写《低碳出行碳减排量核算技术规范》技术部分初稿。

## （三）标准申报阶段

2022年9月-10月，标准编制小组启动标准立项申报和草稿文案编写工作。2022年11月，完成京津冀区域协同标准《低碳出行碳减排量核算技术规范》的标准项目申报书以及标准草稿文案终版的提交工作。

## （四）标准立项阶段

2023 年1月已通过北京市生态环境局标准立项。

## （五）启动阶段

标准编制组于2023年1-4月两次对总体思路进行论证，进一步明确目标和任务，确保本标准规范的内容符合京津冀区域的城市交通碳排放体系建设的总体要求。2023年2月-2023年4月，参考系列京津冀区域标准的模版，编写《低碳出行碳减排量核算技术规范》初稿；2023年4月，咨询编制标准的专家，并结合修改意见编写符合规范标准编制要求的标准征求意见稿和标准编制说明文本。

## （六）征求意见稿编制和修改阶段

编制初稿，形成征求意见稿。本标准编制小组在以上工作的基础上，于2023年3-7月针对征求意见稿进行了多次讨论和反复修改，2023年8月，完成《低碳出行碳减排量核算技术规范》的标准征求意见稿和编制说明的成果版本。

# 制订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

## （一）	标准编制原则

（1）	本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（2）本文件需满足四项原则。一是力争达到“科学、合理、先进、实用”的使用原则。二是实践标准供给侧改革原则。争取实现京津冀区域标准的“先进性”和“实用性”的要求。三是努力创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构和主要技术指标等方面进行创新。四是地方特点针对性原则。在遵循现行的相关法律法规框架和规范标准的基础上，结合了京津冀区域交通出行特点的研究结果，编制中着重结合京津冀区域各地方城市交通发展水平等方面的特点，能更好地规范京津冀区域的低碳出行碳减排量的核算技术要求。

## （二）本标准制订参考的主要依据

本标准内容的编制主要依据为国家和地方主管部门发布的任务文件、行业主管部门公开发布的数据、权威交通发展机构年报、自愿减排项目方法学的最新版本、CDM-EB批准的工具最新版本、IPCC最新版本和相关的文献资料。

下列适用于本标准制订的任务文件主要包括：

- 绿色交通标准体系（2022年）

- 绿色交通“十四五”发展规划

- 北京市深入开展质量提升行动方案（2021-2023年）

- 北京市“十四五”时期生态环境保护规划

- 天津市生态环境保护“十四五”规划

- 天津市碳达峰实施方案

- 河北省生态环境保护“十四五”规划

- 河北省“十四五”节能减排综合实施方案

下列适用于本标准的规范性引用文件（国家/地方标准）主要包括：

- GB/T  33760-2017  基于项目的温室气体减排量评估技术规范  通用要求

- ISO  14064—2019  温室气体  第2部分：项目层面上对温室气体和清除的量化与报告的规范及指南

下列自愿减排项目方法学的最新版本主要包括：

- “北京低碳出行碳减排方法学（试行）”

- “快速公交项目(CM-028-V01)”

- “快速公交系统(CM-032-V01)”

- “高速客运铁路系统(CM-069-V01)”

下列CDM-EB批准的工具最新版本主要包括：

- “额外性论证和评价工具”

- “电力消耗导致的基准线、项目和/或泄漏排放计算工具”

- “化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放工具”

- “电力系统排放因子计算工具”

- “城市客运交通模式转换基准线排放计算工具”

## （三）与现行法律、法规、标准的关系

本标准与现行的节能低碳、城市交通运行管理等现行的法律、法规没有矛盾，相反本标准的实施将有利于现行法律、法规的贯彻执行。

### 国家发布的法律法规及具体条款

2019年9月19日，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》文件中的第四条指出：“加强城市交通拥堵综合治理，优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，合理引导个体机动化出行。”纲要的第七项提出：“绿色发展节约集约、低碳环保的理念。强化节能减排和污染防治。开展绿色出行行动，倡导绿色低碳出行理念。”

2021年10月10日中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。该纲要的第四项目标为：“完善绿色发展标准化保障的要求。尽快建立健全碳达峰、碳中和标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制订重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。”

### 北京市政府发布的法律法规及具体条款

2021年11月28日，北京市政府发布《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》。规划中第三项任务为：“碳中和迈出坚实步伐。聚焦建筑、交通等重点领域，大力推进绿色低碳转型，到2025年，建筑、交通领域碳排放总量力争实现增减平衡基础上稳中有降，生态系统碳汇能力进一步提高。优化出行结构，推进轨道交通与地面公交、慢行系统融合发展，构建与绿色出行相适应的交通发展模式。开展碳减排碳中和科技创新专项行动，强化重点技术突破与战略技术储备，提升碳减排基础研究和技术创新水平。”

2022年3月3日，北京市政府发布《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》。该规划的第一个任务为：“加快京津冀基础设施一体化发展。其中主要涵盖：加强京津冀生态协同治理深化区域污染联防联控联治机制；加强京津冀能源一体化发展坚持优势互补、互利共赢，加强区域能源设施建设，加快机制标准、要素市场一体化协同发展，推动区域能源结构低碳化转型，提升区域能源绿色发展水平。

2022年5月21日，北京市政府发布《2022年北京市交通综合治理行动计划》。该计划主旨为：北京继续秉承“以人为本”和“慢行优先、公交优先、绿色优先”的治理理念，优化供给、调控需求、强化治理，推进交通综合治理向更广领域和更深层次拓展。

### 天津市政府发布的法律法规及具体条款

2022年5月8日，天津市人民政府发布《天津市“十四五”节能减排工作实施方案》。该方案中推动实施重点工程中的第四项为：“交通物流节能减排工程。开展绿色综合交通体系建设，优化客货运运输结构，推进绿色货运、多式联运等运输方式，实施清洁能源替代。到2025年，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，新能源汽车新车销售量占比达到25%左右，绿色出行比例达到75%以上。”

2022年8月25日，天津市人民政府发布《天津市碳达峰实施方案》。该方案中明确指出第五条为“交通运输绿色低碳行动”。该部分指出：“着力构建绿色交通出行体系。优化公共交通服务体系，积极引导公众选择绿色低碳交通方式。到2025年，绿色出行比例达到75%以上。到2030年，绿色出行比例达到80%左右。”

### 河北省政府发布的法律法规及具体条款

2021年9月20日，河北省人民政府办公厅印发《关于建立降碳产品价值实现机制的实施方案（试行）》。方案中第三条为：“量化推动降碳产品价值实现，与公共机构数据对接，量化公众的低碳行为减碳量，对资源占用少或为低碳社会创建做出贡献的公众予以激励。”

2022年1月12日，河北省人民政府发布《河北省生态环境保护“十四五”规划》。该规划的指导思想为：“以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，突出精准治污、科学治污、依法治污，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，深入打好污染防治攻坚战，深化重大国家战略和国家大事落地实施，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，以高水平生态环境保护推动高质量发展、创造高品质生活，加快建设京津冀生态环境支撑区和绿色低碳、生态优美的现代化河北。”

# 主要条款的说明，主要技术指标、参数的论述

## 主要条款说明

标准包括前言、8章正文和附录4个。现就主要章节说明如下：

- 范围

本章规定了标准的内容、适用范围。

本标准的内容涵盖低碳出行碳减排的核算原则与流程、碳排放核算边界及碳排放源种类、核算方法、数据来源和审定与核查要点。

本标准适用于指导开展京津冀行政区域范围内个人使用公共汽电车、城市轨道交通、自行车、步行及小微型客车合乘和自愿停驶等活动的碳减排量核算工作。

- 规范性引用文件

本章给出了本标准中所引用的相关标准，说明了引用版本关系。所引用的标准包括国家标准《GB/T  33760-2017  基于项目的温室气体减排量评估技术规范  通用要求》、国际标准《ISO  14064—2019  温室气体  第2部分：项目层面上对温室气体和清除的量化与报告的规范及指南》。

- 术语和定义

本章给出了本标准中使用的具有特定意义的术语和定义。

第3.1条给出了高碳出行的定义，高碳出行是个人驾驶小微型客车或使用巡游出租车、网约出租车等乘用车出行方式在社会道路上从出发地向目的地移动的交通行为。

第3.2条给出了低碳出行的定义，低碳出行是个人使用公共汽电车、城市轨道交通、自行车、步行以及小微型客车合乘等出行方式在社会道路上从出发地向目的地移动的交通行为和小微型客车停驶的行为。

第3.3条给出了基准年的定义，基准年是数据最近可获得年份。

第3.4条给出了泄漏的定义，泄漏是发生在核算边界之外的、可测量的温室气体源排放的增加量。

- 核算原则与流程

本章给出了本标准中遵循的核算原则和采用的核算流程。

第4.1条给出了核算原则，核算遵循“ISO  14064—2019  温室气体  第2部分：项目层面上对温室气体和清除的量化与报告的规范及指南”的原则，即相关性、完整性、一致性、准确性、透明性和可操作性。

第4.2条给出了核算流程，核算流程包括确定核算的目的、核算边界、识别基准线和核算碳减排量。其中，在核算碳减排量的过程中首先需确定低碳出行碳减排量核算边界和排放源种类，然后识别基准线与项目情景，最后对基准线排放量、项目排放量和泄漏量进行计算。

- 核算边界及排放源种类

本章给出了本标准中低碳出行碳减排量的核算边界及排放源种类。

第5.1条明确了地理边界为京津冀区域；

第5.2条确定了排放源种类仅包括二氧化碳。

- 核算方法

本章给出了本标准中低碳出行碳减排量的核算方法。

第6.1条识别了基准线，基准线情景应为高碳出行的情景。

第6.2条明确了额外性论证。

第6.3条给出了基准线碳排放的核算方法。

第6.4条给出了项目碳排放的核算方法。

第6.5条给出了泄漏量的核算方法。

第6.6给出了减排量的核算方法。

- 数据来源

本章给出了本标准中涉及低碳出行碳减排量核算所需的数据来源，明确了一般监测规则和需要监测的数据和参数。

第7.1给出了一般监测规则。作为监测的一部分，应当对收集的所有监测数据进行电子版存档并且至少保存至最后一个计入期结束后两年。如果在下表中没有特殊的说明，所有的数据都需要进行全部监测。所有的测量都应该采用符合相关行业标准的校准测量仪器进行。

第7.2条给出了需要监测的数据和参数。需要监测的数据和参数主要为低碳出行次数、低碳出行的时段、低碳出行方式、出行的起始位置、出行过程中的轨迹坐标、人公里速度排放因子、小微型客车总数和年均行驶里程、特定时间段的路网平均运行速度、里程转化系数等参数。每个参数都给出了明确的单位、物理描述和其他说明。

- 审定与核查要点

本章给出了基于本标准的核算原则和方法开展的自愿减排项目真实性、准确性、保守性和唯一性的审核和核查要点。

第8.1条给出了各低碳出行方式出行信息（包括出行时间、平面二维轨迹坐标等信息）真实性的核对要求。

第8.2条给出了出行里程数据的准确性要求。

第8.3条给出了出行里程数据的保守性要求。

第8.4条规定了用于核算低碳出行碳减排量的数据应保证来源、用途均满足唯一性要求。

附录

包括3个规范性附录和1个资料性附录。

附录A，排放因子的计算方法。规范性附录，给出了“基准线人公里速度排放因子”、“公共汽电车、城市轨道交通、步行、自行车、小微型客车合乘、小微型客车停驶后的人公里碳排放因子”所涉及的参数和具体核算方法。

附录B，出行里程的计算方法。规范性附录，给出了“基准线情景下被替代的高碳出行里程”、“公共汽电车、城市轨道交通、步行、自行车、小微型客车合乘、小微型客车停驶后的出行里程”的出行方式识别和出行里程的核算方法和具体的数据参数。

附录C，需要监测的数据和参数的数据来源。规范性附录，给出了需要监测数据和参数以及数据来源的规定，主要包括单位、数据描述、数据来源、测量方法、程序和数据用途。

附录D，相关参数推荐值。资料性附录，结合京津冀区域的实际情况和数据应用情况，给出了京津冀区域电力排放因子推荐值、常见化石燃料净热值参数推荐值。

## 主要技术指标、参数说明

### 确定技术指标、参数的原则

本标准按照以下原则制订技术指标类型和指标值

（1）普适性原则

站在行业发展角度，统筹考虑需求与实现、个别与全局的关系，着重指标的普遍适用性。

（2）技术与经济相结合原则

充分考虑指标的技术水平高低与实现的经济成本、时间成本的关系，力求做到协调、均衡。

（3）地方特色原则

站在京津冀区域一体化发展的战略发展格局上，充分考虑京津冀区域间城市交通发展在技术上和资源上的差异性和一致性，力争提高京津冀区域的绿色出行比例。

### 确定技术指标、参数的参考性资料

（1）北京地区已有《北京低碳出行碳减排方法学（试行）》作为参考

（2）本标准编制单位的研究与实践成果（绿色出行碳普惠激励机制）

（4）国内其他城市的低碳出行碳减排核算方法

（5）参考相关规范的相关指标（团体标准）

### 技术指标、参数的具体依据

《低碳出行碳减排量核算技术规范》的技术指标、参数包括：基准线情景、基准线人公里速度碳排放因子、基准线情景被替代的高碳出行里程、低碳出行方式人公里碳排放因子、使用低碳出行方式k替代高碳出行的里程等。其主要确定依据如下：

- 基准线情景

京津冀区域各城市在推动绿色出行方面取得长足进步，但也面临私人小微型客车出行比例居高不下、绿色出行水平提升乏力等困境。从城市出行量和小微型客车指标申请人数来看，城市的总出行量中小微型客车出行占比较高，且小微型客车出行依旧是公众日常出行方式的主要选择。

从出行量来看，以北京为例，参考《北京市交通发展年度报告（2022年）》（以下简称《年报》），2021年出行总量为2422万人次（不含步行）。其中，小微型客车出行量占比为34.1%，出租车（不含网约车）出行占比为2.8%。

表1:北京市各出行方式（不含步行）占比情况

| 城市 | 轨道交通 （%） | 公共汽电车 （%） | 私人小微型客车（%） | 出租车（%） | 自行车 （%） | 总出行量 （不含步行） （万人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 21.3% | 16.8% | 34.1% | 2.8% | 25% | 2422 |

数据来源：北京市出行量相关数据由《北京市交通发展年度报告（2022年）》查阅获得。

从小客车指标申请人数来看，参与小客车指标申请的人数呈现持续上升的趋势，小客车指标依然一标难求。以北京为例，根据北京市小客车指标调控管理信息系统，从2020年至2022年，北京市小客车指标申请人数呈现逐年上升的趋势。

表2:北京市小客车指标申请人数和指标合计总数情况

| 年份 | 家庭普通小客车指标申请数（个） | 个人普通小客车指标申请数（个） | 单位普通小客车指标申请数（个） | 当年指标合计总数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 （2022年12月） | 659810 | 2582143 | 53538 | 14300 |
| 北京 （2021年12月） | 604311 | 2705188 | 52181 | 19100 |
| 北京 （2020年12月） | 3559650 | 6100 |

人人享有平等的碳排放权，因此在出行中自愿选择绿色出行的群体同时也放弃了高碳出行的碳排放权。为鼓励这部分群体的选择和引导更多的公众参与到绿色出行群体中，本标准将公众驾驶小微型客车或乘坐巡游出租车、网约出租车出行的方式定义为本标准的高碳出行方式。

在此背景下，基准线情景设置为个人驾驶小微型客车或使用巡游出租车、网约出租车等乘用车出行方式在社会道路上从出发地向目的地移动的交通行为所产生的活动。

- 额外性论证

根据2023年4月生态环境部发布的《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议》的函中对额外性的要求，鼓励对减排效果明显、社会期待高、技术争议小、数据质量可靠、社会和生态效益兼具的行业和领域提出方法学建议，其额外性可免予论证或简化论证。

- 减排效果明显：本标准所参考的《北京低碳出行碳减排方法学（试行）》已在北京开展绿色出行碳普惠的实践活动，截至2023年5月，北京绿色出行碳普惠项目正式注册用户超335万人，月活跃用户88万人，累计碳减排量39万吨。

- 社会期待高：截至2023年8月，在北京开展的绿色出行碳普惠实践活动实名注册用户量已达375万，社会参与度高，有效引导公众心智模式的转变。

- 技术争议小：本标准所参考的《北京低碳出行碳减排方法学（试行）》已正式发布，且标准中审定与核查要点与已发布的《北京普惠型自愿碳减排项目审核与核证技术指南》保持一致，此外，基于方法学在北京开展的绿色出行碳普惠活动已经过实践检验，于2021年10月实现了绿色出行碳普惠机制的交易闭环，再次验证了数据核算的真实准确性。

综上所述，依据本标准的核算原则和流程开展的自愿减排项目活动可免于额外性论证。

- 基准线人公里速度碳排放因子

经研究表明，公众乘坐的小微型客车或出租车的基准线人公里碳排放因子主要受车辆能源类型、排量类型和行驶速度等因素影响。

从能源类型来看，经测算在同一路况、同一车型下，新能源车年均二氧化碳排放量较汽油车可减少50%。

从排量类型来看，据刘宇环等人的研究结论，排量和百公里能耗呈现显著正相关，相关系数在0.76-0.865。

从行驶速度来看，基于车辆燃油和碳排放经济性原理，小微型客车出行的速度越慢，车公里碳排放量越高。

因此，在确定基准线人公里速度因子时，应考虑车辆的不同能源类型、排量类型和行驶速度等因素。

然而，在面向个人碳排放计算时，考虑碳排放的公平性、个人可选择性等因素，在基准线情景中不考虑个人每一次出行时所使用小微型客车的排量、能源等类型，而是选择从全市层面，利用可获取的数据，采用加权平均的方式，综合考虑城市全部车辆的不同能源类型，不同排量类型，全市交通运行高峰低峰不同时段碳减排效益程度，以做到更合理、全面、科学地计算基准线情景碳排放量。具体原则如下：

1）符合公平性

编制本标准的初衷为鼓励个人低碳出行行为，而不是鼓励个人通过选择低排量车等方式来获得更多的碳减排量。具体来说，在个人驾驶小微型客车出行场景下，小微型客车的排量类型是可以由公众个人自行决定的。然而，在同一种低碳出行场景下，个人所选择小微型客车的排量越高，选择低碳出行方式后所获的碳减排量也将越大，不利于引导个人选择低碳行为，同时考虑全市全部车辆情况计算的因子也符合公平性

2）部分出行场景下个人不具备可选择性

公众选择使用巡游出租车、网约出租车出行时，车辆的能源类型都是由出租企业的运营调度系统基于距离远近等因素的算法决定的，而不是个人可选择的。此外，虽然在相同起讫点下，不同排量类型的车辆所产生碳排放量不同，但当个人选择使用巡游出租车、网约出租车出行时，排量类型是不可选择的。

3）个人可主动选择出行时段，精准体现碳减排效果

在基准线情景中，个人采用驾驶小微型客车、乘坐巡游出租车或网约出租车出行的时间段是可以选择的。结合对城市地面道路交通运行情况的分析，不同的月份、不同的日期属性（工作日/周末/春节/小长假等）、一日不同的小时，路网运行平均速度有较大差异。其中，在城市通勤高峰时段，交通拥堵降低了小微型客车的平均行驶速度，从而导致碳排放量不断增高。

根据《2023年度中国主要城市道路网密度与运行状态监测报告》中对全国23个城市道路运行、监测情况监测的分析结果，全国绝大部分城市都呈现出高峰时段的交通指数相较于非高峰时段高的情况。其中，依据GB33171-2016《城市交通运行状况评价规范》，交通指数越高，道路运行状况越堵，路段平均行程速度越低。

图1：全国不同时段（工作日和周末）的平均交通交通指数变化情况

数据来源：2023年度中国主要城市道路网密度与运行状态监测报告

具体来说，以北京为例，基于《北京市交通发展年度报告（2022年）》，北京市高峰时段小微型客车运行速度为22.76km/h，小于非高峰时段的小微型客车运行速度。同时从北京市不同时段（工作日和周末）的24小时速度变化情况（见图2）也可看出非高峰时段的小微型客车运行速度明显高于高峰时段的运行速度。此外，基于车辆燃油和碳排放经济性原理，车辆行驶速度和碳排放量呈负相关，即高峰时段车辆行驶速度降低，车辆的油耗水平提升，从而导致碳排放量升高。

图2：不同时段（工作日和周末）的24小时速度变化情况

此外，根据《2023年度中国主要城市道路网密度与运行状态监测报告》中对京津冀城市群的道路运行评价分析结果，2022年京津冀城市群工作日高峰小时整体处于中度拥堵状态，平均运行速度为23.4km/h，相较于非高峰时段速度较低。基于北京、天津以及河北省石家庄市的高峰时段拥堵状况和车辆速度行驶情况可知，京津冀区域普遍存在高峰时段拥堵，且路段平均行程速度小于非高峰时段的速度的情况。依据小微型客车行驶速度越低，碳排放量越高的原则，当采用绿色出行方式出行的群体自愿选择在高峰时段出行时，城市交通碳排放量将进一步降低，并且极大程度缓解城市交通拥堵情况，因此公众对绿色出行的减排贡献程度也愈显著。因此，本标准基准年基准线人公里速度碳排放因子的计算考虑了不同时段车辆的行驶速度因素。

综上，结合对小微型客车的能源类型、排量类型以及速度因子等方面因素的分析，最终计算获得了基准线人公里速度碳排放因子。

然而，为保证本标准在京津冀区域内各城市的实操性，基于各城市的数据获取能力水平的差异化，在符合MRV体系要求的前提下，采用分层的方法计算基准线人公里速度碳排放因子。

- 在具备可监测能力的条件下，应采用实时监测的小微型客车行驶速度来确定基准线人公里速度碳排放因子；

- 在不具备实时监测的条件下，应依据交通运输部门发布的路网交通运行特征数据，获取出行时段的路网平均速度(v0) 以确定基准线人公里速度碳排放因子；

3)在无法获取出行时段的路网平均速度时，可采用基础年路网运行数据事前计算出特定时间段T的路网平均运行速度，特定时间段的划分按照月、日期属性（工作日、非工作日、小长假、长假、春节）、时间属性（1天24小时）分类，分别计算每个特定时间段T的路网平均运行速度，通过监测低碳出行发生时段Ti，确定其所在时间段的路网平均运行速度，从而确定基准线人公里速度碳排放因子。

- 基准线情景下被替代的高碳出行里程

考虑到城市交通规划、地理等因素，在相同起讫点下，不同出行方式的路径和距离存在差异，因此基准线情景下被替代的高碳出行里程不可以直接采用低碳出行方里程，而是需要将低碳出行方式出行的里程进行转化。

为获得基准线情景下被替代的高碳出行里程，即公众在相同目的地下，选择乘坐私人小微型客车或出租车出行的里程时，小微型客车行驶路径和出行里程的常见计算方法有距离最优、时间最优和熟悉路径等方法。

然而，基于保守型原则，本标准选择了采用“最短路径”的计算方法，即利用Dijkstra算法计算获得两点之间的小微型客车行驶最短路径作为单次基准情景下被替代的高碳出行里程。

同时，在实际使用过程中，考虑到利用算法计算最短路径过于繁琐或无法实现，可以对最短路径计算方法进行简化。因此，本标准引入了路网转化系数mk，即在基准年城市路网条件下，相同起讫点下小微型客车最短出行距离与低碳出行方式k出行距离比值的平均值。在计算路网转化系数mk时，在各城市中不同的出行方式选取30万条出行记录，利用大数据分析获得相应基准年的路网转化系数mk。

- 低碳出行k方式人公里碳排放因子

- 公共汽电车、城市轨道交通

公共汽电车和城市轨道交通的人公里碳排放因子主要受到能源消耗量、人均单次出行距离和年出行总量等因素影响。

经研究发现，公众采用公共汽电车和城市轨道交通系统的总能耗是由运营和非运营能耗两部分构成的，且均由运营公司提供数据。其中，运营能耗主要为支撑车辆运行的动力能耗。非运营能耗部分主要包括车站运营、环境和调度系统等运行方面所产生的能耗。由此可知，公共汽电车和城市轨道交通出行服务是一个由多部门构成支撑公众出行服务的复杂体系。因此，本标准考虑将总能耗平均分摊到公众个人身上，从而保证碳排放的公平和平等性。

人均单次出行距离和年出行总量则由各城市权威的交通类科研机构定期对外发布的年报数据为准。

- 步行

由于步行没有能源消耗，所以步行的人公里碳排放因子默认为0。

- 自行车

根据研究，当前自行车按照能源类型可分为普通和电动两大类。其中，针对普通自行车，由于没有能源消耗产生，因此人公里碳排放因子默认为0。电动自行车的单位公里电耗可采用权威机构对外正式发布的数值查阅获得。在通过监测数据难以准确区分普通自行车和电动自行车出行时，各城市可通过获取电动和普通自行车的出行占比情况与人公里碳排放因子的推荐值进行计算。其中，普通自行车和电动自行车的人公里碳排放因子的推荐值主要基于权威机构对外正式发布的单位公里电耗值进行计算。电动和普通自行车的出行占比情况则是通过权威机构发布的交通发展年度报告查阅获得。

- 小微型客车合乘

考虑用小微型客车人公里速度碳排放因子除以乘车人数计算。若乘车人数无法准确获取，则取乘车人数为2进行计算，计算结果是保守的。

- 小微型客车停驶

考虑到小微型客车停驶，公众可采用其他低碳出行方式出行。因此，小微型客车停驶后的人公里碳排放因子为可选择低碳出行方式的加权平均排放因子。

- 替代高碳出行的低碳出行里程

采用低碳出行方式的出行里程数据均遵循具备精准度、完整度、真实度和准确度的原则获取。具体来说，各低碳出行方式的识别和里程参数均是基于导航端的行驶轨迹数据、京津冀区域各城市的公共交通票务系统数据、交通服务提供平台订单数据和出行记录，从而准识别和记录低碳出行方式和平面二维轨迹坐标，并依据轨迹坐标能够精准计算替代高碳出行的低碳出行里程

- 公共汽电车

公共汽电车的出行里程是基于京津冀区域内各城市的公共交通票务系统数据的调研情况决定的。经调研，京津冀区域内各城市的公共交通票务系统数据提供情况如下：

北京市公共汽电车的一卡通、亿通行等，刷卡方式为上、下车双次刷卡。天津市可采用京津冀一卡通、天津公交卡、河北交通一卡通等，刷卡方式为单次刷卡，仅需上车刷卡。河北省内各城市可采用京津冀一卡通、燕赵通等。数据信息主要提供平面二维轨迹坐标、位置的起讫点、时间等方面的信息。其中，针对单次刷卡方式，票务数据信息仅包含上车时间和上车的GPS轨迹信息，因此乘坐公共汽电车出行的里程可通过采样调查的方式，统计分析获得城市平均公交出行距离并作为城市平均公交出行距离。

- 城市轨道交通

城市轨道交通的出行里程是基于京津冀区域内各城市的城市轨道交通票务数据的调研情况。经调研，京津冀区域内各城市的公共交通票务系统数据主要由亿通行、天津地铁卡、燕赵通、京津冀互通卡提供，主要提供平面二维轨迹坐标、位置的起讫点、时间等方面的信息。

- 步行

步行的出行方式和出行里程是通过识别单次出行轨迹，并基于导航系统上规划路径及相关轨迹数据的采集，识别出行起讫点及对应的出行里程获得的。其中，为保证步行数据符合MRV体系要求，考虑到步行主要为短途出行（而部分用户可能为职业出行人，或者长距离运动），因此需要对测得的出行里程PDi,k,y进行一定的阈值限制。

- 自行车

自行车的出行方式识别和出行里程可通过能够记录自行车订单信息的平台（如“哈啰单车”、“美团单车”等）所采集的信息识别获得。在无法获取订单信息的时候，可基于导航系统监测到的行驶轨迹信息利用算法进行识别和计算。

- 小微型客车合乘

小微型客车合乘的出行方式和出行里程应通过能够记录小微型客车合乘相关订单信息的平台采集并识别获得。

- 小微型客车停驶

小微型客车停驶行为可采用监测停驶前后里程表数据和识别获得。小微型客车停驶行为也可通过填写车牌号和发动机号，并提交某天停驶的申请，从而识别交通系统后台车牌号、发动机号的真实性和准确性以及车辆的状态。

- 阈值设置

在日常生活中，公众采用步行或者自行车出行的方式均为短途出行，日常出行次数和单次出行距离均可通过各城市的权威交通类研究机构查阅获得。然而，存在部分用户可能为职业出行人，或者长距离运动，导致日常出行次数或单次出行距离较日常高的情况，从而造成人公里碳排放因子高估的情况。因此，为避免轨迹造假、商业出行等行为造成的减排量高估，需要对测得的出行里程PDi,k,y进行一定的阈值限制（如大于a公里的情况下，计为a），阈值的确定可根据当地居民的行为习惯等因素进行确定，并设置95%的置信区间保证样本的准确性和合理性。

以北京为例，根据第五次北京城市综合交通综合调查结果和95%的置信区间水平进行验证，可知95%的北京市居民其步行出行都在3km范围内，90%的骑行都在7km范围内。同时结合北京市城市交通综合调查结果中各区域居民日均出行次数，自行车出行和步行的单日最大阈值初步设定为：自行车出行的单日最远距离为21km。单日步行最远距离为9km。如果超过阈值后，超出部分按时间顺序剔除剩下的数据。

图3：在95%置信区间内的步行出行距离分布情况

图4：在95%置信区间内的自行车出行距离分布情况

- 审定与核查要点

- 真实性

针对公交和轨道的出行记录，需要和票务系统所提供的出行记录（包括平面二维轨迹坐标、出行起讫点、出行时间等信息）进行交叉核对。在出行记录与票务系统对应的信息不一致时，以票务系统提供的出行信息为准。

针对步行和自行车导航出行记录，结合个人出行记录中GPS轨迹信息，结合其轨迹表征出的平均速度、瞬时最大速度、出行里程、出行时间等特征，判断其是否符合步行骑行特征，从而判断出行行为和出行方式是否真实有效。针对不满足以上审核要求的出行记录，不计入碳减排量。

针对合乘的出行记录，结合合乘订单平台提供的GPS轨迹信息与合乘订单的出行时间、平面二维轨迹坐标、出行起讫点等信息进行交叉核对。

针对停驶的出行记录，根据本标准的核算原则和方法开发的减排项目中所涉及的小汽车停驶记录，采用简单随机抽样方法，对停驶记录进行随机抽样，审核小汽车停驶行为的真实性。针对不符合真实性要求的记录，应不计入碳减排量。

- 准确性

公交、轨道出行里程的准确性：对监测提供的GPS 公交出行轨迹的起讫点与城市公交、轨道官方路网图进行匹配，获取每次实际出行里程，并将实际出行里程与监测的出行里程核算结果进行交叉核对，判定公交、轨道出行里程数据的准确性。

步行、骑行出行里程的准确性：对监测提供的监测期内 GPS 步行、骑行出行轨迹数据随机抽样作为样本数据，并采用第三方的算法核算样本数据出行里程，并与监测的步行、骑行出行里程数据进行交叉核对，判定步行、骑行出行里程数据的准确性。

合乘出行里程的准确性：对监测提供的监测期内GPS 合乘出行轨迹数据使用区别于本标准中采用的算法核算出行里程，并与提交监测期内合乘出行订单信息中的里程数据进行交叉核对，判定合乘出行里程数据的准确性。

停驶后出行里程的准确性：在判定停驶用户停驶后的出行行为可识别的前提下，以停驶后实际出行的里程作为停驶里程。在无法准确识别时，可参照以城市基准年小微型客车的次均出行里程和遵循保守性原则确定其停驶里程。

- 保守性

路网转化系数取值的保守性：在基准年城市路网条件下，相同起讫点下小微型客车的出行距离应按照最短路径原则选择，从而规避高估核算的低碳出行碳减排量。

步行和自行车出行里程的保守性：日常生活中，个人步行和自行车出行都属于短途出行。然而，为避免轨迹造假、商业出行等行为造成的减排量高估，需对出行里程进行阈值核定。其中，超过阈值的出行记录应视作无效记录。

- 唯一性

本标准中用于核算低碳出行碳减排量的参数和数据应满足唯一性要求。即核算过程中，需对出行数据开展唯一性核证。针对单一用户单平台出行时间重复和单用户多平台出行数据重复进行识别，判定出行数据的唯一性。还应对重复数据进行去重处理，确保出行数据的唯一性。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准的制订过程中未出现重大的分歧意见。对于各单位提出的具体修改建议，项目起草组经过讨论已逐条进行检查和修正。

# 七、与国内外同类标准水平的对比情况

本标准与2022年4月中华环保联合会发布的《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》（以下简称《导则》）中关于鼓励公民绿色出行部分的内容具有强关联性。

从基本内容来看，《导则》明确规范了公民绿色行为碳减排量化的术语、定义、基本原则、要求和方法，项目边界覆盖衣、食、住、行四大板块。其中《导则》出行部分中除“使用ETC”和“合理规划出行路线”外的场景均在本标准使用场景的考虑范围内。

从核算方法来看，《导则》中提供的减排效果评估方法相对于本标准较为宏观，即减排量由活动数据和排放因子两部分乘积计算获得。本标准则在此基础上对各部分数据进行细化考量，从微观角度刻画个人单次绿色低碳出行所产生的减排效果。

# 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

自2018年1月1日起施行的《中华人民共和国标准化法》第二条规定：“本法所称标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准”。本标准为地方标准，应为推荐性标准。

# 九、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

北京市应对气候变化管理事务中心和北京交通发展研究院作为标准的组织和实施单位，将在该标准发布后，于京津冀区域内印发宣贯文件，积极组织编制单位以培训和宣贯等方式对公交、轨道等行业企业等相关人员培训，并结合媒体宣传等多种方式，确保该标准的宣贯效果。

标准实施过程中适时选定代表性绿色出行碳普惠项目作为示范项目，对照标准要求开展推广应用工作，结合项目进展情况，适时开展京津冀区域内行业、企业间的交流活动。

# 十、其他应说明的事项

本标准不涉及专利等知识产权问题。