《高等学校低碳校园评价技术导则》

编制说明

标准起草工作组

二〇二四年五月

目      录

一、任务来源、起草单位、协作单位和主要起草人	3

二、修定标准的必要性和意义	4

三、主要修订过程	5

四、修订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系	6

五、修订内容说明	8

六、重大意见分歧的处理依据和结果	31

七、与国内外同类标准水平的对比情况	31

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由	36

九、贯彻技术规范的要求和措施建议	36

十、其他应说明的事项	36

十一、附件	37

# 一、任务来源、起草单位、协作单位和主要起草人

气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。积极应对气候变化是我国实现可持续发展的内在要求，是加强生态文明建设、实现美丽中国目标的重要抓手，是我国履行负责任大国责任、推动构建人类命运共同体的重大历史担当。以习近平同志为核心的党中央高度重视应对气候变化工作，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布我国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值的目标与努力争取于2060年前实现碳中和的愿景，并在气候雄心峰会上进一步宣布国家自主贡献最新举措。

北京作为首都，一直以来高度重视应对气候变化工作，将降碳作为促进经济绿色转型的重要抓手，加快能源和产业结构调整升级，加大新技术和新产品推广应用，加强重点领域低碳工程实施，在经济快速发展的同时，应对气候变化工作取得显著成效。根据国家工作总体部署，结合自身发展实际，北京市在建立健全组织领导机制、科学制定应对气候变化专项规划和方案、积极利用市场机制减排、着力提升应对气候变化基础能力建设等方面开展了大量的工作。为保证温室气体减排目标的实现，大力推进节能低碳和循环经济标准化是节约资源能源、促进资源循环利用、应对气候变化的重要手段，是生态文明建设的重要内容。本标准属于生态环境标准体系-应对气候变化分支中的标准之一。2021年1月，生态环境部印发了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，指导意见中指出应加强应对气候变化标准制修订。

为落实《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》中加强应对气候变化标准制修订，《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》中加快推动节能降碳标准化建设的工作要求，结合北京市低碳领域标准制修订现状，对现行低碳领域标准进行了评估，经评估决定对《高等学校低碳校园评价技术导则》进行修订。

本标准由北京市生态环境局提出并归口，由北京市应对气候变化管理事务中心负责组织起草。

标准立项信息如下：

项目编号：20231038

项目名称：高等学校低碳校园评价技术导则

制、修订：修订

起草单位：北京市应对气候变化管理事务中心、中国质量认证中心

主要研究起草人员: 北京市应对气候变化管理事务中心——XX；中国质量认证中心——XX。

# 二、修定标准的必要性和意义

北京是我国高等学校集中地区，截至2022年5月31日，北京市共有高等学校92所，而2023 年统计资料显示92所高校中有 58 所是北京市重点排放单位(年二氧化碳排放量5000吨（含）以上的法人单位)。虽然高校近年来一直致力于绿色校园、节约型校园的建设，但是由于其办学规模增加、科研设备不断引进等原因，碳排放总量普遍较高，部分高校出现配额不足的情况。

另一方面，高等学校作为科研和社会活动最为活跃的场所，在碳减排的研究和行动方面都应该做出表率。把北京地区的高等学校建成低碳校园，是高等学校义不容辞的责任。同时，高校在校人数众多，社会影响力强，构建低碳校园有利于学生乃至社会公民养成低碳环保和可持续发展意识，从而实现减排目标。

近年来，我国各地院校都积极响应国家可持续发展号召，纷纷采取实际行动开展低碳校园建设，全国有近 300 所高校陆续列入了国家节约型校园示范行列。2019年9月，中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过《绿色生活创建行动总体方案》。2020年4月，教育部办公厅、国家发改委办公厅印发《绿色学校创建行动方案》，要求各地教育行政部门积极开展绿色学校创建行动。2021年4月，北京市教委召开北京高校绿色学校创建工作部署及交流会，对《北京市绿色学校创建标准(高校))》进行解读，对全市高校绿色学校创建工作进行再部署。到2022年底，全市至少有70%的高校达到绿色学校创建标准。2021年6月，北京市教委提出了《高等学校能源消耗限额》的地标，进一步规定了高等学校各类能源消耗定额的技术要求、统计范围、计算方法、节能管理与技术措施。然而，如何建设低碳校园、以何种标准评估绿色校园建设的成效，低碳校园的建设如何与地方碳市场有机结合起来？这还需要我们去不断地探索与研究。

2017年06月29日原北京市质量技术监督局发布了《高等学校低碳校园评价技术导则》DB11/T 1404-2017 (以下简称《导则》)，自发布以来，作为北京市开展低碳校园评价工作的技术依据，对区域内新建、改建、扩建以及既有高等学校低碳发展政策的规划与制定做出了重要指引。然而《导则》中北京地区高校碳排放强度基准值为基于2010-2013年连续四年数据计算得出，近几年随着本市碳市场的发展，高校能源结构与碳排放量已经有了较大变化。经评估现行碳排放强度基准值已不能体现低碳校园碳排放强度现状，碳排放强度基准值亟待更新。为了使《导则》能与北京市碳市场和绿色校园等标准衔接、通过《导则》遴选低碳校园试点等方式促进高等校园减排工作，北京市应对气候变化管理事务中心组织开展《导则》修订工作，通过调研等方式收集了各高等学校的低碳发展信息，以科学化、精细化地调整《导则》细则，引导北京市高等校园的绿色低碳高质量发展。

# 三、主要修订过程

在课题研究修订过程中，我们重点做了如下几方面的工作:

- 收集梳理2017年后国内外的相关文献资料，包括低碳、节能减排、可持续发展、节约型校园建设、评价标准编制的方法论、高等学校能源资源使用特点、北京市高校相关标准等。重点研究了学生用能分析、“源汇”理论、生态足迹理论，以理清《导则》修订的指导思想;研究《绿色校园评价标准》（GB/T 51356-2019）和《北京市绿色学校创建标准》，弄清《导则》修订的借鉴和发展趋势。

- 数据收集核算：在北京市教委的支持下，整理了2016-2022年北京市高等校园的用能人数、建筑面积等基础数据，并结合北京市碳市场收集到的57所高等校园碳排放情况，分别计算出了近7年北京市高校单位面积碳排放量和人均碳排放量。最初沿用北京市发改委所制定《行业碳排放强度引导值》的工作思路，分别制定理工及综合类、文史财经师范及政法类、高职及专业院校类高等学校的校园单位面积碳排放强度基准值和校园生均碳排放强度基准值，以16-19年四年数据平均值的前10%为基准值，即相同口径下更新年份数据，结果显示与上一版标准的强度基准值相比不同高校类别下均呈现不同程度的下降，表明在碳市场等一系列政策措施下，我市高校节能减碳工作卓有成效。

- 高校类别重新划分：经讨论研究认为目前对高校的分类方式已不具有较强的区分作用，即三类高校之间的碳排放强度值相近，区分度较弱，因而参考《高等学校能源消耗定额》（DB11/T 1267—2021）对高校的分类方式，将高校按照建筑面积分为“建筑面积>140万平方米”、“建筑面积≤140万平方米”，再将“建筑面积≤140万平方米”的高校分为“艺术类”和“非艺术类”高校，按照新的高校类别划分核算碳排放强度。

- 引入约束值和引导值：经编制组讨论认为仅有基准值已不能满足对高等学校低碳校园评价的要求，故引入约束值和引导值，约束值为参评低碳高校的最低标准，即强度值小于等于约束值的高校方可参与评价低碳校园，引导值用于对高校的低碳引领，作为北京地区高等学校低碳校园量化评价依据。

- 修订组对高等学校低碳校园建设情况和碳排放情况进行调研，先后调研了北京邮电大学、北京林业大学等 15 所高校。根据初版评价体系对各高校进行了试评价，掌握高校的低碳程度，并充分了解高校低碳发展难点，作为评价体系修订的依据。

- 更新低碳校园评分细则：根据调研结果以及多次和教委对接研讨，结合主观和客观的评价方法确定最终的评分细则和分数。

- 召开专家研讨会，邀请绿色校园、低碳研究、标准编制等方面的专家，就评价体系的合理性和可操作性进行打分和讨论；就《导则》与北京市碳市场和绿色校园等标准的衔接性进行了探讨，最终形成征求意见稿。

# 四、修订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

1、编制原则

本标准严格按照 GB/T 1.1-2020 的要求进行修订，遵循以下原则:

原则一，根据“源汇”理论、生态足迹理论，低碳校园的建设应从师生用能角度考虑，引导低碳生活方式。加强低碳管理能力和能耗监测水平，建立全生命周期碳排放监测。所以，对低碳校园评价，不能简单化为实际碳排放的计量，而应从低碳的丰富内涵出发，从主体塑造机制建立、技术运用、文化宣传、人才培养等全面考虑。

原则二，定量与定性相结合。既有定性评价指标，也有定量评价指标，以增强评价的客观性，考核的准确性。

原则三，与北京碳市场的边界识别和核算方法保持一致。一方面，与碳市场有效衔接可以有效评估北京市高校的整体排放水平，保证评价数据的准确性和可溯性，有利于《导则》的宣贯与实施；另一方面，可以打通平台壁垒，减少各高校的工作负担。

原则四，可达性与前瞻性相结合。选择简单、实用、经过实践检验可操作的评价方法，评价标准应具有可达性;同时考虑到校园作为传授科学培养人才的摇篮，及其在社会的引领作用，评价标准应具有一定的先进性。

原则五，主体与客体相结合。即软硬件相结合，既要在客体“硬件”——建筑、设备运行、技术运用上达标，也要在主体“软件”——政策制度、机制、文化、人的培养上达标。

2、标准修订依据与现行有关法律、法规和标准的关系

根据国家发展改革委印发《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资〔2019〕1696号）要求，教育部牵头制定《绿色学校创建行动方案》（教发厅函〔2020〕13号），于2020年4月和国家发展改革委联合印发，推动学校厚植绿色发展理念；教育部2021年7月发布了《高等学校碳中和科技创新行动计划》（教科信函〔2021〕30号），在主要措施和组织实施方面提供了指引；教育部2022年10月印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》（教发〔2022〕2号），明确将绿色低碳融入校园建设；在此基础上，北京市教育委员会2024年4月印发《北京市绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》（京教勤〔2024〕13号），指导北京市高校的绿色校园建设工作。

住建部于2019年发布了《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)，用于指导绿色建筑建设和评价，同年发布了《绿色校园评价标准》（GB/T 51356-2019） ，作为我国开展绿色校园评价工作的技术依据，适用于新建、改建、扩建以及既有中小学校、职业学校和高等学校绿色校园的评价工作。同时，北京市住建委和市场监管局联合发布了京津冀区域协同工程建设标准《绿色建筑评价标准(北京地区)》(DB11/T 825-2021)，指导区域内绿色建筑的评价工作。北京市教委先后发布了《高等学校能源消耗限额》（DB11/T 1267—2021）和《北京市绿色学校创建标准》。

《导则》修订以《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)、《绿色建筑评价标准(北京地区)》(DB11/T 825-2021)、《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》、《高等学校能源消耗限额》（DB11/T 1267—2021）和《标准法》为依据，重点参考《绿色校园评价标准》（GB/T51356-2019）、《二氧化碳排放核算和报告要求 服务业》（DB11/T 1785-2020）、《北京市绿色学校创建标准》、北京市发改委发布的《行业碳排放强度引导值》等内容使《导则》更为合理、科学，与国家、地方现有规范标准无冲突。

# 五、修订内容说明

1、前述

在《导则》构建的低碳校园评价指标体系基础上，前述部分主要修订内容如下表。

表1 前述部分修订明细

| 序号 | 章、条编号 | 修改前 | 修改后 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T51356 绿色校园评价标准 DB11/T 1785 二氧化碳排放核算和报告要求 服务业 DB11/T 1267 高等学校能源消耗限额 | 更新借鉴标准的版本，同时增加了修订时主要参考的标准。 由于2020年北京市发布了服务业核算和报告要求标准，因此采用地标为规范性指引文件。 |
| 2 | 3 术语和定义 | 3.3 校园碳排放总量 total carbon emissions 在一个年度内，学校固定设施化石燃料燃烧导致的二氧化碳直接排放量与外购电力、外购热力消耗所隐含的二氧化碳间接排放量之和。 注：校园碳排放总量的单位为吨二氧化碳（tCO2）。 | 3.3 校园碳排放总量 total carbon emissions 在一个年度内，学校固定设施化石燃料燃烧导致的二氧化碳直接排放量与外购电力消耗所隐含的二氧化碳间接排放量之和。 注：校园碳排放总量的单位为吨二氧化碳（tCO2）。 增加： 3.5 约束值 admission value 用于评价低碳校园碳排放强度的约束值，强度小于等于约束值方可参评低碳校园。 约束值的单位为千克二氧化碳每平方米（kgCO2/m2）或千克二氧化碳每人（kgCO2/p）。 3.7 引导值 advanced value 用于评价低碳校园碳排放强度的引导值。 引导值的单位为千克二氧化碳每平方米（kgCO2/m2）或千克二氧化碳每人（kgCO2/p）。 | 与北京市碳排放单位管理方式统一；完善评价体系，构建分级管理，新增约束值和引导值指标，约束值为参评低碳高校的最低标准，即强度值小于等于约束值的高校方可参与评价低碳校园，制定低碳高校引导值，促进高校向较高低碳管理水平看齐。 |
| 3 | 4 基本要求 | 4.1 能耗监测管理系统 学校应按照GB17167-2006的要求设置能耗监测管理系统，且保存有最近连续3年的完整数据。 4.2 碳核查报告 学校应按照GB/T 32150-2015的要求编制碳核查报告。 | 4.1 能耗监测管理系统 学校应按照DB11/T 1785-2020的要求制定监测计划，且保存有最近连续3年的完整数据。 4.2 碳排放报告 学校应按照DB11/T 1785-2020的要求编制碳排放报告。 | 与北京市碳排放单位管理方式统一 |
| 4 | 5 低碳校园评价指标体系 | 表1低碳校园评价指标体系 总体目标 一级指标 二级指标 低碳校园建设 校园碳排放强度 校园单位建筑面积碳排放量 校园生均碳排放量 管理机制建设 组织机构建设 管理制度建设 低碳文化建设 低碳文化教育 校园文化传承 低碳生活实践 可再生能源利用 光热利用 光电利用 浅层地热利用 其他减排措施 校园碳汇 校园废弃物处理 | 表1低碳校园评价指标体系 总体目标 一级指标 二级指标 低碳校园建设 校园碳排放强度 校园单位建筑面积碳排放量/ 校园人均碳排放量 低碳管理 组织机构建设 低碳规划及实施方案 管理制度建设 碳排放报告与公示 低碳培训 信息化管理 低碳文化建设 低碳教学 低碳科研 低碳宣传 低碳实践 低碳运行 可再生能源利用 校园绿化 技术创新 购买自愿减排量 绿色建筑 校园废弃物处理 | 根据调研结果更新低碳校园评价指标体系如下： 1、将一级指标校园碳排放强度下二级指标“校园生均碳排放量”更新为“校园人均碳排放量”，且从两个指标分数为加总的关系变为或的关系，即任选一指标计分；2、“管理机制建设”更名为“低碳管理”并细化增加二级指标“低碳规划及实施方案”、“碳排放报告与公示”、“低碳培训”和“信息化管理”；3、更新低碳文化建设下二级指标为“低碳教学”、“低碳科研”、“低碳宣传”和“低碳实践”；4、将一级指标“可再生能源利用”和“其他减排措施”合并为“低碳运行”，更新二级指标为“校园绿化”、“技术创新”、“购买自愿减排量”并根据GB/T51356-2019 《绿色校园评价标准》增加二级指标“绿色建筑”。 |
| 5 | 6.1 碳排放强度计算方法 | 6.1.1 校园碳排放总量 校园碳排放总量应按照式（1）计算： E=E1+E2+E3 (1) 式中： E——校园碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E1——校园固定设施化石燃料燃烧导致的二氧化碳直接排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E2——学校外购电力消耗所隐含的电力生产时化石燃料燃烧的二氧化碳间接排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E3——校园外购热力消耗所隐含的热力生产时化石燃料燃烧的二氧化碳间接排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 E1、E2、E3应按照附录A规定的折算方法计算。 | 6.1.1 校园碳排放总量 校园碳排放总量应按照式（1）计算： E=E1+E2 (1) 式中： E——校园碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E1——校园固定设施化石燃料燃烧导致的二氧化碳直接排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E2——学校外购电力消耗所隐含的电力生产时化石燃料燃烧的二氧化碳间接排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； 碳排放量的计算方式参考《DB11T 1785-2020二氧化碳排放核算和报告要求 服务业》 | 与北京市碳排放单位管理方式统一 |
| 6 | 6.1 碳排放强度计算方法 | 6.1.3校园生均碳排放量 校园生均碳排放量应按照式（3）计算： Qp=1000×E/p (3) 式中： Qp——校园生均碳排放量，单位为千克二氧化碳每人（kgCO2/p）； p—— 学校在校生人数。 学校在校生人数以正式注册的在校学生（折算规模）人数为统计对象，其中学生人数的折算方法如下（不包括职业技术暨继续教育学院的学生人数）： 本科生 1.0（基准） 学位研究生折算系数： 硕士生 2.0 博士生 3.0 留学生折算系数 3.0 | 6.1.3 校园人均碳排放量 校园人均碳排放量应按照式（3）计算： Qp=1000×E/p (3) 式中： Qp——校园人均碳排放量，单位为千克二氧化碳每人（kgCO2/p）； p—— 学校用能人数。 学校用能人数的统计范围包括在编教职工，工勤、保障人员，注册学生和外来人员等，用能人数计算见附录A。 | 为更符合高校的实际用能情况，将“校园生均碳排放量”修订为“校园人均碳排放量”，并参照公共机构用能人数计算方式给出计算方式。 |
| 7 | 6.1 碳排放强度计算方法 | 6.1.4 校园碳排放强度基准值 校园碳排放强度基准值可按照学校类别从表2、表3中直接选取。 表2 校园单位建筑面积碳排放基准值 单位为千克二氧化碳每平方米（kgCO2/m2） 二级指标 学校类别 基准值 校园单位建筑面积 碳排放量 （QS） 理工及综合类高等学校 47.08 文史财经师范及政法类高等学校 46.94 高职及专业类学校 34.07 表3 校园生均碳排放基准值 单位为千克二氧化碳每人（kgCO2/p） 二级指标 学校类别 基准值 校园生均 碳排放量 （Qp） 理工及综合类高等学校 1129 文史财经师范及政法类高等学校 1342 高职及专业类学校 1119 | 6.1.4 校园碳排放强度约束值、基准值和引导值 校园碳排放强度约束值、基准值和引导值可按照学校类别从表2、表3中直接选取。 表2 校园单位建筑面积碳排放约束值、基准值和引导值 单位为千克二氧化碳每平方米（kgCO2/m2） 二级指标 学校类别 约束值 基准值 引导值 校园单位建筑 面积碳排放量 （QS） 建筑面积>140万平方米 60.40 52.59 47.20 建筑面积≤140万平方米 非艺术类 45.39 39.49 36.42 艺术类 53.26 46.85 44.82 表3 校园人均碳排放约束值、基准值和引导值 单位为千克二氧化碳每人（kgCO2/p） 二级指标 学校类别 约束值 基准值 引导值 校园人均碳排放量 （Qp） 建筑面积>140万平方米 2411 2184 2113 建筑面积≤140万平方米 非艺术类 1315 1071 1012 艺术类 2090 1650 1401 | 引入约束值和引导值，并根据2018、2019、2021和2022年高校数据计算单位面积碳排放约束值、基准值和引导值；根据 2019至2022年高校数据计算校园人均碳排放约束值、基准值和引导值。 |
| 8 | 6.2 评价指标分值计算方法 | 6.2.1 校园碳排放强度指标分值 校园碳排放强度指标分值应按照式（4）计算： D1=DS+Dp (4) 式中： D1——校园碳排放强度指标的得分分值； DS ——校园单位建筑面积碳排放量的得分分值； Dp ——校园生均碳排放量的得分分值； DS 、Dp应按照附录B中的表B.1评分细则选取。 6.2.2 其他评价指标分值 校园管理机制建设、低碳文化建设、可再生能源利用以及其他减排措施4项评价指标的分值，应按照附录B中的表B.1评分细则逐条选择后累积计取。 6.2.3评价指标综合分值 评价指标综合得分分值应按照式（5）计算： Dz=0.6×D1+0.4×(D2+D3+D4+D5) (5) 式中： Dz ——评价指标综合得分分值； D1 ——校园碳排放强度的得分分值； D2 ——校园管理机制建设的得分分值； D3 ——校园低碳文化建设的得分分值； D4 ——可再生能源利用的得分分值； D5 ——其他减排措施的得分分值。 | 6.2.1 校园碳排放强度指标分值 校园碳排放强度指标分值应按照式（4）计算： D1=DS或Dp (4) 式中： D1——校园碳排放强度指标的得分分值； DS ——校园单位建筑面积碳排放量的得分分值； Dp ——校园人均碳排放量的得分分值； DS 、Dp应按照附录B中的表B.1评分细则选取。 6.2.2 其他评价指标分值 校园低碳管理、低碳文化建设和低碳运行3项评价指标的分值，应按照附录B中的表B.1评分细则逐条选择后累积计取。 6.2.3 评价指标综合分值 评价指标综合得分分值应按照式（5）计算： Dz=D1+D2+D3+D4 (5) 式中： Dz ——评价指标综合得分分值； D1 ——碳排放强度的得分分值； D2 ——低碳管理的得分分值； D3 ——低碳文化建设的得分分值； D4 ——低碳运行的得分分值。 | 根据算法和评价指标的更新，相对应更新公式。 |

2.评价指标体系

《高等学校低碳校园评价技术导则》2017版借鉴了低碳社区、节约型校园和绿色校园评价指标，并结合当时北京市和北京地区高等学校节能减排工作的实际，构建了如下的低碳校园评价指标体系。

图1 低碳校园评价指标体系

该体系由三个层级构成。总体目标层——即评价体系的总目标：一级指标层为主要准则层——即为实现总体目标所涉及的核心要素（5个），二级指标层为次要准则层——即隶属且反映核心要素特征的重要因子（12个）。其中一级指标编制组采用层次分析法确定了权重；二级指标分为25条评分细则，编制组采用平均打分法确定了权重。

《导则》修订组在调研时发现，不同评分项的实施难易程度不同，实施情况也不尽相同，采用平均打分法有失偏颇。根据调研结果，得分差异较大的评分项为可实施基础上，低碳校园建设过程中的应重点推进的工作。基于此，在专家打分意见的基础上，修订组引入客观赋值法（CRITIC权重法）对评分细则进行权重分析。

综上，修订组在调研中充分收取了学校的建议和意见后，对评价指标体系做了完善和补充。并采用主观层次分析法与客观赋值法相结合的方式确定评价指标的权重，后多次和北京市教委进行对接讨论，形成最后的指标体系和评价细则如下。

表2 低碳校园评分细则

| 分项名称 | 一级指标 | 二级指标 | 评分细则 | 分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园碳排放强度 | 校园单位建筑面积碳排放量/校园人均碳排放量 | Qs /Qp<引导值； | 30 | 30 |
|  |  |  | 引导值<Qs/Qp<基准值； | 20 |  |
|  |  |  | 基准值<Qs/Qp<基准值*200%; | 10 |  |
|  |  |  | 基准值*200%<Qs/Qp。 | 0 |  |
| 2 | 低碳管理 | 组织机构建设 | 设有低碳运行管理机构且职责分工明确。 | 3 | 30 |
|  |  |  | 由校级领导牵头并担任负责人。 | 3 |  |
|  |  |  | 学校每年下达减排量化任务指标，明确责任人并进行考核验收。 | 3 |  |
|  |  |  | 低碳运行管理机构定期召开低碳部署总结会议并建立记录档案。 | 3.5 |  |
|  |  | 低碳规划及实施方案 | 将低碳学校建设纳入学校总体规划。 | 1 |  |
|  |  |  | 制定低碳学校建设专项规划。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 制定低碳学校创建实施方案且明确年度低碳发展目标。 | 1 |  |
|  |  | 管理制度建设 | 制定低碳学校建设相关的能源资源合理消耗管理、绿化、垃圾分类、资源循环利用等方面的管理制度。制定1项得0.5分，最高得2分。 | 2 |  |
|  |  |  | 学校设有寒暑假节能运行管理制度;制定教职工低碳日常行为准则；建立学生低碳日常行为准则； 每项以0.5分计，共 1.5 分。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 学校建立奖励制度，定期对在低碳校园建设方面做出显著成绩的集体和个人给予奖励。 | 1 |  |
|  |  |  | 学校设有低碳校园建设专项资金筹集和使用制度，在制度上固定专项资金的筹集渠道和方式。 | 1 |  |
|  |  | 碳排放报告与公示 | 按照地方标准DB11/T 1785要求，定期核算与报告碳排放量。 | 2 |  |
|  |  |  | 学校实行低碳校园信息公开，定期公布全校碳排放总量、结构、增长、减少及碳汇情况。 | 1 |  |
|  |  | 低碳培训 | 学校建立能源、资源等管理人员培训制度，对专业人员定期进行业务培训。 | 1 |  |
|  |  | 信息化管理 | 学校建立了能耗信息化管理系统并运行有效。 | 4.5 |  |
| 3 | 低碳文化建设 | 低碳教学 | 学校利用线上线下等方式开设低碳、绿色、生态类专业课程和通识课程。 | 3 | 23 |
|  |  |  | 学校建立了低碳人才培养方案及专业设置。 | 3 |  |
|  |  |  | 学校每年度至少开设3-4次校级低碳知识讲座，每次以1分计，最高得3分。 | 3 |  |
|  |  | 低碳科研 | 近三年开展的低碳相关课题研究、科技研发、科技成果转化项目，每开展1项得2分，最高得6分。 | 6 |  |
|  |  | 低碳宣传 | 采用校内橱窗、报纸、电子屏、横幅、网站、视频等方式，每种形式得0.5分，最高得2分。 | 2 |  |
|  |  |  | 学校建有低碳生活展示、体验平台。 | 2 |  |
|  |  |  | 利用节能宣传周、全国低碳日等契机开展形式多样的宣传教育活动。 | 1 |  |
|  |  | 低碳实践 | 学校倡导选择步行、非机动车行、公共交通出行。 | 0.5 |  |
|  |  |  | 师生共同参与“光盘行动”、废旧用品义卖、无纸张化办公等低碳校园互动活动。 | 1 |  |
|  |  |  | 师生共同进行低碳技术的研发、应用与推广活动或低碳管理政策的研究与宣传活动。 | 1.5 |  |
| 4 | 低碳运行 | 可再生能源利用 | 因地制宜应用太阳能光热、光伏、地源/水源热泵等技术，每项以2分计，最高得6分。 | 6 | 17 |
|  |  | 校园绿化 | 校园绿地率达到45%以上; | 3 |  |
|  |  |  | 校园绿地率达到40%以上; | 2.5 |  |
|  |  |  | 校园绿地率达到35%以上; | 1.5 |  |
|  |  |  | 校园绿地率达到30%以上。 | 1 |  |
|  |  | 技术创新 | 学校近三年内新投入应用了纳入国家或北京市低碳技推广目录中的节能新技术、新产品、新材料； | 1 |  |
|  |  |  | 在采用以上技术、产品或材料后实现减排。 | 1.5 |  |
|  |  | 购买自愿减排量 | 学校近三年内购买绿电或CCER等自愿减排量。 | 2 |  |
|  |  | 绿色建筑 | 学校近三年新建建筑满足《绿色建筑评价标 准》三星级要求（无新建项目直接得分）； | 0.5 |  |
|  |  |  | 学校近三年有对既有建筑的绿色化改造，并符合《既有建筑绿色改造评价标准》要求。 |  |  |
|  |  | 校园废弃物处理 | 按照厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾配置容器，并安排专人负责管理; | 1 |  |
|  |  |  | 厨余垃圾采用就地资源化处理技术。 | 2 |  |

评分细则主要修订内容如下表。

表3 评分细则部分修订明细

| 序号 | 二级指标 | 细则修改前 | 细则修改后 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构建设 | 2. 学校主要领导担任机构负责人 | 2. 校长担任低碳运行管理机构负责人 | 顶层设计中应建立多部门统筹协调机制，由校长牵头开展议事协调事宜利于齐抓共管，形成合力。同时符合《北京市绿色学校创建标准》要求。 |
| 2 | 组织机构建设 | 无 | 4. 低碳运行管理机构定期召开低碳部署总结会议并建立记录档案 | 调研中发现部分高校的机构建设流于制度文件，缺乏定期总结记录 |
| 3 | 低碳规划及实施方案 | 学校定期编制低碳校园建设中长期规划，包括能源 利用、资源利用、减排措施等专项规划； | 1、将低碳学校建设纳入学校总体规划。 2、制定低碳学校建设专项规划。 3、制定低碳学校创建实施方案且明确年度低碳发展目标。 | 参考教委建议细化管理要求。 |
| 4 | 管理制度建设 | 学校设有寒暑假节能运行管理制度； | 制定低碳学校建设相关的能源资源合理消耗管理、绿化、垃圾分类、资源循环利用等方面的管理制度。制定1项得0.5分，最高得2分。 学校设有寒暑假节能运行管理制度;制定教职工低碳日常行为准则；建立学生低碳日常行为准则； 每项以0.5分计，共 1.5 分。 | 参考教委建议细化管理制度和评分细则。 |
| 5 | 碳排放报告与公示 | 学校实行低碳校园信息公开，定期公布全校碳排放总量、 结构、增长、减少及碳汇情况； | 按照地方标准DB11/T 1785要求，定期核算与报告碳排放量。 学校实行低碳校园信息公开，定期公布全校碳排放总量、结构、增长、减少及碳汇情况。 | 参考教委建议细化管理制度。 |
| 6 | 信息化管理（属于低碳管理） | 无 | 1.学校建立了在线能耗监测平台并运行有效 | 参考高校低碳联系人的意见，把运用智能化技术节能纳入评价范围，提倡通过能源监控平台的有效运行实现节能减碳。符合《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13号） |
| 7 | 低碳教学 | 1. 学校每学年至少开设3-4次校级低碳知识讲座 | 1. 学校利用线上线下等方式开设低碳、绿色、生态类专业课程和通识课程。 2. 学校建立了低碳人才培养方案及专业设置。3. 学校每年度至少开设3-4次校级低碳知识讲座，每次以1分计，最高得3分。 | 参考高校低碳联系人的意见，以及教育部发布的《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》，增加低碳人才培养评分细则项。 |
| 8 | 低碳科研 | 无 | 近三年开展的低碳相关课题研究、科技研发、科技成果转化项目，每开展1项得2分，最高得6分。 | 参考教委建议增加该项。 |
| 9 | 空气源利用（属于低碳运行） | 无 | 4.校园采用空气源利用技术，一定规模用于校园运行 | 调研中发现部分高校采用空气源利用技术，属于可再生能源利用，因此增加细则项。 |
| 10 | 技术创新（属于其低碳运行） | 无 | 学校近三年内新投入应用了纳入国家或北京市低碳技推广目录中的节能新技术、新产品、新材料； 在采用以上技术、产品或材料后实现减排。 | 参考高校低碳联系人的意见，高等学校应充分发挥科研作用，进行低碳技术创新。 |
| 11 | 购买自愿减排量（属于低碳运行） | 无 | 学校近三年内购买绿电或CCER等自愿减排量 | 参考北京市碳排放单位管理方式，鼓励高校参与自愿减排行动，引入自愿减排评分项。 |
| 12 | 绿色建筑（属于低碳运行） | 无 | 1. 学校近三年新建建筑满足《绿色建筑评价标准》三星级要求（无新建项目直接得分） 2. 学校近三年有对既有建筑的绿色化改造，并符合《既有建筑绿色改造评价标准》要求 | 参考高校低碳联系人的意见，鼓励高校在现有建筑基础上进行低碳化改造。同时符合《北京市绿色学校创建标准》要求。 |
| 13 | 校园废弃物处理（属于低碳运行） | 1. 校园垃圾分类处理。 | 1、按照厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾配置容器，并安排专人负责管理; 2、厨余垃圾采用就地资源化处理技术。 | 参考教委意见，细化垃圾分类处理细则，并新增厨余垃圾采用就地资源化处理技术评分项。 |

4、评价程序

在《导则》构建的低碳校园评价指标体系基础上，评价程序主要修订内容如下表。

表4 评价程序部分修订明细

| 序号 | 章、条编号 | 修改前 | 修改后 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1 评价启动 | 7.1.1 评价启动工作包括成立低碳校园评审组和制定评审工作计划。 7.1.2 评审组负责具体的评价工作，应由来自于低碳管理、低碳研究与实践等相关领域的具有高级技术职称的专家组成，并应指定一名专家担任评审组组长 7.1.3 评审工作计划应包括评价活动日程安排等内容。 | 7.1.1. 低碳校园评价应由独立于高校的第三方组织实施，高校自评时可参照本标准实施。 7.1.2. 第三方评审组负责具体的评价工作，应由来自于低碳管理、低碳研究与实践等相关领域的具有高级技术职称的专家组成，并应指定一名专家担任评审组组长。 7.1.3. 评审启动前应制定工作计划，包括评价活动日程安排等内容。 | 相对于2017版来说明确由第三方组织实施低碳校园评价，增加评价的客观性。 |

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

# 七、与国内外同类标准水平的对比情况

1.美国绿色建筑 LEED 标准

美国“大学校园气候承诺计划”（ACUPCC，American College & University Presidents Climate Commitment），在2006 年发起。目前，有近七百所学院与大学校长签署 ACUPCC，纷纷制定各自的碳中和计划。

针对大学校园的建筑设计、规划、运营，美国绿色建筑 LEED 标准在2007年首次发布了 School版本，经过不断的修正，目前已经发展为V4版本。LEED认证体系包含九大方面及若干指标，主要从整合过程、选址与交通、可持续场地、节水、能源与大气、材料与资源、室内环境质量、创新、区域优先这九个方面对建筑进行综合考察，并评估其对环境的影响。LEED标准分为认证级、银级、金级以及铂金级，在项目满足强制条文的情况下，得分40-49分为认证级，50-59分为银级，60-79分为金级，80分以上为铂金级。

在LEED评价标准中，学校的评价指标主要包括以下几个方面：

1. 可持续场地规划与设计：评价学校建筑是否充分考虑了场地条件、自然环境和社区因素。例如，是否优化了场地布局以减少对自然环境的干扰，是否充分利用了可再生资源和自然能源。

2. 水资源效率：考察学校建筑在水资源利用方面的效率。包括减少用水量、提高用水效率、收集和利用雨水等方面。例如，学校是否安装了节水器具、雨水收集系统以及灰水回收系统等。

3. 能源与环境：评估学校建筑的能源使用效率和环境性能。这包括优化建筑朝向、采用高效保温隔热材料、提高建筑气密性等措施，以降低建筑能耗。同时，评价学校是否充分利用可再生能源，如太阳能、风能等。

4. 材料与资源：关注学校建筑在材料选择和使用方面的环保性能。评价建筑是否采用了可再生、可回收、低挥发性有机化合物（VOC）等环保材料，以及是否实现了建筑废弃物的减量化、资源化和无害化处理。

5.室内环境质量：关注学校建筑的室内环境对师生健康的影响。评价指标包括空气质量、光照、温度、湿度等方面。例如，学校是否安装了新风系统、采用了低VOC的涂料和建材，以及是否优化了室内光照设计等。

6.创新与设计过程：鼓励学校建筑在设计、施工和运营过程中采用创新性的方法和技术。这包括采用先进的绿色建筑设计理念、应用新的绿色技术和材料等。

通过以上评价指标，LEED标准能够全面评估学校建筑在环境、能源、水资源、材料和室内环境质量等方面的性能，为学校建筑提供一套科学、有效的绿色评价标准。

2.英国绿色建筑 BREEAM标准

英国的BREEAM（Building Research Establishment Environmental Assessment Method）标准是全球领先的绿色建筑评价体系之一，它为建筑行业提供了一个全面的、基于性能的环境评估框架。在针对大学（High Education）版本的BREEAM评价标准中，特别考虑到了大学建筑的特点和需求，以确保其在环境可持续性、能源效率、资源利用和室内环境质量等方面达到最优状态。

BREEAM High Education版本的评价内容通常涵盖以下几个方面：

1. 管理与实践：关注校园建筑的管理策略和实践，包括环境政策的制定、绿色教育活动的开展以及可持续管理的实施等。

2. 能源：评估建筑的能源使用效率和节能措施。包括建筑的热工性能设计、高效供暖与制冷系统、可再生能源利用以及能源监测系统等方面。

3. 水资源：关注建筑的水资源管理，包括节水措施、雨水回收利用、废水处理及再利用等方面。

4. 交通与场地规划：评估校园内交通系统的可持续性，包括鼓励步行和骑行、优化交通流线、提供公共交通设施以及减少机动车使用等。同时，场地规划也是评价的重点，强调绿色空间的创造和开放空间的连接性。

5. 室内环境质量：关注建筑内部的环境质量，包括空气质量、噪音控制、自然采光和通风等方面。评价标准可能还会考虑空间的灵活性、舒适性和适应性，以满足不同教学活动和社交活动的需求。

6. 材料和资源：评估建筑所使用的材料和资源的可持续性。这包括选择可再生或可回收材料、减少材料浪费、优化建筑废料处理等。

7. 场地生态价值：强调建筑与其周围环境的相互关系，包括保护和增强校园内的生物多样性、优化绿地和景观设计、提升生态系统服务功能等。

8. 创新与健康：鼓励在高等教育建筑设计和运营过程中采用创新性的技术和方法，以提升建筑的可持续性并促进师生的健康与福祉。

在评价过程中，BREEAM High Education版本会根据各项指标对建筑进行打分，并根据得分情况授予不同的认证等级。这些认证等级可以作为学校展示其环境可持续性和绿色建筑承诺的重要依据，同时也有助于提升学校的声誉和吸引力。

3.日本绿色建筑 CASBEE 标准

日本的CASBEE（Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency）是一个用于评估建筑环境可持续性的评价体系，由日本的城市科学研究所（Institute of City Science）在2007年开发。评价边界的内部和外部被专门框定，分别进行评估，并明确将建筑周边区域纳入现场评估。

CASBEE评价体系的核心概念是BEE(建筑环境效率)。BEE是以Q(建筑环境质量)为分子，LR(建筑环境负荷)为分母计算得出的指标。CASBEE共有54个评估子项目，所有这些项目都被分配到各自的详细类别中，并以1到5分的范围进行评定。评估分为五个等级:优秀(S)，非常好(A)，好(B+)，稍差(B-)和差(C)。不同于其他国家的分数形式结果，BEE值评估结果表示为图表形式。

针对学校建筑的CASBEE评价指标，具体来说可能包括以下几个方面：

1. 室内环境质量（Q1）：评估学校建筑的室内环境，包括空气质量、温度、湿度、采光、噪音等是否满足学生的舒适性和健康需求。

2. 服务性能（Q2）：评价学校建筑的服务设施，如卫生设施、教学设施、体育设施等是否完善、便捷，能否满足学生的学习和生活需求。

3. 室外环境质量（Q3）：对学校建筑的周边环境进行评估，包括绿化、景观、空气质量、噪音等，以判断学校环境是否有利于学生的身心健康。

4. 能源效率（LR1）：评估学校建筑的能源使用情况，包括供暖、制冷、照明等系统的能效，以及可再生能源的利用情况。

5. 资源与材料效率（LR2）：对学校建筑在建设和运营过程中所使用的资源和材料进行评估，包括其可持续性、再利用性、回收性等。

6. 建筑用地的环境负荷（LR3）：对学校建筑所占用土地的环境负荷进行评估，包括土地使用效率、对周边环境的影响等。

在CASBEE评价体系中，每个子项都有相应的权重系数，最终的Q和LR得分是各个子项得分乘以其对应权重系数的结果之和。然后，通过计算建筑物的环境性能效率（Bee值），可以判断出学校建筑的可持续性水平。Bee值越高，表示学校的环境性能越好，对环境的影响越小。

需要注意的是，具体的CASBEE评价指标可能会根据学校建筑的实际情况和特定需求进行一定的调整和优化。因此，在实际应用中，需要结合具体情况进行评估。

4.澳大利亚绿色建筑 GREENSTAR 标准

澳大利亚的GREENSTAR标准中的Education版本是一个专为教育设施设计的绿色建筑评价体系。该版本旨在评估和提升教育建筑的环境性能，推动建筑行业向更可持续、更环保的方向发展。

评价指标方面，GREENSTAR Education版本主要关注以下几个方面：

1.能源效率：这一指标评估教育建筑的能源消耗情况，包括建筑围护结构的保温性能、高效供暖与制冷系统的使用、可再生能源的集成等。通过提高能源效率，减少碳排放，有助于实现可持续能源目标。

2.水资源管理：这一指标关注教育建筑的水资源使用情况，包括节水措施的实施、雨水回收与利用、废水处理及再利用等。通过科学的水资源管理，有助于减少水资源的浪费，提高用水效率。

3.室内环境质量：室内环境质量是教育建筑中至关重要的一个方面，包括空气质量、噪声控制、自然采光和通风等。这一指标旨在创造一个健康、舒适的学习环境，提高学生的学习效率和身心健康。

4.材料与资源：这一指标关注教育建筑在建设和运营过程中所使用的材料和资源，强调选择可再生、可回收或低环境影响的材料，减少建筑废料，优化资源利用。

5. 场地与生态：教育建筑的场地规划和生态价值也是评价指标之一。这包括场地内的绿化和景观设计、生物多样性的保护、生态系统服务的提升等，有助于创造一个绿色、生态的校园环境。

6.创新与研发：GREENSTAR还鼓励在教育建筑的设计、建设和运营过程中采用创新性的技术和方法，推动绿色建筑技术的研发和应用。

完成建筑输入工作表后，根据每个类别中每个信用的审查和预测分数，可以得出建筑的预测等级。这个等级将基于上述指标的综合评估，从而确定教育建筑在GREENSTAR标准下的表现。

此外，GREENSTAR标准通过设定不同的评级等级，如四星认证为最佳实践，五星认证为澳大利亚卓越者，六星认证为世界领导者，来区分和认可不同水平的环境绩效。这种评级体系有助于激励建筑行业不断提升绿色建筑的设计、建设和运营水平。

5.德国绿色建筑 DGNB 标准

德国绿色建筑DGNB标准中的教育设施（Educational Facilities）版本是专门针对教育类建筑进行环境性能和可持续性的评估。以下是该版本中的主要评价指标：

1. 环境质量与健康：这一指标关注教育设施内部的空气质量、光环境、声环境以及热舒适度等。通过确保良好的室内环境质量，有助于提升学生的学习效率和身心健康。

2. 能源效率与可再生能源：DGNB标准强调教育设施的能源效率，包括建筑围护结构的保温性能、高效供暖与制冷系统的应用等。同时，鼓励使用可再生能源，如太阳能、风能等，减少对传统能源的依赖。

3. 水资源管理与节水措施：教育设施的水资源管理也是评价的重要指标之一。这包括雨水收集与利用、废水处理及再利用、节水器具的使用等，旨在减少水资源的浪费并提高用水效率。

4. 材料与资源利用：DGNB标准关注教育设施在建设和运营过程中所使用的材料和资源。鼓励选择可再生、可回收或低环境影响的材料，优化资源利用，减少建筑废料。

5. 场地规划与生态设计：教育设施的场地规划和生态设计也是评价指标之一。这包括场地的绿化和生态修复、生态廊道的建立、生物多样性的保护等，有助于创造一个绿色、生态的校园环境。

6. 经济性与社会价值：除了环境性能外，DGNB标准还关注教育设施的经济性和社会价值。这包括建筑的全寿命周期成本分析、物业价值稳定性评估以及社会文化和功能质量的考量等。

此外，DGNB标准还强调教育设施的灵活性，例如在暑假、寒假等人员变化情况下的适应性。

6.新加坡Green Mark绿色建筑评价标准

新加坡Green Mark绿色建筑评价标准体系，以建筑物的全寿命周期中的环境友好、可持续发展等理念为核心理念，用于评价绿色建筑和绿色校园的评价。以下是该标准的主要评价指标：

1.能源效率：能源效率部分包括除空调外按总建筑面积计算的能源效率，和照明、空调、公共区域、办公设备、可再生能源等多方面的能源使用情况。

2.水资源利用效率：该指标关注建筑在用水方面的节约和管理，包括水资源的监测和管控、废水处理及再利用、节水器具的选择等。通过提高水资源利用效率，有助于减少水资源的浪费，实现水资源的可持续利用。

3.室内环境质量监测：室内环境质量监测是Green Mark绿色建筑评价标准中不可或缺的一部分。该指标关注建筑内部空气质量、噪声水平、光环境等因素，确保建筑内部环境舒适、健康。通过对室内环境质量的监测和改善，有助于提高居民或使用者的生活和工作质量。

综上所述，国外指导绿色校园建设的主要是绿色建筑相关标准所细分出校园设计建设和评价标准。就评价机制而言，我国和新加坡的绿色建筑评价都是通过政府组织进行评价的，这与美国和英国依赖非政府研究协会实施评价、以市场为主导地位的商业化运作模式不同。

一方面，绿色建筑并不能完全反应高校的低碳情况，除了普通的基础建筑，高校中含有多种用途的多功能建筑，并且高校的管理和运行影响了整体的碳排放情况；另一方面，绿色建筑更多关注了学校的环境影响和可持续发展，对于碳排放和低碳程度的关注度不高，且国际上对于高校绿色校园的评价指标比较苛刻，在现阶段中国大部分高校不存在全生命周期评价的条件；最后，国际上对于绿色校园的评价是一项单独的评价活动，并未将其结果与碳资产联系起来。因此，我国在绿色建筑的评价标准基础上，建立了与碳市场相适应的，更适合国内现状的教育、科研、校园建设、社会实践和环境等多元评价体系。

# 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

本标准为推荐性标准。一则，根据《中华人民共和国标准化法》的规定“保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准”。二则，我国的低碳建设工作整体上处于初始阶段，各方面条件均不成熟，高等学校亦如是。因此，本标准应属推荐性标准范畴。

# 九、贯彻技术规范的要求和措施建议

1、做好标准的宣传贯彻工作，把低碳校园建设纳入高校的考核范围。

2、做好参评人员的培训工作。

3、组织试点评价，积累经验和数据，并作适当完善。

# 十、其他应说明的事项

无。

# 十一、附件

指标权重计算过程

附件：

指标权重计算过程

1 层次分析法

层次分析法的原理，是在分析一个现象或问题之前，首先将现象或问题根据它们的性质分解为有关因素，并根据它们之间的关系分类而形成一个多层次的结构模型。然后通过经验或专家，来判断和衡量低层因素对高层因素的相对重要性，并根据重要性的程度得出权重排序，进而可以量化分析比较。

1.1步骤详解

（1）构建层次评价模型

（2）构造判断矩阵

由专家利用 1 － 9 比例标度法，对四个一级指标进行两两比较，并对数字量化两个指标间的相对重要程度，数字的取值所代表的的意义见表 4。

表1 标度解释

| 标度aij | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | i 因素与 j 因素相同重要 |
| 3 | i 因素与 j 因素稍微重要 |
| 5 | i 因素与 j 因素较为重要 |
| 7 | i 因素与 j 因素非常重要 |
| 9 | i 因素与 j 因素绝对重要 |
| 2，4，6，8 | 两个判断之间的中间状态对应的标注 |
| 倒数 | j 因素与 i 因素比较，判断值aji=1/aij |

（3）一致性检验

（4）计算结果

表1 一级指标权重

| 指标 | 权重 |
| --- | --- |
| 碳排放强度 | 0.3633 |
| 管理机制建设 | 0.2798 |
| 低碳文化建设 | 0.2089 |
| 可再生能源利用 | 0.0721 |
| 其他减排措施 | 0.0758 |

表2 二级指标权重

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 校园碳排放强度 | 校园单位建筑面积碳排放量 | 0.1817 |
|  | 校园生均碳排放量 | 0.1817 |
| 管理机制建设 | 组织机构建设 | 0.1622 |
|  | 管理制度建设 | 0.0758 |
|  | 信息化管理 | 0.0418 |
| 低碳文化建设 | 低碳文化教育 | 0.1157 |
|  | 校园文化传承 | 0.0723 |
|  | 低碳生活实践 | 0.0209 |
| 可再生能源利用 | 光热利用 | 0.0180 |
|  | 光电利用 | 0.0181 |
|  | 浅层地热利用 | 0.0180 |
|  | 空气源利用 | 0.0180 |
| 其他减排措施 | 校园碳汇 | 0.0320 |
|  | 低碳技术创新 | 0.0170 |
|  | 购买自愿减排量 | 0.0163 |
|  | 绿色建筑 | 0.0058 |
|  | 校园废弃物处理 | 0.0047 |

表3 其他指标权重

| 目标层 | 指标层 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 组织机构建设 （共100%） | 学校设有校级低碳校园建设的议事协调机构 | 0.7625 |
|  | 校长担任议事协调机构负责人 |  |
|  | 学校每年下达减排量化任务指标，明确责任人并进行考核验收 |  |
|  | 议事协调机构定期召开低碳部署总结会议并建立记录档案 | 0.2375 |
| 低碳文化教育（共100%） | 学校每学年至少开设3-4次校级低碳知识讲座 | 0.4313 |
|  | 学校采用小贴士、校园报纸、网站、视频等方式宣传及普及低碳知识 |  |
|  | 学校开设低碳、绿色、生态类通识课程 | 0.2812 |
|  | 学校建立了低碳人才培养方案及专业设置 | 0.2875 |

说明：其他指标为本次调研中增加的评价内容，采用主观打分法确定权重。

1.2 客观赋值法

客观赋值法（CRITIC权重法）是一种基于数据波动性的客观赋权法。其思想在于两项指标，分别是波动性(对比强度)和冲突性(相关性)指标。对比强度使用标准差进行表示，如果数据标准差越大说明波动越大，权重会越高；冲突性使用相关系数进行表示，如果指标之间的相关系数值越大，说明冲突性越小，那么其权重也就越低。权重计算时，对比强度与冲突性指标相乘，并且进行归一化处理，即得到最终的权重。

1.2.1步骤详解

（1）获取数据

假设现有一组数据，有m个待评价对象，n个评价指标，构成原始数据矩阵X：

（2） 数据标准化

数据标准化的主要目的就是消除量纲影响，使所以数据能用统一的标准去衡量。

对于正向指标：

对于逆向指标：

（3）计算信息承载量

波动性：

其中为每个指标（列）数据均值

冲突性：

计算冲突性时要用到指标的相关性矩阵，计算公式如下：

则，冲突性计公式：

其中rij表示第i个指标与第j个指标的相关系数

信息量：

（4）计算权重

（5）计算结果

| CRITIC权重计算结果 |
| --- |
| 项 | 指标变异性 | 指标冲突性 | 信息量 | 权重 |
| X1 | 1.453 | 2.706 | 3.931 |  |
| X2 | 2.054 | 2.401 | 4.931 | 33.75% |
| X3 | 1.989 | 2.390 | 4.753 | 33.84% |
| X4 | 1.069 | 3.579 | 3.826 | 32.40% |
| X5 | 1.703 | 7.332 | 12.488 |  |
| X6 | 2.075 | 7.383 | 15.324 | 13.99% |
| X7 | 1.989 | 6.657 | 13.241 | 11.62% |
| X8 | 1.989 | 8.347 | 16.602 | 14.33% |
| X9 | 1.703 | 6.561 | 11.175 | 9.47% |
| X10 | 1.453 | 5.998 | 8.712 | 8.63% |
| X11 | 2.054 | 6.560 | 13.475 | 11.95% |
| X12 | 1.989 | 7.776 | 15.467 | 13.80% |
| X13 | 2.054 | 8.567 | 17.598 | 16.19% |
| X14 | 1.069 | 8.683 | 9.282 |  |
| X15 | 2.075 | 7.726 | 16.036 | 21.37% |
| X16 | 1.069 | 6.892 | 7.367 | 11.97% |
| X17 | 1.453 | 6.743 | 9.794 |  |
| X18 | 1.069 | 9.591 | 10.253 | 14.90% |
| X19 | 2.054 | 7.141 | 14.668 | 19.27% |
| X20 | 1.703 | 6.869 | 11.700 |  |
| X21 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% |
| X22 | 1.069 | 9.036 | 9.660 | 13.58% |
| X23 | 1.703 | 7.694 | 13.105 | 18.91% |
| X24 | 1.703 | 4.880 | 8.312 | 31.23% |
| X25 | 1.875 | 4.995 | 9.368 | 34.08% |
| X26 | 2.054 | 3.978 | 8.171 | 34.69% |
| X27 | 1.578 | 4.013 | 6.331 | 100.00% |
| X28 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% |

注：X1-X28为2017版导则的不同评分细则，空白项非原版内容。

CRITIC权重以评价指标的变异性和评价指标间的冲突性作为标准进行计算；
  第一：指标变异性使用标准差进行衡量，标准差越大则权重越大；
  第二：冲突性使用指标之间的相关系数进行衡量，指标之间相关性越强则冲突性较低，权重越小；
  第三：信息量计算方式为指标变异性与冲突性指标之间的乘积；
  第四：最终权重是由信息量进行归一化计算得到。

根据北京市73家高等学校的排放数据和15份调研问卷，修订版本采用层次分析法结合客观赋值法（CRITIC权重法）确定细则的评分标准。

| 总体目标 | 一级指标 | 二级指标 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳校园建设 | 校园碳排放强度 | 校园单位建筑面积碳排放量 | Qs <基准值 | 18 |
|  |  |  | 基准值<Qs<基准值*150% | 12 |
|  |  |  | 基准值*150%<Qs<基准值*200%; | 6 |
|  |  |  | 基准值*200%<Qs。 | 0 |
|  |  | 校园生均碳排放量 | Qs <基准值 | 18 |
|  |  |  | 基准值<Qs<基准值*150% | 12 |
|  |  |  | 基准值*150%<Qs<基准值*200%; | 6 |
|  |  |  | 基准值*200%<Qs。 | 0 |
|  | 管理机制建设 | 组织机构建设 | 学校设有校级低碳校园建设的议事协调机构 | 4 |
|  |  |  | 校长担任议事协调机构负责人 | 4 |
|  |  |  | 学校每年下达减排量化任务指标，明确责任人并进行考核验收 | 4 |
|  |  |  | 议事协调机构定期召开低碳部署总结会议并建立记录档案 | 3.5 |
|  |  | 管理制度建设 | 学校制定的发展规划中，包括能源利用、资源利用、减排措施等专项规划; | 1 |
|  |  |  | 学校设有低碳校园建设专项资金筹集和使用制度，在制度上固定专项资金的筹集渠道和方式 | 1 |
|  |  |  | 学校设有低碳校园建设专家咨询制度，定期聘请专家提供咨询意见; | 1 |
|  |  |  | 学校实行低碳校园信息公开，定期公布全校碳排放总量、结构、增长、减少及碳汇情况; | 1 |
|  |  |  | 学校设有寒暑假节能运行管理制度; | 1 |
|  |  |  | 学校建立奖励制度，定期对在低碳校园建设方面做出显著成绩的集体和个人给予奖励: | 1 |
|  |  |  | 学校建立能源、资源等管理人员培训制度，对专业人员定期进行业务培训。 | 1.5 |
|  |  | 信息化管理 | 学校建立了能耗信息化管理系统并运行有效 | 4 |
|  | 低碳文化建设 | 低碳文化教育 | 学校每学年至少开设3-4次校级低碳知识讲座 | 3 |
|  |  |  | 学校采用小贴士、校园报纸、网站、视频等方式宣传及普及低碳知识 | 1.5 |
|  |  |  | 学校开设低碳、绿色、生态类通识课程 | 3.5 |
|  |  |  | 学校建立了低碳人才培养方案及专业设置 | 3.5 |
|  |  | 校园文化传承 | 学校在建设中保留校园传统建筑、景观和设施 | 2.5 |
|  |  |  | 学校利用现有资源进行低碳生活体验展示 | 5 |
|  |  | 低碳生活实践 | 学校倡导选择步行、非机动车行、公共交通出行 | 0.5 |
|  |  |  | 师生共同参与“光盘行动”、废旧用品义卖、无纸张化办公等低碳校园互动活动 | 1 |
|  |  |  | 师生共同进行低碳技术的研发、应用与推广活动或低碳管理政策的研究与宣传活动。 | 1.5 |
|  | 可再生能源利用 | 光热利用 | 校园采用光热利用技术，一定规模用于校园运行 | 2 |
|  |  | 光电利用 | 校园采用光电利用技术，一定规模用于校园运行 | 2 |
|  |  | 浅层地热利用 | 校园采用浅层地热利用技术，一定规模用于校园运行 | 2 |
|  |  | 空气源利用 | 校园采用空气源利用技术，一定规模用于校园运行 | 2 |
|  | 其他减排措施 | 校园碳汇 | 校园绿地率达到45%以上; | 3 |
|  |  |  | 校园绿地率达到40%以上; | 2.5 |
|  |  |  | 校园绿地率达到35%以上; | 1.5 |
|  |  |  | 校园绿地率达到30%以上; | 1 |
|  |  | 低碳技术创新 | 学校近三年内新投入应用了低碳、节能相关的技术专利并有效减排 | 1.5 |
|  |  | 购买自愿减排量 | 学校近三年内购买绿电或CCER等自愿减排量 | 1.5 |
|  |  | 绿色建筑 | 学校近三年新建建筑满足《绿色建筑评价标 准》三星级要求（无新建项目直接得分） | 0.5 |
|  |  |  | 学校近三年有对既有建筑的绿色化改造，并符合《既有建筑绿色改造评价标准》要求 |  |
|  |  | 校园废弃物处理 | 校园垃圾分类处理 | 0.5 |