ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

北京市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

汽车维修业大气污染物排放标准

Emission standards of air pollutants for vehicle maintenance and repair industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市环境保护局

北京市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　大气污染物排放控制要求	4

5　监测与检测	5

6　实施与监督	6

附录A（规范性附录）　工艺措施和管理要求	7

参考文献	8

前  言

本标准为全文强制。

自标准实施之日起，北京市汽车维修业大气污染物排放按照本标准执行，不再执行DB11/501《大气污染物综合排放标准》。

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市人民政府与201*年**月**日批准。

本标准由北京市环境保护局组织实施。

本标准起草单位：北京市环境保护科学研究院、中国科学院生态环境研究中心。

本标准主要起草人： 聂磊、高喜超、潘涛、邵霞、郝郑平、李国昊、任培芳、闫磊、袁勋、王敏燕、王海林、何万清、高美平

引  言

为控制北京市汽车维修业大气污染物的排放，改善区域大气环境质量，引导汽车维修业的生产工艺和污染治理技术的发展方向，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》，制定本标准。

汽车维修业大气污染物排放标准

范围

本标准规定了汽车维修业大气污染物排放的控制要求，以及标准的实施与监督等相关规定。

本标准适用于现有汽车维修企业的大气污染物排放管理，以及新建、改建、扩建汽车维修企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。

汽车维修企业内的加热炉执行DB11/501《大气污染物综合排放标准》。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 15432  环境空气  总悬浮颗粒物的测定  重量法

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 23985  色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法

GB/T 23986  色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

HG/T 4570 汽车用水性涂料

HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 583  环境空气 苯系物的测定  固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584  环境空气 苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 732  固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2537 环境标志产品技术要求 水性涂料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

汽车维修企业 vehicle maintenance and repair plant

从事汽车修理、维护和保养服务的企业。本标准中汽车维修企业指符合GB/T16739.1-2004或GB/T16739.2-2004的要求并含有涂漆工序的汽车维修企业，不包括从事油罐车、化学品运输车等危险品运输车辆维修的企业。

喷烤漆房 spray booths

可以加热空气介质，并在其中进行喷漆、烘烤作业的装置。

底漆 primer

多层涂装时，直接涂到经过前处理的底材上的涂料。

中涂 intermediate paints

多层涂装时，施涂于底涂层与面涂层之间的涂料。

底色漆 base coats

表面需涂装罩光清漆的色漆。

【HG/T 4570-2013 3.5】

本色面漆 solid color paints without clearcoat

表面不需涂装罩光清漆的实色漆。

【HG/T 4570-2013 3.6】

罩光清漆 overcoat varnishes

涂于面漆之上形成保护装饰涂层的清漆

【HG/T 4570-2013 3.4】

即用状态  ready for use

原料产品调配好即可用于生产的状态。

挥发性有机物 volatile organic compounds

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

非甲烷总烃 non-methane hydrocarbons

采用HJ/T 38 规定的监测方法，检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称（以碳计）。本标准使用“非甲烷总烃（NMHC）”作为排气筒及无组织挥发性有机物排放的综合控制指标。

苯系物 benzene homologues

苯系物是指分子式中只含有一个苯环的芳烃统称。本标准中的苯系物仅包括苯、甲苯、二甲苯（间、对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1，2，3-三甲苯、1，2，4-三甲苯和 1，3，5-三甲苯）、乙苯及苯乙烯合计。无标气物种以甲苯计。

无组织排放 fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

无组织排放监控点浓度限值 concentration limit at fugitive emission reference point

监控点的污染物浓度在任何1小时的平均值不应超过的限值。

水性涂料 water based coatings

以水为溶剂或以水为分散介质的涂料。

【HJ 2537-2014 3】

挥发性有机物控制设备 control device for VOCs

处理挥发性有机物的燃烧装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或其他有效的污染控制设备。

【DB11/501-2007 3.15】

现有污染源 existing pollution source

本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的工业企业或生产设施。

新建污染源 new pollution source

本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的建设项目。

大气污染物排放控制要求

时段划分

现有污染源自本标准实施之日起至2016年12月31日止执行第Ⅰ时段的排放限值，自2017年1月1日起执行第Ⅱ时段的排放限值。

新建污染源自本标准实施之日起执行第Ⅱ时段的排放限值。

排放限值、技术与管理规定未划分时段的，则自本标准实施之日起执行。

涂料要求

汽车维修过程中使用的处于即用状态的涂料挥发性有机物含量限值应执行表1规定的限值。

涂料挥发性有机物含量限值

单位：g/L

| 涂料种类 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底漆 | 670 | 540 |
| 2 | 中涂 | 550 | 500 |
| 3 | 底色漆（效应颜料漆、实色漆） | 750 | 420 |
| 4 | 罩光清漆 | 560 | 450 |
| 5 | 本色面漆 | 580 | 420 |
| 水性涂料挥发性有机物含量按照GB/T 23986-2009中10.4进行计算。 |

排气筒排放限值

汽车维修过程中，排气筒排放的大气污染物浓度应执行表2规定的限值。

大气污染物排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | 1 | 0.5 |
| 苯系物 | 20 | 10 |
| 非甲烷总烃 | 30 | 20 |

无组织排放大气污染物监控点浓度限值

无组织排放监控点大气污染物浓度应执行表3规定的限值。

无组织排放监控点浓度限值

单位：mg/m3

| 监控位置 | 苯 | 苯系物 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间门口或露天操作工位旁1米处 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 汽车维修具有独立车间的监测车间门口，无独立车间的监测露天操作工位旁1米处。 |

工艺措施和管理要求

工艺措施和管理要求见附录A。

监测与检测

涂料挥发性有机物含量测定

按照GB/T 3186的规定对即用状态涂料取样，涂料挥发性有机物含量测定应按照表4规定的方法执行。本标准规定的水性涂料根据GB/T 23986-2009的10.4核算。

涂料挥发性有机物含量测定方法

| 序号 | 涂料类型 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型涂料 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 | GB/T 23985 |
| 2 | 水性涂料 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 | GB/T 23986 |

排气筒监测

应按DB11/? 的规定设置废气采样口和采样平台，并满足GB/T 16157和HJ/T 397规定的采样条件。

排气筒废气的监测采样应按照GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。

无组织排放监测

汽车维修企业大气污染物无组织排放监测应按HJ/T55的规定执行。

无组织监测点位设在车间门或窗口1m，距离地面1.5m以上位置处，无车间露天操作的无组织监测点位设在操作工位旁1米处；监控点的数量不少于3个，并选取浓度最大值。

大气污染物的测定方法按表5执行。

大气污染物的分析测定应按照表5规定的方法执行。

大气污染物测定方法

| 序号 | 污染物项目 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固定相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 583 HJ 584 HJ 734 |
| 2 | 苯系物 |  |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定-气相色谱法 | HJ/T 38 |
| 4 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
| 注：本标准实施之日后，国家再行发布的使用的大气污染物分析方法也应执行。 |

监测工况要求

对于建设项目环境保护设施竣工验收监测或限期治理后的监测，采样期间的工况不应低于设计工况的75%。对于监督性监测，不受工况和生产负荷限制。

生产设施应采用合理的通风措施，不应稀释排放。

实施与监督

本标准由市和区（县）环境保护行政主管部门统一监督实施。

在任何情况下，汽车维修企业均应遵守本标准的大气污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对设施进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

（规范性附录）
工艺措施和管理要求

含挥发性有机物原辅材料在运输和储存过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。

应设置专门的调漆室，并安装集气系统，保证调配环节产生的挥发性有机物经由集气系统导入污染控制设备，达标排放。

使用溶剂型涂料的喷枪，应密闭清洗。

喷漆和烘干操作应在喷烤漆房内完成，产生的挥发性有机物集中收集并导入挥发性有机物处理设备，达标排放。

采用非原位再生吸附处理工艺，应按审定的设计文件要求确定吸附剂的使用量及更换周期，每万m3/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1m3，更换周期不应长于1个月。购买吸附剂的相关合同、票据至少保存三年。

废吸附剂应交由持有危险废物经营许可证的单位进行处置或综合利用，相关的合同、票据至少保存三年。

废溶剂、沾有涂料或溶剂的棉纱\抹布等废弃物应放入具有标识的密闭容器中，定期处理，并记录处理量和去向。

汽车维修企业需要做以下记录，并至少保存三年。记录包括但不限于以下内容：

（1）每月各种含挥发性有机物原辅材料（涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等）的使用量，回收和处置量；

（2）每种含挥发性有机物原辅材料中挥发性有机物的含量；

（3）喷烤漆房设计风量；

（4）过滤材料的更换和处置记录；

（5）采用挥发性有机物污染控制设备，应记录保养维护事项，并每日记录主要操作参数。

参 考 文 献

- EPA Method-18。

- 国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》编委会．空气和废气监测分析方法．北京：中国环境科学出版社，2003，第四版增补版。

- 北京市环境保护局《北京市固定源大气污染物排放连续监测验收技术规范》。

_________________________________