北京市地方标准

建筑施工扬尘污染防治技术导则

（征求意见稿）

编 制 说 明

标准编制组

2018年10月

目  录

1	任务来源和工作过程	1

1.1	任务来源	1

1.2	编制单位	2

1.3	工作过程	2

2	制定标准的必要性和意义	4

2.1	制定标准的必要性	4

2.2	制定标准的意义	5

3	制定标准的原则和依据	8

3.1	制定标准的原则	8

3.2	制定标准的依据	8

4	国内外相关标准现状与发展趋势	12

4.1	国家相关标准	12

4.2	国内城市相关标准	12

4.3	美国加州标准	13

5	排放限值制定依据	16

5.1	北京市施工工地监控项目	22

5.2	排放限值研究	23

5.3	超标率分析	25

5.4	排放限值确定	31

6	作为推荐性标准的依据和风险	33

6.1	作为推荐性标准的依据	33

6.2	推荐性标准实施的风险	33

# 任务来源和工作过程

## 任务来源

2018年7月12日，中共北京市委和北京市人民政府印发了《关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出要“坚决打赢蓝天保卫战”，以细颗粒物(PM2.5)来源解析为基础，紧扣大气污染结构的变化，聚焦柴油货车、扬尘、挥发性有机物等重点防治领域，针对工程减排向管理减排转变的趋势特征，编制实施蓝天保卫战三年行动计划。2018年底前，市政府制订空气质量限期达标规划，并向社会公开。2020年与2017年相比，全市氮氧化物、挥发性有机物减排20%，交通领域大气污染物减排30%，各区降尘量下降30%，实现空气质量明显改善。《意见》在“坚决打赢蓝天保卫战”中对“打好扬尘污染管控战”做了重点部署，提出严格施工扬尘控制要求，2018年底前，制订施工场界扬尘无组织排放标准。

2018年9月14日，北京市人民政府印发了《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划（京政发[2018]22号）》（以下简称《三年行动计划》），《三年行动计划》提出“坚持标本兼治，推进扬尘污染管控精细化”，要求2018年底前，北京市环保局制订全市建筑施工扬尘排放标准。

2018年9月29日，为了落实北京市打好污染防治攻坚战，北京市质量技术监督局在其印发的《2018年北京市地方标准制修订增补项目计划（京质监发[2018]86号）》中增补了《建筑施工扬尘排放标准》（项目编号：20181166），该标准属于“一类”和“强制性标准”，项目主管部门为北京市环境保护局，项目主要起草单位为北京市环境保护科学研究院。

2018年11月初，北京市环境保护局向北京市质量技术监督局发了《关于变更“建筑施工扬尘排放标准”标准名称和性质的函》，要求将标准名称由“建筑施工扬尘排放标准”变更为“建筑施工扬尘污染防治技术导则”，标准性质由“强制性标准”变更为“推荐性标准”。变更理由如下：一是《环境行政处罚办法》规定“经环境保护主管部门认定的有效性数据，可以作为认定违法事实的证据”，然而《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》将有效性审核取消后，没有替代的判定方法，如将在线监测数据作为认定违法事实的依据无法满足前述规定的法定条件；二是现有关于在线监测设备的校准和校验的规定均由国家推荐性标准规定，没有强制性规定，无法保证企业按时进行检定和校准，进而导致数据的准确性很难判断。

## 编制单位

起草单位：北京市环境保护科学研究院。

起草人：黄玉虎、秦建平、孙雪松、石爱军、曲松、宋博、李贝贝、刘李阳。

## 工作过程

《建筑施工扬尘污染防治技术导则》制定工作过程如下所述：

2018年3月6日，北京市环保局应急处组织召开了“《建筑施工扬尘排放标准》立项工作部署会”，参会部门包括北京市环保局科技和国际合作处、环境监测中心、北京市环科院，会议确定了标准研究内容。

2018年3月29日，北京市环保局应急处组织召开了“标准立项进展讨论会”，参会部门包括北京市环保局法制处、科技和国际合作处、环境监察总队（环境监察处）、北京市环科院，会议讨论标准的法律依据，以及向北京市质量技术监督局申报标准修订增补项目的进展情况。

2018年4月13日，北京市环科院在北京市环保局应急处的带领下，对《北京市施工工地监控项目》进行调研，了解目前北京市施工扬尘在线监测情况，参会单位包括北京城市建设研究发展促进会和北京欧禄森环保科技有限公司。

2018年4月16日，北京市环保局应急处带领北京市环科院前往辽宁省环保厅，调研《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）的制定及实施情况，参会单位包括辽宁省环保厅和辽宁省环境监测站。

2018年4月18日，北京市环保局应急处带领北京市环科院前往陕西省环保厅，调研《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）的制定及实施情况，参会单位包括陕西省环保厅、陕西省监测站、西安市环保局、西安市城建委。

2018年4月23日，北京市环保局科技和国际合作处组织召开了“标准调度会”，李晓华副局长参加会议，北京市环保局应急处汇报了《建筑施工扬尘排放标准》进展情况，参会部门包括北京市环保局大气处、辐射噪声处、土处、监测处、应急处、水处、监测中心、北京市环科院。

2018年5月17日，北京市环科院和北京市环保局签订了北京市地方标准《建筑施工扬尘排放标准》制修订项目申报书。

2018年6月-10月，北京市环科院在大兴新机场工地和通州环球影城工地开展了多次施工扬尘PM10自动监测仪手工采样比对测试。

2018年8月1日，北京市环保局于建华总工调度《关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》中2018年任务，北京市环科院汇报了“制订施工场界扬尘无组织排放标准”的工作进展。

2018年8月8日，北京市环保局应急处组织召开了“《建筑施工扬尘排放标准》推进会”，参会部门包括北京市环保局法制处、监察总队、监测中心和北京市环科院。其中，监察总队介绍了热点网格工作情况，监测中心介绍了“建筑工地颗粒物在线监测系统技术规范”工作进展，北京市环科院介绍了“建筑施工扬尘排放标准”工作进展。

2018年8月14日，北京市环保局应急处召开“《建筑施工扬尘排放标准》数据比对工作推进会”，邀请国内外相关的颗粒物在线监测仪器厂商参与讨论，参会部门包括北京市环科院、北京市环境监测中心。

2018年9月19日，北京市环保局于建华总工专题组织召开“《建筑施工扬尘排放标准》进展第二次调度会”，参会部门包括北京市环保局应急处、北京市环科院。

2018年10月22日，北京市环保局于建华总工专题组织召开“《建筑施工扬尘排放标准》进展第三次调度会”，参会部门包括北京市环保局应急处、科技和国际合作处、北京市环科院。

2018年10月29日，北京市环科院编制了《建筑施工扬尘污染防治技术导则》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿），并提交给北京市环保局应急处、科技和国际合作处。

# 制定标准的必要性和意义

## 制定标准的必要性

### 施工扬尘是PM2.5源解析主要源

2018年5月14日，北京市发布了新一轮的细颗粒物（PM2.5）来源解析最新研究成果。研究表明，北京市全年PM2.5主要来源中本地排放占三分之二，区域传输占三分之一，2017年PM2.5年均浓度58微克/立方米中区域传输贡献约20微克/立方米。随着污染级别增大，区域传输贡献上升，重污染日区域传输占55%-75%。

此次研究的主要结论表明，北京市全年PM2.5主要来源中本地排放占三分之二，现阶段本地排放贡献中，移动源、扬尘源、工业源、生活面源和燃煤源分别占45%、16%、12%、12%和3%，农业及自然源等其他约占12%；移动源中在京行驶的柴油车贡献最大，扬尘源中建筑施工和道路扬尘并重。

### 施工扬尘是PM2.5源清单主要源

由2016年北京市各类污染源PM2.5排放分担率可以看出，北京市PM2.5首要来源是扬尘源，占PM2.5排放总量的69%。在扬尘源中，施工扬尘为首要污染源，占排放总量的41%；其次为道路扬尘源，占排放总量的25%；土壤扬尘排放量最少，占总排放量的3%。

由2016年北京市各类污染源PM10排放分担率可看出，北京市PM10首要来源是扬尘源，占PM10排放总量的88%；在扬尘源中，施工扬尘是首要排放源，占排放总量的56%；其次为道路扬尘源，占排放总量的29%；土壤扬尘排放量占比最少，为3%。此外，施工工地又是道路扬尘的主要影响参数（道路积尘负荷）的主要来源。

PM10排放分担率与PM2.5相比，可发现扬尘源的PM10排放分担率大于PM2.5分担率；其他源则呈现出相反的规律。表明扬尘源中，粗颗粒物所占的比重相对较高，其他源细颗粒物比重相对较大。

2014年APEC保障措施评估结果表明，工地停工对APEC期间空气质量改善效果的贡献率占19.9%。《北京市主要大气污染物排放清单（2016年度）》指出，施工扬尘对一次PM10和一次PM2.5排放量的贡献分别为55%和40%。北京市建设项目多、施工面积大，施工扬尘污染是改善空气质量的难点之一。综上所述，控制施工扬尘污染对于改善北京环境空气质量具有重要意义。

### 减少施工扬尘可以保证人体健康

扬尘可以导致环境空气中颗粒物浓度的增加，特别在扬尘源附近，低空排放的扬尘会造成局地环境颗粒物浓度大幅度上升。扬尘可以随着空气流动进入人类活动的房间后沉积或通过静电吸附在窗台、桌面、地面上，通过干湿沉降降落在汽车、室外广场，可以污染户外活动人员皮鞋和衣领的清洁，沉降到植物叶面的扬尘颗粒物可以阻碍植物的生长，较小粒径的扬尘颗粒物可以通过呼吸进入人体而影响人体健康。

扬尘污染对在施工现场作业的工人和场地周边活动人员的身体健康有着严重的危害。进入空气中的扬尘颗粒物表面可以吸附空气中的各种有害气体及其他污染物，成为它们的载体，如：可以承载重金属、强致癌物质多环芳烃及细菌等。携带有重金属、酸性氧化物、多环芳烃等有毒有害物质的颗粒物对人体的呼吸系统的健康有严重影响，如：暴露于水泥尘中是食道癌的致病因素，场地扬尘可使白内障和视网膜分离患者在治疗两周后产生严重的感染等。而颗粒物对儿童和老年人的危害尤为明显。与人类相同，扬尘颗粒物可直接进入动物呼吸系统，危害其身体健康。对植物的影响主要体现在抑制光合作用和呼吸作用正常进行，影响植物的正常生长，甚至导致死亡。降低农作物产量及质量。

另外，施工扬尘还会使场地内部通行车辆的主要部件磨损加快，保养、维修费用和耗油量增加，最终导致运输成本提高。并且灰尘对电子仪器设备的危害很大，大量灰尘被吸入电子仪器设备内，会严重影响电子仪器设备的正常运行。

## 制定标准的意义

为了控制施工扬尘排放，《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》（京政发[2013]27号）提出了一系列有针对性的措施，比如：（1）2014年要求建筑面积大于5000m2的工地实现远程视频监控，但视频监控对监管人员的依赖程度非常高，监管人力物力投入大，是一种被动落后的环境监管手段；（2）2015年，市环保局2015年2月26日印发了《北京市环境保护局关于施工扬尘排污收费的通知》（京环发〔2015〕5号），要求2015年3月1日起实施施工扬尘排污收费工作，2015年PM10年均浓度同比下降了12.3%，表明排污收费对施工扬尘减排有一定促进作用，但是北京市施工工地数量多、5000个左右，全市施工扬尘排污收费人员不足50人，无法做到全口径现场核定扬尘污染控制措施落实情况，急需借助科技手段提升施工扬尘的监管水平和监管范围，因此施工扬尘在线监测系统应运而生。

《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》（环大气[2016]80号）要求2016年底前，行政区域内规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控；《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气[2017]29号）要求2017年9月底前，“2+26”城市规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控；《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2017]110号）要求北京市在2017年9月底前，对5000平方米以上新开工地、在施土石方工地等施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监控系统，与相关执法部门信息共享。

2018年1月24日，陈吉宁市长在作政府工作报告时指出，2018年，北京市将坚决打好蓝天保卫战，要有效管控裸地扬尘、道路扬尘、施工扬尘和建筑垃圾运输车辆，减少扬尘污染。2018年3月15日，北京市政府印发了《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》（京政办发〔2018〕9号），《2018年行动计划》指出要强化扬尘精细化管理，以强化扬尘管控排名考评为导向，有效强化裸地扬尘、道路扬尘、施工扬尘和建筑垃圾运输车辆等管控工作，减少扬尘污染。加强城市及郊区道路清扫保洁，进一步提高新工艺覆盖率。全面实施绿色施工，严格落实“六个百分百”扬尘防治要求。应用新技术进一步规范渣土车管理，完善联合追溯、查处和问责机制。其中，为减少工地扬尘污染，提出3项措施，具体要求如下：

（1）市住房城乡建设、交通、水务、园林绿化等部门分别制订本行业本领域年度扬尘污染综合管控方案，严格落实“六个百分百”的防治要求，全面实施绿色施工；对违法违规的工地，依法实施停工、限期整改等措施；

（2）市住房城乡建设委研究完善建筑工地安装喷淋、喷雾、洗轮机、围挡等抑尘装置技术规范并组织推广使用，组织修订实施北京市《预拌混凝土绿色生产管理规程》，推进混凝土搅拌站密闭化提标改造，加大对违法新建混凝土搅拌站打击力度，发现1家关闭1家；

（3）市环保局依托施工工地扬尘在线监控系统，加强对各类扬尘源污染排放监控，并定期通报监测结果。各相关单位要将监测结果作为评定施工企业资质、空气污染应急停工、采暖季错峰施工的重要依据。市住房城乡建设委、市交通委、市城市管理委、市水务局、市园林绿化局、市重大项目办等部门和区政府，每季度向市大气污染综合治理领导小组办公室报送施工工地名单，由市环保局组织安装扬尘在线监控设备。

一旦北京市5000平方米以上新开工地、在施土石方工地等施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监控系统，并与相关执法部门信息共享之后，接下来就应该讨论如何有效使用在线监测数据。数据应用包括2个层面，首先可用于污染排名，其次可在北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》的体系下进行预警和报警，为了更好地发挥施工扬尘在线监测系统的作用，急需制订北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》。

# 制定标准的原则和依据

## 制定标准的原则

### 科学性和可行性兼顾的原则

标准制定过程中，体现了科学性、可行性兼顾的原则：在充分调研和参考借鉴国内外相关施工扬尘排放标准和先进的污染物控制技术的基础上，实际测试北京市房屋建筑工地扬尘PM10排放浓度，结合北京市大气污染防治条例和大气污染防治法，制定建筑施工扬尘PM10排放限值，体现了标准的可行性原则。

### 先进性和前瞻性兼顾的原则

考虑到北京作为首都的特定身份，应在全国起到表率和示范的作用，在充分调研现有控制技术的基础上大胆预测未来房屋建筑工地扬尘控制技术发展水平，在标准制定过程中，参照了发达国家的建筑施工扬尘控制要求，设置较为严格的排放控制要求，体现标准的先进性和前瞻性的原则。

### 全面性和整体性兼顾的原则

标准兼顾了建筑施工扬尘污染防治技术要求和排放限值，制定了与污染防治技术要求相匹配的排放限值，并以附录的形式给出了施工扬尘PM10自动监测仪的参比方法比对方法，体现了标准的全面性和整体性原则。

## 制定标准的依据

依据《北京市大气污染防治条例》和《中国大气污染防治法》，结合建筑施工扬尘排放现场测试和国外相关法规修订本标准。

### 北京市大气污染防治条例

《北京市大气污染防治条例》（2018年3月30日）对排放标准制修订以及建筑施工扬尘污染防治有明确要求。

第十三条：市人民政府应当根据限期达标的工作目标，制定大气环境质量达标规划和严于国家规定的大气污染控制阶段措施，可以制定严于国家标准的本市大气污染物排放和控制标准，并组织实施。

第二十七条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当遵守国家和本市规定的大气污染物排放和控制标准，并不得超过核定的重点大气污染物排放总量指标。

第九十二条：违反本条例第二十七条规定，向大气排放污染物不符合国家或本市大气污染物排放和控制标准的，由环境保护行政主管部门责令改正或者限制生产、停业整治，处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭；向大气排放污染物超过排放总量指标的，由环境保护行政主管部门责令停止排污，处十万元以上一百万元以下罚款。

第三十四条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定自行监测大气污染物排放情况，记录监测数据，并按照规定在网站或者其他对外公开场所向社会公开。监测数据的保存时间不得低于五年。

第七十九条：进行房屋建筑、市政基础设施施工、河道整治、建筑物拆除、物料运输和堆放、园林绿化等活动，应当采取措施，防止产生扬尘污染。

第八十条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在工程承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。

第八十一条：建设工程施工现场应当根据本市绿色施工的有关规定，采取下列措施：

（一）建设工程开工前，建设单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡，施工单位应当对围挡进行维护；

（二）施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息；

（三）施工单位应当对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施；

（四）气象预报风速达到四级以上时，施工单位应当停止土石方作业、拆除作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业；

（五）建设工程施工现场出口处应当设置冲洗车辆设施，按照本市规定安装视频监控系统；施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路行驶；车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施；

（六）建设工程施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾；

（七）道路挖掘施工过程中，施工单位应当及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；

（八）国家和本市有关施工现场管理的其他规定。

本市将施工单位的施工现场扬尘违法行为，纳入本市施工企业市场行为信用评价系统。

第一百一十八条：违反本条例第八十条规定，未将防治扬尘污染的费用列入工程造价即开工建设的，由住房城乡建设行政主管部门责令停止施工。

第一百一十九条：违反本条例第八十一条第一款规定的，由城市管理综合执法部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治。

### 中国大气污染防治法

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日）对排放标准制修订以及建筑施工扬尘污染排放控制有明确要求。

第九条：国务院环境保护主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府制定大气污染物排放标准，应当以大气环境质量标准和国家经济、技术条件为依据。

第十条：制定大气环境质量标准、大气污染物排放标准，应当组织专家进行审查和论证，并征求有关部门、行业协会、企业事业单位和公众等方面的意见。

第十一条：省级以上人民政府环境保护主管部门应当在其网站上公布大气环境质量标准、大气污染物排放标准，供公众免费查阅、下载。

第六十八条：地方各级人民政府应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。

住房城乡建设、市容环境卫生、交通运输、国土资源等有关部门，应当根据本级人民政府确定的职责，做好扬尘污染防治工作。

第六十九条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。

施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。

施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

### 中华人民共和国环境保护法

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）第十六条第二款要求“省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方污染物排放标准”。目前国家尚未制定《建筑施工扬尘污染防治技术导则》，北京市可以制订相应的地方排放标准。

# 国内外相关标准现状

## 国家相关标准

北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》属于大气污染物排放标准，与之相关的标准包括《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）等。目前生态环境部只有《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)和《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（2014年），国家和北京市尚缺乏扬尘排放标准。

## 国内城市相关标准

目前我国部分省市已陆续发布了对施工场地扬尘在线监测系统建设实施、防治与监测技术规程及排放控制等相关标准，具体名称如下，对比分析见表4-1。

——上海市《建筑施工颗粒物控制标准》（DB31/ 964-2016）；

——《上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范》（试行）（2015）；

——辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/ 2642-2016）；

——陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/ 1078-2017）；

——《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》（DBJ/T 13-275-2017）；

——《南京市建设工地扬尘智能监控指导手册》（2018）；

——《深圳市工地扬尘在线监测信息系统建设实施方案》（2018）；

——河北省《施工场地扬尘排放标准》征求意见稿（2018）。

表4-1  国内施工扬尘排放标准对比分析

| 序号 | 名称 | 地区 | 检测项目 | 采样周期 | 浓度限值（μg/m3） | 达标判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工颗粒物控制标准 DB31/ 964-2016 | 上海市 | 各种粒径之和 | 15min颗粒物均值浓度 | 2000 | ≤1次/日 |
|  |  |  |  |  | 1000 | ≤6次/日 |
| 2 | 施工及堆料场地扬尘排放标准 DB21/ 2642-2016 | 辽宁省 | TSP | 5min平均浓度 | 城镇建成区：800 |  |
|  |  |  |  |  | 郊区及农村地区：1000 |  |
| 3 | 施工场界扬尘排放限值 DB61/ 1078-2017 | 陕西省 | TSP | 小时平均浓度 | 拆除、土方及地基处理工程：800 |  |
|  |  |  |  |  | 基础、主体结构及装饰工程：700 |  |
| 4 | 《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》 DBJ/T13-275-2017 | 福建省 | PM10 | 20min均值浓度 | 150 | ≤6次/日 |
| 5 | 南京市建设工地扬尘智能监控指导手册（2018） | 南京市 | PM10 | 3-5min | 150 |  |
| 6 | 深圳市工地扬尘在线监测信息系统建设实施方案（2018） | 深圳市 | TSP | 15min均值浓度 | 300 |  |
| 7 | 河北省《施工场地扬尘排放标准》征求意见稿 | 河北省 | PM10 | 小时均值浓度 | 300 | ≤2次/日 |

## 美国加州标准

1976年5月美国加州为了减少人为扬尘源向大气环境排放颗粒物，制订了《rule403. Fugitive dust（法规403.扬尘源）》，要求采取各种措施来预防和减少扬尘排放量，截止到2005年6月该规章共修订了6次。《法规403.扬尘源》提出的控制要求见表4-2，最佳适用控制措施见表4-3。控制要求和最佳适用控制措施中包括许多量化的控制项目和考核手段，比如扬尘不透光率、上下风向PM10浓度差限值、材料和运输车辆箱顶的距离等，大大降低了检查结果随意性。

表4-2  《法规403.扬尘源》的控制要求

| 条文号 | 内容 |
| --- | --- |
| (d)(1) | 工地内车辆行驶导致的扬尘不透光率观察值不得超过20%（采用Rule403执行手册中的测试方法）。必须由有资质的观察人员来确定不透光率，而且不透光率观察有详细的程序。 |
| (d)(2) | 任何人进行施工活动都应该执行《表4-3 最佳适用控制措施（BACM）》，将施工活动中各类扬尘源排放的扬尘量减到最少。 |
| (d)(3) | 在扬尘源上、下风向同步采样，两个监测点的PM10浓度之差不得超过50μg/m3，采样使用大流量颗粒物采样器或美国环保局认可的其他等效PM10监测方法。同步采样要求两台采样器的采样开始时间小于5min，每台采样器的连续采样时间为5h±10min。 |
| (d)(4) | 如果2万平方米以上的扰动裸露面上有施工活动，或是散装材料的日进出量大于等于76.5立方米，则必须在工地的每一个车辆出口（连接社会道路）至少使用下列任何一种措施： |
| (d)(4)① | 安装一个垫子，由洁净的砾石组成（最小尺寸为2.5cm），且始终保持砾石垫洁净，最小长、宽、深度分别为15m、9m和15cm； |
| ② | 对工地出口路面进行铺装，最小长、宽度分别为30m、6m； |
| ③ | 使用车轮振动装置（由一些凸起的分割物组成，如横杆、管子或格栅），最小长、宽度分别为7.5m、3m，在车辆离开工地之前清除车轮和车辆底盘上的散装材料； |
| ④ | 安装和使用车轮冲洗系统，在车辆离开工地之前清除车轮和车辆底盘上的散装材料； |
| ⑤ | 美国环保局认可的与上述4项措施等效的其他任何控制措施。 |

表4-3  最佳适用控制措施（适用于所有施工活动扬尘源）

| 污染源 | 序号 | 控制措施 | 指南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回填 | 01-1 01-2 | ●在操作的过程中稳定回填的材料；和 ●在完成施工活动之后，稳定土壤。 | ◆在移动材料之前先用水混合一下回填土； ◆用洒水车或高压水管对回填装置洒水； ◆慢慢地倒空装载机铲斗，防止产生粉尘烟羽； 减小装载机铲斗的倾倒高度。 |
| 清除和挖掘 | 02-1 02-2 02-3 | ●在清除和挖掘之前对工地进行预洒水保持土壤稳定；和 ●在清除和挖掘作业期间稳定土壤；和 ●在清除和挖掘作业之后及时稳定土壤。 | ◆尽可能维持四季常青的植被； ◆喷洒足量的水，防止产生粉尘烟羽。 |
| 空旷地面 | 03-1 03-2 03-3 | ●对空旷地面洒水；或 ●对空旷地面清扫和喷洒水；或 ●在空旷地面上使用真空系统。 | ◆对着空旷地面使用高压空气，可能会使颗粒物浓度超过规章要求的限值。 |
| 破碎 | 04-1 04-2 | ●在支撑装置操作之前先稳定表面土壤；和 ●破碎之后稳定材料。 | ◆遵循破碎装置的许可条件； ◆当把材料装进破碎机之前时先对材料洒水； 监控破碎机排放透明度； ◆对破碎后的材料洒水，防止产生粉尘烟羽。 |
| 开挖和回填 | 05-1 05-2 | ●在开挖和回填作业之前先对土壤洒水；和 ●在开挖和回填作业期间和之后，稳定土壤。 | ◆对于大型工地，在开挖和回填之前先用洒水车进行洒水，并保证一定的渗透时间； ◆在进行下一步开挖之前，使用洒水车喷淋待开挖深度的土壤。 |
| 拆除（机械/人工） | 06-1 06-2 06-3 | ●稳定易风蚀表面，减少扬尘；和 ●稳定支撑装置和车辆操作面的表面土壤；和 ●稳定松散土壤和拆除废渣。 | ◆喷洒足量的水，防止产生明显的粉尘烟羽。 |
| 扰动的土壤 | 07-1 07-2 | ●稳定整个施工工地内的扰动土壤；和 ●稳定建筑物之间的扰动土壤。 | ◆尽可能限制土壤上的车流量和扰动； ◆喷洒足量的水或稳定剂，防止产生明显的粉尘烟羽。 |
| 挖土运土作业 | 08-1 08-2 08-3 | ●预先洒水，达到待开挖深度；和 ●预先洒水作为保持土壤处于潮湿条件的必要手段，确保各个方向上的明显扬尘排放不超过30m；和 ●一旦挖土运土作业完成，则立刻稳定土壤。 | ◆上风向围挡可以防止工地内的材料在地面移动； ◆喷洒足量的水或稳定剂，防止产生明显的粉尘烟羽。 |
| 运进/运出散装材料 | 09-1 09-2 09-3 09-4 09-5 | ●装载时稳定材料，以减少扬尘排放量；和 ●材料和运输车辆箱顶保有0.15米的距离；和 ●运输过程中稳定材料，以减少扬尘排放量，和； ●卸载时稳定材料，以减少扬尘排放量，和； ●遵守车辆代码第23114节。 | ◆在运输车辆上使用防尘布或其他适用的围栏； ◆有规律地检查自卸卡车的密封，去除任何截留的石头，防止材料溢流； ◆遵守阻止/缓解车轮带泥的要求； 装载和卸载时洒水，减少明显可视的粉尘烟羽。 |
| 景观美化 | 10-1 | ●稳定土壤、材料和斜坡。 | ◆对材料洒水，保持稳定； ◆保持材料有硬壳的状态； ◆保持对材料的有效覆盖，使用土壤粘接剂稳定斜坡表面，直到植被或地面覆盖可以有效地稳定斜坡； ◆雨季之前播洒种子。 |
| 筛分 | 11-1 11-2 11-3 | ●筛分之前预先对材料洒水；和 ●限制扬尘排放量超过透明度和烟羽长度标准；和 ●筛分之后立刻稳定材料 | ◆为筛分操作配备洒水车和高压水管； ◆慢慢地向筛分装置倒材料，并降低倾倒高度； ◆在筛分装置的上风向安装孔隙率不小于50%的风障，风障高度与倾倒高度一致。 |
| 分段运输区域 | 12-1 12-2 | ●在使用过程中稳定分段运输区域；和 ●在工程完成之后，稳定分段运输区域的土壤。 | ◆限制分段运输区域的大小； ◆限制车速为24km/h； ◆限制分段运输区域进口/出口的个数和大小。 |
| 料堆/散装材料操作 | 13-1 13-2 13-3 | ●稳定料堆材料；或 ●在料堆的三面安装孔隙率不大于50%的风障，风障的高度要大于等于料堆高度； ●施工工地场地之外76.5立方米的料堆，其高度不能大于2.4米；在料堆顶上必须有一个道路，允许洒水车通行，或必须有水灌溉系统，且能覆盖整个料堆。 | ◆从料堆的下风向区域增加或移除材料； ◆维护料堆，避免出现陡峭的边或面。 |
| 施工作业的运输区域 | 14-1 14-2 14-3 | ●稳定所有的非道路交通和停车场区域；和 ●稳定所有的运输路线；和 ●使施工车辆在铺装道路上行驶。 | ◆在所有运输路线上铺装砾石或硬化，尽可能覆盖将来所有的道路区域； ◆栅栏可被用于确保车辆只在铺装停车区域/运输路线上行驶。 |
| 挖沟 | 15-1 15-2 | ●稳定挖沟机或挖掘机和其支撑装置操作面的土壤；或 ●挖沟作业完成之后，稳定土壤。 | ◆挖沟之前预先洒水是一种有效的预防措施。对于挖深沟作业，预先挖50cm，浸泡一下土壤，然后继续挖； ◆挖沟作业完成之后清洗挖沟装置上的泥和土，防止泥土在装置上结壳和变干。 |
| 车辆装载 | 16-1 16-2 | ●装载之前，预先对材料洒水；和 ●确保材料和车辆箱顶保有0.15米的距离。 | ◆慢慢地倒空装载机铲斗，防止产生粉尘烟羽； 确保装载机铲斗接近卡车，减小铲斗的倾倒高度。 |

# 建筑施工扬尘污染防治技术

## 防治技术分类

施工扬尘控制技术可分为防尘和除尘两类技术，防尘的目的在于减少扬尘的发生，除尘则在粉尘尚未完全扩散之前加以捕集。防尘技术是根本，应该加强防尘技术的研究，而除尘技术则是必要的补充，两类技术除了能防止空气污染之外，更有助于改善建筑工人的作业环境。

施工扬尘控制技术主要包括以下5类防治理论，应该加强研究，不断开发新技术和提高现有技术的控制效率。

（1）阻止运输车辆和车厢将泥土等物料带入社会道路，如：洗轮技术和车辆密闭技术；

（2）减轻渣土运输车辆对社会道路扬尘的影响，如：道路清扫保洁技术；

（3）增加裸露地面上颗粒物之间的凝结力，如：洒水和喷洒化学抑尘剂；

（4）利用阻隔物阻止颗粒物扬起，如：防尘网（布）、路面铺装、绿化；

（5）降低风速抑制颗粒物扬起或捕捉已扬起颗粒物，如：围挡和防尘网。

## 重点技术介绍

### 洗轮技术

渣土运输车辆从工地驶出时车轮带泥会污染社会道路，控制车轮带泥最有效的方法是洗轮技术，洗轮技术按控制水平高低可以分为6类：分别是干式清除、自来水冲洗、简易高压水洗车池、水循环高压水洗车池、自行式洗轮机、滚轴转轮式洗轮机，6种洗轮技术去除车轮带泥的原理比较见表5-1。

表5-1  洗轮技术去除车轮带泥的原理比较

| 序号 | 技术类型 | 去除原理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式清除 | 在工地出口铺设帆布、草垫子、砾石，安装车轮振动装置或手工清除，当渣土车从上面驶过时，车轮夹带的泥土被帆布等粘附或被车轮振动装置振动下来 |
| 2 | 自来水冲洗 | 渣土车停在工地出口内侧，洗车工人用自来水管冲洗车轮，将车轮夹带的泥土冲洗下来 |
| 3 | 简易高压水洗车池 | 在工地出口内侧路面上做一个中间低、两头高的水池，所有驶出工地的车辆都必须先经过这个洗车池湿润车轮，驶出水面后再用高压水枪冲洗车轮 |
| 4 | 水循环高压水洗车池 | 在上文洗车池坡底做一个排水沟，在一侧池壁下部做一个连接排水沟的排水口，排水管依次与沉淀池和集水池连通，抽水泵将集水池内的水泵出供给水枪或降尘喷雾管路，用作冲洗车辆车轮的循环用水。渣土车停在洗车池内接受高压水冲洗，泥浆水汇入排水沟后离开洗车池路面 |
| 5 | 自行式洗轮机 | 自行式洗轮机由水箱框架、排泥机构和冲洗机构组成。将洗轮机安装于基坑内，使其上表面与地面平齐。水箱用于收集冲落的污泥和储存水，框架用于承载重量，同时作为安装各部件之用。水箱底部至高出地面部分有一倾斜出口，电机、减速机驱动刮泥板沿水箱底部及倾斜出口作向上运动。当车辆慢速通过洗轮机时，车轮压过机械感应装置后启动水泵，即可从侧喷嘴和底喷嘴喷出高压水流，对车辆的车轮及底盘进行冲洗，冲洗的水及冲落的大量泥土一起落入水箱中。洗轮机宽2.25米，正好是车轮转动一周的距离，车轮的各面均可被完全冲洗到。启动刮泥板，即可将落入水箱底部的污泥从排水箱的排泥口排出，水箱中的水可循环使用，当水量损耗后，可从外部水源进行补充。 |
| 6 | 滚轴转轮式洗轮机 | 滚轴转轮式洗轮机由水箱框架、滚轴机构、排泥机构和冲洗机构组成。将洗轮机安装于基坑内，使其上表面与地面平齐，在设备的上表面安装4组共8只滚轴（用于双排车轮），滚轴由电机、减速机驱动，通过链轮、链条传动作同步转动。当车辆不拉手刹、不踩刹车、挂入空档后，即可带动车轮作转动。转轴上装的刺轮机构只能单向转动，防止车轮驶出时打滑。水箱用于收集冲落的污泥和储存水，框架用于承载重量，同时作为安装各部件之用。水箱底部至高出地面部分有一倾斜出口，电机、减速机驱动刮泥板沿水箱底部及倾斜出口作向上运动。车轮压住机械感应装置时启动水泵和加药泵，即可从侧喷嘴和底喷嘴喷出带高分子絮凝剂的高压水流，对车辆的车轮及底盘进行冲洗，由转轴带动的车轮的各面均可被完全冲洗到，冲洗的水及冲落的大量泥土一起落入水箱中，污泥经过絮凝迅速沉淀。启动刮泥板，即可将落入水箱底部的污泥从排水箱的排泥口排出，水箱中的水可循环使用，当水量损耗后，可从外部水源进行补充。前排车轮冲洗20s（时间可以任意设定）之后水泵暂停，车辆向前移动，再对后两排车轮进行冲洗。 |

滚轴转轮式洗轮机去除车轮带泥的照片如图5-1所示。

| 2010年南京海天滚轴转轮式洗轮机在北京 | 滚轴转轮式洗轮机在南京宝钢料场 |
| --- | --- |
| 滚轴转轮式洗轮机冲洗混凝土车 | 滚轴转轮式洗轮机冲洗渣土车 |
| 图5-1 滚轴转轮式洗轮机 |

### 车辆密闭技术

近几年新加坡、香港在推广软盖密闭装置，软盖很好地解决了铁盖价格高、故障率高、维修费用高的“三高”问题。这种密闭装置在日本、韩国已使用近20年，国内一些城市已经开始把软盖作为淘汰铁盖的更新换代产品。软盖密闭装置有7个特点：

（1）重量超轻。整套装置重量不超过200公斤，因此不会增加油耗。

（2）性能稳定。减速机具有自动锁停功能，安全可靠，行驶中无噪音；电机控制系统电源来自汽车电瓶，不改变原车各项技术参数；盖体帆布是用轮胎线浸胶特制而成，防腐耐用。

（3）操作灵活。驾驶室控制开关，可分单侧开或双侧开合，每次开或关不超过30秒，打开时不影响倒车视线。

（4）密闭良好。车厢两侧固定特种胶皮并利用盖体闭合折压法，能够达到防侧漏抛撒的理想效果。

（5）维护容易。主要部件三个月内包换，一年保修；全套核心装置采用组合安装方法，易损件拆卸更换十分方便；平时保养简单易学，会修自行车的人就能自己维护。

（6）价格便宜。车厢长5.6米以下每台安装价格为7600元，每增加1米加收500元。目前铁盖价格大约在14000元左右，便宜近一半。

（7）安装快速。3人一个班组安装一台仅用3个小时左右，适合规模化生产、大批量安装。

从上述7个特点可以看出，软盖密闭装置是非常经济实用的产品。

### 清扫保洁技术

集“吸、扫、冲、收”一体化的高效道路清洁新工艺是近年发展的一种新型道路保洁装备（如图5-2所示），在某城市城区选择4条典型道路对道路清洗效果进行了测试分析，对清洗前和清洗后5天的道路积尘负荷进行采样，并应用AP-42排放因子分析了PM10排放削减率，道路清洗前后道路积尘负荷及PM10排放比较见表5-2。

表5-2  道路清洗前后路面积尘负荷及PM10排放比较

| 时间 | 1#主干道 | 2#主干道 | 次干道 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尘负荷 |
| 第一天 | 1.03 | 1.55 | 0.99 | 0.39 |
| 第二天 | 0.89 | 1.40 | 0.87 | 0.89 |
| 第三天 | 0.31 | 0.58 | 0.21 | 0.12 |
| 第四天 | 0.62 | 1.85 | 0.49 | 0.11 |
| 第五天 | 0.57 | 0.88 | 0.48 | 0.35 |
| 第六天 | 0.42 | 1.39 | 1.08 | 0.17 |
| 第七天 | 0.23 | 0.57 | 0.71 | 0.16 |
| 第八天 | 0.63 | 1.38 | 0.30 | 0.14 |
| 时间 | PM10排放强度 |
| 第一天 | 149.26 | 142.44 | 56.76 | 26.15 |
| 第二天 | 135.12 | 132.74 | 51.92 | 46.96 |
| 第三天 | 63.26 | 72.39 | 18.94 | 10.64 |
| 第四天 | 104.66 | 160.35 | 34.83 | 10.02 |
| 第五天 | 98.56 | 96.41 | 34.03 | 24.03 |
| 第六天 | 79.16 | 131.98 | 60.29 | 14.36 |
| 第七天 | 50.62 | 71.06 | 45.07 | 13.21 |
| 第八天 | 106.10 | 131.36 | 24.27 | 12.36 |
| 清洗后平均 | 83.73 | 110.59 | 36.24 | 14.10 |
| 清洗前平均 | 142.19 | 137.59 | 54.34 | 36.56 |
| 削减率/% | 41.1 | 19.6 | 33.3 | 61.4 |

| 道路清扫保洁作业中 | 收集的道路积尘 |
| --- | --- |
| 图5-2 “吸、扫、冲、收”一体化道路保洁车 |

### 围挡技术

除施工现场主要出入口外，围挡必须沿工地四周连续设置。因此，施工现场围挡将不区分上风向围挡和下风向围挡，施工现场围挡防尘效率是上、下风向围挡的综合防尘效率，施工现场围挡的防尘效率由2方面组成：减少风蚀扬尘的起尘量和施工扬尘撞击围挡去除。

台湾章裕民在风洞实验和现场实验中发现，围挡的防尘效率与hf/Lp有重要关系（其中：hf为围挡高度，Lp为工地沿着风向的长度），综合其风洞实验和现场实验得出了hf/Lp与围挡防尘效率的关系见5-3。由图5-3可以推估：当hf/Lp＝1.0时防尘效率可趋近90%，但如此高的围挡通常是不切实际的。假设某建设工地Lp＝50米，围挡hf＝2.5米，围挡防尘效率大约只有10%，而围挡hf＝1.8米，其风速掩蔽距离只有2.5米围挡的70%，防尘效率可能也只有7%；将围挡高度增加至3.5米，围挡防尘效率会提高至15%，增加围挡高度固然可以提高围挡的防尘效率，但是片面追求增加围挡高度来提高防尘效率的同时，可能还会带来围挡的安全隐患，因为围挡过高会增加围挡的风阻。

| 图5-3 围挡高度与防尘效率的关系 | 图5-4 围挡及防溢座 |
| --- | --- |

基于上文分析，不建议过分要求围挡高度，可以在《北京市建设工程施工现场管理办法》（2001）要求1.8米的基础上适当提高标准，达到《奥运工程绿色施工指南》（第29届奥运会组委会2003年99号文）要求的2.5米。并且只要求位于城市大气环境敏感地区的A类工程围挡高度不低于2.5米，其他工程围挡高度不低于1.8米。

要求在围挡底部砌筑高于地平面0.2米的防溢座（如图5-4所示），防溢座的基础开挖深度大于0.5米，围挡和防溢座之间无缝隙。防溢座是指设置于围挡下方，防止粉土泄漏和废水溢流的围避设施。通过下风向围挡撞击去除的施工扬尘沉积在围挡下方，如果没有防溢座，粉尘将从围挡下方钻出来二次扬尘。

# 排放限值制定依据

## 北京市施工工地监控项目

为了落实《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》（环大气[2016]80号）、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气[2017]29号）、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2017]110号）等文件中有关安装施工扬尘在线监测系统的要求，2017年9月7日，北京市环保局针对“北京市施工工地监控项目”政府采购项目进行了公开招标(1741STC61211)；2017年9月28日，确定中标商，中标商将提供600台套监测设备对北京市建筑工地颗粒物污染排放进行监测监控；2017年10月27日，与中标单位签订服务合同。

之后，北京市又密集发布以下政府文件：《北京市环境保护局 北京市水务局关于在全市施工工地安装扬尘在线监测视频监控设备的通知》（京环发〔2017〕40号）、《北京市环境保护局 北京市住房和城乡建设委员会关于在全市预拌混凝土搅拌站安装扬尘在线监控设备的通知》（京环发[2017]47号）、《北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于在全市房建和市政基础设施工程工地动态安装扬尘在线监控设备的通知》（京大气办[2018]1号）和《北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于发放施工工地扬尘在线监控账号的通知》（京大气办[2018]7号），为施工扬尘在线监控系统的安装和应用提交全面的政策保障。

在各区政府、行业主管部门、各建筑施工单位的通力合作下，安装工作有序开展，2018年1月27日，随着北京城市副中心行政办公区A1工程最后一台设备的安装，600台扬尘在线监控设备全部安装到位，监控平台在线监控运行正常。此次扬尘在线监控覆盖全市各区，包括水务、交通、房建和市政基础设施工程，新机场、副中心等建设施工工地，以及全市有资质预拌混凝搅拌站等扬尘源单位。扬尘在线监控24小时值守，实时监控扬尘源单位扬尘排放情况，及时提醒相关单位做好扬尘防治措施。目前，已印发多期扬尘监控工作简报，以大气小组办公室名义印发多期扬尘监控情况通报。

全市在建设施工单位安装扬尘在线监控600个点位，分布各区（含经济技术开发区），涉及水务类、交通类、房建和市政基础设施、城市副中心、新机场建设工地及预拌混凝土搅拌站等扬尘源单位（以下统称：扬尘源单位）（见表6-1）。

表6-1  扬尘源监控点位分布情况

| 按区分，合计：600个 |
| --- |
| 区 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 海淀 | 丰台 | 石景山 | 门头沟 | 房山 | 通州 |
| 数量 | 9 | 13 | 73 | 46 | 69 | 14 | 15 | 26 | 86 |
| 区 | 顺义 | 大兴 | 昌平 | 平谷 | 怀柔 | 密云 | 延庆 | 开发区 |  |
| 数量 | 30 | 96 | 40 | 12 | 17 | 9 | 29 | 15 |  |
| 按行业分，合计：600个 |
| 类别 | 水务 | 交通 | 新机场 | 副中心 | 房建和市政基础设施 | 预拌混凝土搅拌站 |  |
| 数量 | 34 | 16 | 27 | 22 | 372 | 129 |  |

综上所述，北京市在政策和技术层面都已经具备全面开展施工扬尘在线监控的条件，为有效发挥施工扬尘在线监测数据的监管作用，急需制订北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》，同时“北京市施工工地监控项目”积累的大量监测数据也可以为制订北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》提供实际数据。

## 排放限值研究

### 排放限值研究方法

建筑施工扬尘的粒径分布以粗颗粒为主，市控站缺乏TSP（总悬浮颗粒物）监测项目，国内外文献表明施工扬尘PM10中的PM2.5占比约为20%，因此本标准选择PM10作为控制项目。选取2018年4月、7月、9月、1月代表北京市的春夏秋冬4个季节，调取全市约360个房屋建筑工地的施工扬尘PM10小时浓度值，每个月小计约有360*30*24=26万条数据，4个月合计约有104万条数据。计算施工扬尘PM10与市控站同时段背景PM10小时浓度值之间的差值，并将该差值记为施工扬尘PM10增量小时浓度或∆C(e)，对每个月每个区的∆C(PM10)数据由小到大同时进行第80%、第90%和第95%分位数统计，即得到P80、P90和P95值，根据这些数据来确定PM10排放限值。

### 分季节或全年排放限值

图6-1是2018年1月、4月、7月、9月∆C(PM10)的百分位数统计图。可以看出，施工扬尘排放具有明显的季节差异，以第95%分位数为例，全市春夏秋冬每个季节的平均值分别为117、77、64和57 μg∙m-3，年平均值为79 μg∙m-3。春季的浓度值较高，分别是夏秋冬和年平均值的1.5、1.8、2.1和1.5倍。

（a）2018年1月∆C(PM10)的百分位数统计图

（b）2018年4月∆C(PM10)的百分位数统计图

（c）2018年7月∆C(PM10)的百分位数统计图

（d）2018年7月∆C(PM10)的百分位数统计图

图6-1  2018年春夏秋冬4季∆C(PM10)的百分位数统计图

鉴于施工扬尘排放存在季节差异，本项目提出2种排放限值确定方法，即分季节排放限值和全年排放限值，并进行比较（见图6-2）。

图6-2  2018年春夏秋冬4季和全年∆C(PM10)限值

## 超标率分析

### 分季节排放限值超标率

图6-3是按分季节排放限值统计得到的超标率，因为季节限值来源于季节浓度数据，所以相对分季节排放限值（黄色、橙色、红色）平均超标率分别为20%、10%和5%，虽然季节超标率差异不大，但是各区之间差异较大，比如1月大兴、密云、平谷和房山的超标率较高。因为建筑施工活动有季节差异性，而且北京市季节气象特征（温度、风速）差异较大，对施工扬尘排放活动也有较大影响，因此，应该认可季节超标率存在一定差异。

（a）2018年1月∆C(PM10)相对分季节排放限值超标率

（b）2018年4月∆C(PM10)相对分季节排放限值超标率

（c）2018年7月∆C(PM10)相对分季节排放限值超标率

（d）2018年9月∆C(PM10)相对分季节排放限值超标率

（e）2018年∆C(PM10)相对分季节排放限值各季节平均超标率

图6-3  2018年∆C(PM10)相对分季节排放限值的超标率

### 全年排放限值超标率

根据前文数据分析得到全年黄色、橙色和红色排放限值分别为37、58和79 μg∙m-3。图6-4是按全年排放限值统计得到的超标率，因为全年排放限值是季节排放限值的平均值，所以各季节相对全年排放限值（黄色、橙色、红色）的超标率差异较大，而且各区之间差异也较大，这样就能反映出季节和各区监管差异。以红色排放限值为例，春夏秋季4季的超标率分别为12%、5%、3%和3%，年平均超标率为6%。各区之间的超标率差异与分季节排放限值超标率差异一样。

（a）2018年1月∆C(PM10)相对全年排放限值超标率

（b）2018年4月∆C(PM10)相对全年排放限值超标率

（c）2018年7月∆C(PM10)相对全年排放限值超标率

（d）2018年9月∆C(PM10)相对全年排放限值超标率

（e）2018年∆C(PM10)相对全年排放限值各季节平均超标率

图6-4  2018年∆C(PM10)相对全年排放限值的超标率

为了便于排放限值的使用，对前文得到的全年黄色、橙色和红色排放限值取整数，得到全年黄色、橙色和红色整数排放限值分别为40、60和80 μg∙m-3，相对来说都有一点放松。图6-5是按全年整数排放限值统计得到的超标率，以红色排放限值为例，春夏秋季4季的超标率分别为11%、5%、3%和3%，年平均超标率为6%，超标率略有降低。

（a）2018年1月∆C(PM10)相对全年整数排放限值超标率

（b）2018年4月∆C(PM10)相对全年整数排放限值超标率

（c）2018年7月∆C(PM10)相对全年整数排放限值超标率

（d）2018年9月∆C(PM10)相对全年整数排放限值超标率

（e）2018年∆C(PM10)相对全年整数排放限值各季节平均超标率

图6-5  2018年∆C(PM10)相对全年整数排放限值的超标率

## 排放限值确定

综合上述研究，确定建筑施工扬尘PM10排放限值，控制指标为施工扬尘PM10与市控站同时段背景PM10小时浓度值之间的差值，将该差值记为施工扬尘PM10增量小时浓度或∆C(PM10)，将排放限值分为三档，分别是黄色、橙色和红色预警限值，具体排放限值如表6-2所示。达到黄色预警限值，施工扬尘在线监测系统自动给施工单位负责人发送预警短信，要求采取施工扬尘治理措施；达到橙色预警限值，系统自动给区级住建委和环保局相关负责人发送预警短信，要求调取视频监控检查施工扬尘治理措施落实情况；达到红色预警限值，系统给市区两级住建委和环保局相关负责人发送预警短信，要求区级住建委和环保局对施工工地进行现场联合检查，并将检查结果和整改情况报送市级住建委和环保局。

表6-2  建筑施工扬尘PM10排放限值（单位：μg∙m-3）

| 类型 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | 40 | 60 | 80 |
| 备注：控制指标为施工扬尘PM10与市控站同时段背景PM10小时浓度值之间的差值。 |

# 作为推荐性标准的依据和风险

## 作为推荐性标准的依据

首先，上海、辽宁、陕西等三个省市分别制订了上海市《建筑施工颗粒物控制标准》（DB 31 964-2016）、辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21 2642-2016）、陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB 61 1078-2017），而且这3个标准都是强制性标准，从实施情况来看，北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》作为推荐性标准进行实施，无明显风险。

## 推荐性标准实施的风险

### 扬尘污染防治的风险

《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（京政发〔2018〕22号）要求2018年底前，市住房城乡建设委牵头修订绿色施工管理规程，进一步明确涉及交通、水务、园林绿化、架空线入地等工程扬尘治理要求，增加和细化高围挡、密闭化、喷淋、喷雾、抑尘剂、洗轮机等应用要求；明确拆除违法建筑等过程中涉及拆除、粉碎、运输、后处置等全流程的扬尘污染防治要求；明确施工工地在主要出入口公示相关实时监测结果，接受社会监督。此外，《北京市大气污染防治条例》（2018年3月30日）有“扬尘污染防治”专章，因此，本标准作为推荐性标准实施，对于提高建筑施工扬尘污染防治技术水平没有风险。

### 排放限值实施的风险

《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》（环大气[2016]80号）、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气[2017]29号）、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2017]110号）等文件都要求安装施工扬尘在线监测系统的要求。北京市已于2017年9月7日完成了“北京市施工工地监控项目”政府采购项目公开招标，2018年1月27日，600台扬尘在线监控设备全部安装到位，监控平台在线监控运行正常。“北京市施工工地监控项目”顺利实施为北京市《建筑施工扬尘污染防治技术导则》作为推荐性标准进行实施奠定基础。此外，本标准是推荐性标准，列出了黄色、橙色和红色预警限值，因此本标准的排放限值实施无风险。

（完）